Приложение 2

|  | УТВЕРЖДЕНО Приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 09.02.2011 №29_________ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению санитарно-эпидемического

благополучия в органах и подразделениях по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Инструкция по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям (далее – Инструкция) разработана с целью охраны и укрепления здоровья лиц рядового и начальствующего состава, рабочих и служащих органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (далее – работники), курсантов и слушателей учреждений образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – МЧС).

2. Настоящая Инструкция предназначена для руководителей органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работников, на которых должностными обязанностями возложены вопросы охраны труда, материально-технического обеспечения, работников медицинской службы МЧС.

3. Положения настоящей Инструкции обязательны для выполнения при эксплуатации, капитальном ремонте или реконструкции с изменением архитектурно-планировочных решений, оснащении и оборудовании зданий и сооружений органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

4. Работники обязаны знать и выполнять положения настоящей Инструкции.

5. Реализация требований настоящей Инструкции возлагается на работников служб, в задачи которых входит материально-техническое обеспечение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

6. Руководители органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям несут персональную ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции.

7. Работники медицинской службы МЧС (далее – служба) осуществляют обследования санитарно-технического состояния и содержания территорий, зданий и сооружений органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, оказывают методологическую помощь при обеспечении санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

РАЗДЕЛ II
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ГЛАВА 2
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

8. Проектирование зданий и сооружений органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должно осуществляться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Республики Беларусь (далее – ТНПА).

9. При проектировании зданий и сооружений подразделений по чрезвычайным ситуациям должны учитываться требования СНБ 3.02.02-03 «Здания и сооружения пожарных депо», а также других ТНПА.

10. Подразделения по чрезвычайным ситуациям следует располагать вне селитебной зоны с соблюдением санитарно-защитной зоны в соответствии с действующими нормативами.

11. Расстояние от зданий и сооружений подразделений по чрезвычайным ситуациям до границ территорий жилых и общественных зданий следует принимать согласно требованиям постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 78 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 сентября 2002 г. № 68 и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 сентября 2008 г. № 140».

12. Учреждения образования МЧС должны размещаться с соблюдением градостроительных требований и санитарных правил и норм на расстоянии, как правило, 50 м и более от транспортных магистралей, промышленных, коммунальных и других предприятий – источников шума и загрязнения воздуха.

13. Размещение зданий учреждений образования МЧС на земельном участке должно обеспечивать благоприятные условия освещения и инсоляции помещений. Окна основных помещений учреждений образования МЧС должны быть сориентированы согласно приложению 1 к Санитарным правилам и нормам 2.1.2.12-13-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию высших учебных заведений», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 21 августа 2006 г. № 101.

14. Здания и сооружения подразделений по чрезвычайным ситуациям следует размещать на земельных участках в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, строительных норм.

ГЛАВА 3
УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И НАБОР ПОМЕЩЕНИЙ

15. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений подразделений по чрезвычайным ситуациям должны соответствовать требованиям ТНПА и иных нормативных документов, а также соответствующих правил техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности.

16. Здания подразделений по чрезвычайным ситуациям должны проектироваться с учетом требований СНБ 3.02.02-03 «Здания и сооружения пожарных депо» и оборудоваться хозяйственно-питьевым (с горячей и холодной водой) и противопожарным водоснабжением, канализацией, центральным либо местным отоплением, вентиляцией, электроснабжением, автоматическими и слаботочными устройствами.

17. В зданиях подразделений по чрезвычайным ситуациям должны быть предусмотрены:

гараж-стоянка для спецавтотранспорта;

пост технического обслуживания техники, оборудования и инструмента;

контрольный пост или база газодымозащитной службы;

аккумуляторная;

помещения мойки, сушки, ремонта и хранения рукавов, боевой одежды и снаряжения;

гардероб;

помещения дежурной службы;

комнаты приема и подогрева пищи;

комната психофизиологической разгрузки;

пункт связи;

служебные помещения;

учебный класс;

спортивный зал;

душевые;

санитарные узлы;

иные помещения.

18. В зависимости от типа подразделения по чрезвычайным ситуациям набор необходимых помещений и площадей следует принимать согласно приложению Д к СНБ 3.02.02-03 «Здания и сооружения пожарных депо».

19. В зданиях учреждений «Производственно-технический центр» областных и Минского городского управлений МЧС (далее – ПТЦ) должны предусматриваться, как правило, отдельные производственные помещения для размещения:

поста мойки и уборки автомобилей;

отделений: моторного, агрегатного, токарно-механического, электротехнического, приборов питания, аккумуляторного;

участков: кузнечно-рессорного, сварочно-жестяницкого, медницкого, окрасочного, столярного, обойного, шиномонтажа и вулканизации;

участка ремонта средств и оборудования связи;

помещения базы ГДЗС.

20. В ПТЦ должны предусматриваться отдельные складские помещения для хранения шин, смазочных, лакокрасочных материалов, химикатов, сгораемых материалов (текстильных, бумажных, картонных, резиновых), а также агрегатов и деталей в сгораемой таре.

21. Производственные участки и отделения, где возможно образование и воздействие на работников вредных производственных факторов – шума и вибрации, пыле-, газо-, тепловыделений (кузнечно-рессорный, аккумуляторный, окрасочный, медницкий, моторный, агрегатный и др.), должны размещаться в отдельных изолированных друг от друга помещениях.

22. Состав и площади помещений учреждений образования МЧС, обеспечивающих получение высшего образования, должны определяться в соответствии с расчетом, исходя из учебных планов, сменности занятий, назначения и загрузки помещений, согласно приложения 2 к Санитарным правилам и нормам 2.1.2.12-13-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию высших учебных заведений».

23. Учебно-производственные, учебно-спортивные помещения учреждений образования МЧС следует выделять в отдельные блоки или здания, связанные переходами с основным корпусом.

24. Учебные кабинеты, лаборатории, спортивные залы учреждений образования МЧС не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах.

25. При лабораториях и учебных кабинетах рекомендуется предусматривать препараторские из расчета обслуживания каждой лаборатории, двух смежных однородных учебных кабинетов или лабораторий. Взаимное расположение отдельных групп помещений должно обеспечивать удобную функциональную связь между собой и зонами участка, создание оптимальных условий для организации учебного процесса и отдыха. Учебные помещения должны быть изолированы от производственных помещений, спортивных и актовых залов, помещений пищеблока.

26. Спортивный зал учреждений образования МЧС должен располагаться, как правило, на первом этаже при отсутствии близко или под ним учебных кабинетов и лабораторий, кабинетов врача и администрации, иметь удобную связь с участком. Спортивные залы должны быть обеспечены раздевалками, душевыми с подводкой холодной и горячей воды.

27. В учреждениях образования МЧС необходимо предусматривать столовые. Дополнительно могут оборудоваться буфеты, кафе и др. Помещения пищеблока рекомендуется выделять в специальный блок, имеющий отдельный выход на хозяйственный двор.

28. Состав, площади помещений столовой следует принимать в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № 84 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к торговым объектам общественного питания» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2005 г. № 195 и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 апреля 2008 г. № 61 и от 9 октября 2008 г. № 167».

29. Количество посадочных мест в обеденном зале определяется из расчета одно место на 5 курсантов.

30. При столовых предусматривается установка умывальников, количество которых определяется из расчета 1 умывальник на 30 посадочных мест. Умывальники размещаются в расширенных до 4 м проходах (коридорах) или в отдельных помещениях, ведущих в обеденный зал. Умывальники оборудуются смесителями с подводкой холодной и горячей воды, должны быть обеспечены мылом, электрополотенцами или одноразовыми гигиеническими полотенцами. Для сбора мусора устанавливаются мусорные корзины или педальные ведра.

31. Казармы или общежития для курсантов рекомендуется располагать в отдельном здании не далее 500 м от основного здания учреждения образования МЧС. Устройство, оборудование и содержание казарм и общежитий для курсантов должно отвечать требованиям санитарных правил и норм, а также ТНПА.

32. Должны быть предусмотрены отдельные санитарные узлы для курсантов и администрации. В туалетных помещениях устанавливаются умывальные раковины со смесителями холодной и горячей воды, которые обеспечиваются мылом (предпочтительно использование жидкого мыла в дозаторах), электрополотенцами или одноразовыми гигиеническими полотенцами. Санитарные узлы оборудуются в блоке учебных помещений и административном блоке. Вход в санитарный узел не должен располагаться напротив входа в учебное помещение.

33. Поэтажно в каждом блоке должны быть предусмотрены помещения для мытья, сушки и хранения уборочного инвентаря с подводкой горячей и холодной воды.

34. При каждом учреждении образования МЧС должны быть предусмотрены помещения для обслуживающего персонала (уборщиц, сантехника, столяра, электрика, других работников), оборудованные мебелью и инструментарием, необходимым для работы.

35. Здания учреждений образования МЧС должны оборудоваться централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, в том числе ливневой, отоплением и вентиляцией.

36. При входах в здания учреждений образования МЧС устраиваются тамбуры при необходимости с тепловой завесой.

37. Для внутренней отделки помещений учреждений образования МЧС должны использоваться материалы, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

38. Полы в учебных помещениях учреждений образования МЧС должны обладать низкой теплопроводностью, обеспечивать возможность влажной уборки и дезинфекции. Не допускается применение ворсовых покрытий на основе химических волокон в тренажерных залах, залах для занятий физической культурой и других помещениях, требующих систематической влажной уборки.

39. Учебные аудитории, кабинеты, лаборатории в учреждениях образования МЧС оборудуются столами и стульями. Запрещается использовать табуреты и скамейки.

40. Расстановка оборудования в учебных кабинетах и лабораториях производится согласно приложению 5 к Санитарным правилам и нормам 2.1.2.12-13-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию высших учебных заведений».

41. Возможно использование других вариантов расстановки мебели, обеспечивающих нормативный уровень естественной освещенности рабочих мест при кратковременном правостороннем освещении на занятиях, не требующих значительной зрительной нагрузки.

42. Учебная доска должна иметь лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, ветоши, держатель для указки и чертежных принадлежностей.

43. Кабинеты информатики должны оборудоваться в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 9-131 РБ 2000 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 53.

44. Кабинеты иностранного языка оборудуются специальной мебелью – столами закрытыми с акустическими полукабинами, столами открытыми без акустических полукабин, которые могут быть одноместными, двухместными и многосекционными.

45. Кабинеты черчения оборудуются столами для черчения.

46. В столах для черчения рабочая поверхность крышки, изготовленной из мягких лиственных пород древесины, может не иметь защитно-декоративного покрытия.

47. В кабинетах технических средств обучения необходимо обеспечить наилучшие условия видимости – оптимальное расстояние от зрителя до экрана, равное 5–6-кратной ширине экрана. Допускается в учебных помещениях наибольшее удаление зрителей от телевизора, равное 12-кратной, а наименьшее – 3-кратной ширине экрана телевизора. Допустимый горизонтальный угол, образованный углом зрения зрителя к центру нижней кромки экрана и горизонтальной линии на уровне глаз, должен быть не более 30[о].

48. При установке телевизора на высоте выше человеческого роста его следует укреплять на стене.

49. Оборудование в учебно-производственных помещениях должно быть размещено с достаточными проходами: между рядами оборудования – не менее 1,2 м, в рядах – не менее 0,8 м. Все оборудование должно соответствовать требованиям по технике безопасности.

50. Устройство, оборудование и набор помещений в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, не определенных в настоящем разделе, должны способствовать выполнению поставленных перед данным органом и подразделением задач и обеспечивать безопасность и (или) безвредность для здоровья работников при выполнении служебных обязанностей.

ГЛАВА 4
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К                СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

51. Территория органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должна быть благоустроена, выполнена с зонированием земельных участков.

52. Территория должна иметь планировку с уклоном, обеспечивающим беспрепятственный сток дождевых и талых вод в канализационную систему.

53. Водостоки (канавы), ливневая канализация и система поверхностного ливневого водосбора должны регулярно прочищаться и ремонтироваться.

54. Территории и подъезды к зданиям и сооружениям должны иметь твердое покрытие, своевременно ремонтироваться, регулярно очищаться от мусора, грязи, остатков нефтепродуктов, в темное время суток – освещаться.

55. В зимнее время проезды и проходы, ступеньки зданий должны быть очищены от снега, наледи и посыпаться противогололедными средствами. Использование жидкого хлористого кальция и технической соли в качестве противогололедного средства на проездах и проходах запрещается;

56. На территории не допускается беспорядочно размещать и хранить оборудование, материалы, запасные части, металлолом. Необходимо своевременно проводить покос сорной растительности.

57. Площадь озеленения территорий должна быть максимальной, в частности территория пожарных аварийно-спасательных подразделений – не менее 15 % общей площади, территории учреждений образования МЧС – не менее 40 % площади участка.

58. Для озеленения территории рекомендуется применять древесные насаждения, которые при цветении не выделяют хлопья, волокнистые вещества и опушенные семена, обладают декоративными качествами и устойчивостью к выбросам вредных веществ.

59. Запрещается посадка колючих кустарников, кустарников и деревьев с ядовитыми плодами.

60. Перед входами в здания органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям необходимо устройство решеток для очистки обуви с осуществлением своевременной их очистки.

61. При входе в здания устанавливаются урны, очистка которых должна производиться ежедневно и по мере их заполнения не более чем на 2/3 объема.

62. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять металлические или пластиковые контейнеры. Мусоросборники должны иметь плотно закрывающиеся крышки. Очистка мусоросборников проводится по мере заполнения.

63. Площадка для установки контейнеров на территории органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должна быть удалена на расстояние не менее 20 м от здания, иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов; должна иметь искусственное водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора твердых коммунальных отходов. Использовать в качестве строительных материалов для ограждений контейнерных площадок стекло, брезент и сетки запрещается.

64. Контейнерная площадка на территории учреждений образования МЧС должна быть удалена на расстояние не менее 25 м от окон учебного корпуса, помещений столовой и общежития.

65. В местах размещения подразделений по чрезвычайным ситуациям, где в зданиях отсутствуют внутренние туалеты, обязательно наличие дворовых уборных. Рекомендуется установка передвижных, экологически автономных туалетов (биотуалетов).

66. Дворовые уборные должны быть удалены от зданий и сооружений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

67. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности работников, пользующихся уборной.

68. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. Территория, прилегающая к дворовой уборной, должна иметь удобный подъезд.

69. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

70. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение обрабатывают средствами дезинфекции из числа разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

71. Автозаправочные станции (далее – АЗС), расположенные на территории подразделений по чрезвычайным ситуациям, следует размещать на удалении от других зданий и сооружений в соответствии с требованиями ТНПА.

72. Не допускается разлив нефтепродуктов на территории подразделений по чрезвычайным ситуациям, в производственных помещениях, в гаражах-стоянках автотранспорта. Территория АЗС должна быть забетонирована или заасфальтирована, обрамлена бортовым (бордюрным) камнем для ограничения разлива нефтепродуктов.

73. Пролитые нефтепродукты (топливо, смазочные материалы, отработанное масло) на стоянке автотранспорта, в ремонтной зоне должны немедленно удаляться с помощью песка или иным материалом, который после использования убирают в металлические ящики с крышками, установленные вне помещения в специально оборудованном и огражденном месте. Должны приниматься эффективные меры, предупреждающие попадание нефтепродуктов в ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию.

74. Поверхности оборудования, площадки вокруг заправочных островков, площадки для размещения автоцистерн при сливе моторного топлива и другие поверхности на территории АЗС при их загрязнении моторным топливом или маслами должны быть очищены с использованием сорбента. Использованный сорбент, другие загрязненные материалы и промышленные отходы для временного хранения в специально отведенном месте должны собираться в металлическую тару с плотной крышкой для дальнейшей утилизации.

75. Заправка транспортных средств топливом должна производиться только при помощи шлангов от бензоколонок или автозаправщиков. Заправка из канистр, ведер и других емкостей, а также разлив нефтепродуктов на территории, в производственных помещениях, в зоне хранения автотранспорта запрещается.

РАЗДЕЛ III
СаНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ГЛАВА 5
ГАРАЖ-СТОЯНКА

76. Внутренняя планировка гаража-стоянки подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также схема размещения транспортных средств должна обеспечивать возможность безаварийной работы, беспрепятственное перемещение работников по сигналу тревоги, а также удобство обслуживания автотранспорта.

77. Расстояние между автомобилями, а также между автомобилями и конструкциями должно приниматься в соответствии с Правилами по охране труда в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23 октября 2003 г. № 34 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 130, 8/10216), требованиями ТНПА.

78. Ворота гаража-стоянки подразделений по чрезвычайным ситуациям необходимо оборудовать воздушно-тепловыми завесами.

79. В помещении гаража-стоянки подразделений по чрезвычайным ситуациям необходимо устраивать газоотводы, которые надеваются на выхлопную трубу автомобиля для удаления газов от работающих двигателей. Система газоотвода должна быть постоянно подключенной к выхлопной системе транспортного средства и автоматически саморазмыкаться в начале его движения.

80. Внутренние поверхности стен гаража-стоянки необходимо окрашивать масляной краской или покрывать керамической плиткой на высоту не менее 2,0 метра от уровня пола.

81. Полы в гараже-стоянке должны быть твердыми, ровными, без выбоин, с гладкой и нескользкой поверхностью, удобной для очистки, иметь уклон не менее 1 % в сторону трапов и лотков или в сторону ворот.

82. В гараже-стоянке должно быть естественное освещение. В качестве источника естественного освещения допускается применение остекленных проемов в верхней части ворот площадью не менее 30 % от общей площади.

83. Помещение гаража-стоянки должно содержаться в чистоте. Уборка помещений должна производиться регулярно не реже 1 раза за смену. Запрещается беспорядочно размещать и хранить специальное оборудование, материалы и запасные части.

84. В гараже-стоянке запрещается стоянка (хранение) транспортных средств, не предусмотренных штатом автомобильной техники, размещение спортивного оборудования и инвентаря, шин, зарядка аккумуляторных батарей, прием пищи и питьевой воды. Проливы масла, топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей должны своевременно убираться в металлические поддоны, устанавливаемые под автомобилями.

85. После каждого выезда транспортное средство должно быть очищено от грязи, вымыто, протерто и поставлено в гараж в сухом виде. Стоянка в гараже транспортных средств, не очищенных от грязи, не допускается.

86. Помещения для хранения автомобилей ПТЦ не должны непосредственно сообщаться с другими производственными и вспомогательными помещениями с постоянными рабочими местами. При необходимости такое сообщение должно осуществляться через тамбур-шлюз.

ГЛАВА 6
ПОСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

87. Пост технического обслуживания (далее – пост ТО) автомобилей в подразделениях по чрезвычайным ситуациям, как правило, должен состоять из мастерской, кабинета охраны труда и безопасности дорожного движения, осмотровой канавы, заправочного пункта и склада горюче-смазочных материалов.

88. Пост ТО в подразделениях по чрезвычайным ситуациям II, IV и V типов допускается совмещать с гаражом-стоянкой пожарных автомобилей.

89. Допускается осуществлять на посту ТО зарядку аккумуляторов. В таком случае место для зарядки аккумуляторных батарей должно быть обустроено в виде вытяжного шкафа, оборудованного системой местной вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

90. Посты ТО необходимо оборудовать подъемными устройствами, осмотровыми канавами или приямками, эстакадой. При параллельном расположении осмотровые канавы должны быть соединены открытой траншеей или тоннелем шириной не менее 1 м, высота тоннеля – не менее 1,8 м. Траншеи ограждаются перилами высотой не менее 0,9 м.

91. Осмотровые канавы должны быть защищены от грунтовых вод, стены их – облицованы плиткой, желательно глазурованной, оборудованы нишами для размещения осветительной аппаратуры и запчастей, искусственным освещением с напряжением не свыше 36 В.Полы должны иметь уклоны в сторону приемных колодцев.

92. Сверху осмотровая канава накрывается решеткой, по ее периметру оборудуется предохранительная реборда, на дно укладываются деревянные решетки.

93. Осмотровые канавы должны содержаться в чистоте, не загромождаться деталями и различными предметами. Перед началом работы осмотровая канава проветривается, а после работы убирается от ветоши и пролитых горюче-смазочных материалов.

94. В холодное время года осмотровые канавы должны обогреваться. Обогрев должен осуществляться теплым воздухом, поступающим по каналам, устроенным в стенах канав.

95. При ремонте автомобилей вне осмотровых канав работников, производящих ремонт, необходимо обеспечивать лежаками.

96. Стены, потолки, внутренние конструкции поста ТО должны иметь гладкую и ровную поверхность, доступную для проведения влажной уборки. На постах ТО использованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь, другое имущество) должны немедленно убираться в металлические ящики, оборудованные плотно закрывающимися крышками.

97. Запрещается загромождать помещения поста ТО неиспользуемым имуществом, деталями, механизмами, порожней тарой из-под топлива и смазочных материалов.

98. Запрещается использовать в качестве моющих средств для мытья деталей и механизмов легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо, прочее).

ГЛАВА 7
АККУМУЛЯТОРНАЯ

99. В аккумуляторных необходимо предусматривать оборудование трех отдельных изолированных помещений для ремонта, зарядки аккумуляторов и приготовления электролита. Вход во все помещения должен осуществляться через общий тамбур.

100. Стены аккумуляторной окрашиваются кислотоупорной краской, покрытие полов должно быть кислотостойким. Оконные стекла должны быть матовыми.

101. Зарядка аккумуляторных батарей должна производиться на специально оборудованных столах (стеллажах). Стеллаж для зарядки и верстаки для сборки и разборки аккумуляторов должны оборудоваться местной вытяжной вентиляцией в виде панелей равномерного всасывания. Запрещается совместная зарядка кислотных и щелочных аккумуляторов.

102. Помещения для зарядки и хранения аккумуляторных батарей должны оснащаться бачками с нейтрализующими растворами, фонтанчиками для промывки с водой питьевого качества.

103. Аккумуляторные батареи, поступающие в ремонт, должны быть освобождены от электролита, очищены от грязи, вымыты и высушены. Разборка полублоков аккумуляторных пластин должна производиться после их промывки.

104. По окончании работ в аккумуляторной работник должен тщательно вымыть с мылом лицо и руки. Запрещается хранить и принимать пищу и питьевую воду в помещении аккумуляторной.

ГЛАВА 8
ПОСТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ

105. Пост мойки автомобилей, деталей и механизмов следует устраивать в отдельном боксе (блоке гаража-стоянки). Для V типа подразделений по чрезвычайным ситуациям устройство поста мойки допускается в помещении гаража-стоянки.

106. В помещениях для мойки автомобилей, деталей и механизмов стены должны быть облицованы или окрашены на высоту 2,0 метра материалами, стойкими к воздействию влаги и масел. Пол должен быть влагостойким и иметь уклон для стока жидкостей.

107. Моечные отделения и участки оборудуются моечными машинами или установками, выварочными ваннами и ваннами для промывки деталей в моющих составах, оборудованных плотно закрывающимися крышками, а также подъемными устройствами.

108. Агрегаты и узлы, поступающие на мойку, на специально выделенной площадке или в помещении должны быть освобождены от масла, топлива, тормозной и охлаждающей жидкости.

109. Подача на мойку крупных и тяжелых деталей, а также мелких деталей в таре общим весом более 20 кг должна быть механизирована.

110. В качестве моющих средств, являющихся компонентами моющих составов, необходимо использовать вещества, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Не допускается применение для мойки легковоспламеняющихся жидкостей. На рабочем месте должна иметься таблица с указанием состава, концентрации и температуры моющего раствора.

111. Детали двигателей, работающих на этилированном бензине, должны промываться в моющих щелочных составах отдельно от остальных деталей.

112. Перед выпуском деталей и агрегатов из моечного отделения по технологическим требованиям их следует ополаскивать теплой водой либо протирать ветошью для удаления остаточных количеств моющих средств.

113. Система канализации поста мойки автомобилей, деталей и механизмов должна подсоединяться к внешним сетям ливневой канализации через песконефтеловушки либо иные местные или локальные очистные сооружения.

114. Нефтеловушки и прочие установки для очистки сточных вод должны содержаться в исправности, чистоте и не являться источниками загрязнения воды, почвы и воздуха.

ГЛАВА 9
ПОМЕЩЕНИЯ МОЙКИ, СУШКИ, РЕМОНТА И ХРАНЕНИЯ РУКАВОВ, БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ, обуви И СНАРЯЖЕНИЯ

115. Рукавная база (пост) размещается на территории подразделений по чрезвычайным ситуациям в отдельно стоящем здании или встроенном помещении и предназначена для хранения, технического обслуживания и ремонта пожарных рукавов.

116. При ремонте и обслуживании пожарных рукавов при работе с клеем необходимо через каждые 1,5 часа работы проветривать помещения. В случае, если проветривание неэффективно или отсутствует возможность для естественного проветривания, необходимо предусматривать устройство местной вытяжной вентиляции.

117. Сушка боевой одежды, обуви и снаряжения в подразделениях по чрезвычайным ситуациям должна осуществляться теплым воздухом в отдельном помещении, оборудованном системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и центрального отопления. При отсутствии отдельного помещения для сушки боевой одежды и обуви необходимо оборудование сушильного шкафа.

118. Допускается хранение сухой боевой одежды и обуви в помещении гаража-стоянки. Для этих целей должны быть выделены специально оборудованные стеллажи или тумбочки в достаточном количестве.

119. Запрещается хранение и сушка боевой одежды и обуви в помещении гаража-стоянки в неустановленных местах навалом или на элементах системы центрального отопления.

ГЛАВА 10
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

120. При использовании производственных помещений, организации технологических процессов и использования производственного оборудования (станков, машин, аппаратуры, рабочих инструментов) должны учитываться требования действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, правил охраны труда, нормативы предельно-допустимых концентраций вредных химических веществ, ориентировочно-безопасных уровней воздействия, предельно-допустимых уровней физических факторов, а также предусматриваться меры по снижению тяжести и напряженности труда, предупреждению утомления работников.

121. В зоне крытой стоянки не допускается производить ремонт автомобилей, их заправку топливом, перемещение автомобилей, кроме въезда и выезда, а также оборудовать осмотровые канавы.

122. При включении двигателя для заполнения пневмосистемы автомобиля необходимо предусматривать отведение отработанных газов с помощью гибких шлангов, подключенных к выхлопной трубе автомобиля, за пределы зоны стоянки или подачу сжатого воздуха от компрессорных станций.

123. Ремонтные работы под навесом на открытой площадке могут допускаться лишь в теплый период года.

124. При ремонте автомобилей вне осмотровых канав, эстакады или подъемника работников, производящих ремонт, необходимо обеспечивать лежаками.

125. При очистке, проведении ремонтных работ внутри цистерн или резервуаров из-под этилированного бензина, легковоспламеняющихся жидкостей, ядовитых веществ работники должны быть обеспечены спецодеждой, шланговыми противогазами, спасательными поясами и веревками, страховаться двумя специально обученными работниками.

126. Автотранспорт, подлежащий ремонту, следует предварительно очистить от грязи, вымыть, высушить.

127. Охлаждающие жидкости (эмульсии), используемые при выполнении станочных работ, должны приготавливаться централизованно, по рецептуре, согласованной с территориальными органами государственного санитарного надзора, и содержать антимикробные добавки.

128. Рабочие места в отделениях разборки и сборки машин должны быть оборудованы подъемно-транспортными устройствами с механизированным перемещением.

129. Для уборки рабочих мест и оборудования работники должны обеспечиваться ветошью, крючьями, щетками и другими приспособлениями. Не допускается удаление пыли, стружки сжатым воздухом. Рекомендуется применение промышленных пылесосов.

130. Использованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь и т.п.) должны немедленно убираться в металлические ящики с плотными крышками, по окончании рабочего дня удаляться из производственных помещений в специально отведенные места.

131. Станки, на которых обрабатываются хрупкие материалы (чугун, латунь, бронза, пластмассы, текстолит и др.), должны быть оборудованы пылестружкоприемником для сбора пыли и стружки у мест их образования.

132. Газоэлектросварочные работы должны производиться на специальных местах, оборудованных системами механической вентиляции, стационарными или переносными ограждениями, окрашенными алюминиевыми красками в светлые тона. Для улавливания сварочного аэрозоля от сварочных столов следует предусматривать устройство местной вытяжной вентиляции в виде панелей равномерного всасывания, обеспечивающей предотвращение попадания в воздух рабочей зоны вредных веществ.

133. Изделия и детали, поступающие на сварку, газовую резку и плавку, необходимо очистить от красок, смазочных масел, окалины или грязи. Сухую очистку и обезжиривание поверхностей изделий следует производить в шкафах, укрытиях, камерах и других устройствах, оборудованных местной вентиляцией.

134. Процесс пайки свинцовыми припоями рекомендуется сосредотачивать на специальных рабочих местах в изолированных помещениях. Пайка и лужение радиаторов, бензобаков и других крупных деталей должны производиться на специальных подставках, оборудованных поддонами для стекания припоя.

135. Мытье полов на участках выполнения жестяницко-медницких работ должно производиться по окончании рабочей смены. Сухие способы уборки не допускаются.

136. Участок (рабочее место) приготовления красок должен размещаться в изолированных помещениях, все операции по приготовлению красок производятся в вытяжном шкафу. Окраску деталей пульверизационным способом необходимо проводить в специально предназначенном помещении. Допускается по согласованию с территориальными органами государственного санитарного надзора проведение пульверизационной окраски в общем помещении окрасочного отделения в вытяжном шкафу. Применение лакокрасочных материалов (эмали, краски, грунтовки) при ручной пульверизационной окраске допускается при содержании соединений свинца в пигментах не более 1 %, при более высоком содержании свинца окраска должна производиться в вытяжных шкафах, оборудованных эффективной вентиляцией.

137. В случае осуществления окрасочных работ методом ручного распыления должны соблюдаться требования Санитарных правил и норм 9-93-98 «Санитарные правила и нормы при окрасочных работах с применением ручных распылителей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53.

138. Сушку крупногабаритных изделий после покраски следует проводить вне производственных помещений в специальных камерах или на открытых площадках.

139. Для испытания топливных насосов должны применяться приспособления, не допускающие распыления топлива в производственных помещениях.

140. Разбортировка и ремонт колес должны производиться в специально выделенном месте, оборудованном вентиляцией, необходимым набором инструмента и приспособлений. Монтаж и демонтаж шин должны производиться после предварительного их увлажнения для предупреждения пылеобразования.

141. Шины должны поступать в ремонт чистыми и сухими. Мойку шин следует производить в моечных машинах, установленных в помещениях с устройством канализации для отвода загрязненных вод. Сушка шин должна производиться в специальном помещении, оборудованном стеллажами, конвейерами и подъемными механизмами. Допускается сушка в вытяжных шкафах.

142. Приготовление резинового клея и разлив его должны производиться в специально оборудованных помещениях или вытяжных шкафах. Нанесение клея следует производить, избегая его попадания на кожные покровы.

143. Нерабочие поверхности паропроводов и вулканизационных аппаратов должны быть теплоизолированы, при этом температура их наружной поверхности не должна превышать 450 С.

РАЗДЕЛ IV
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-БЫТОВЫМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

ГЛАВА 11
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОТДЫХА ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ, КОМНАТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ, СПОРТИВНОГО ЗАЛА И УЧЕБНОГО КЛАССА

144. Помещения отдыха дежурной смены должны располагаться не выше второго этажа.

145. Рекомендуется размещать помещения отдыха дежурной смены вблизи гаража-стоянки с выходом в гараж. Между помещениями дежурной смены и гаражом должно быть предусмотрено устройство тамбура или коридора.

146. В помещении устанавливаются легко раскладывающиеся кресла, топчаны или кровати для ночного отдыха дежурной смены с необходимым количеством резервных мест с учетом усиления службы. Стены окрашиваются в светлые мягкие тона. Мебель, вышедшая из строя или имеющая ненадлежащий эстетический вид, подлежит своевременной замене.

147. Запрещается устройство санитарных узлов над, под или смежно с помещениями отдыха дежурной смены, а также устраивать проходы через помещения отдыха дежурной смены. Использование помещений не по назначению не допускается.

148. Помещения отдыха дежурной смены должны регулярно проветриваться. При невозможности естественного проветривания должны устраиваться вентиляция с механическим побуждением или устройства кондиционирования воздуха. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 18°С.

149. Для улучшения психофизиологического состояния работников после выполнения боевых задач необходимо устройство отдельной комнаты психофизиологической разгрузки.

150. Стены в комнате психофизиологической разгрузки следует окрашивать в светлые мягкие тона. Оснащение и оборудование комнаты должно способствовать улучшению психофизиологического состояния работников.

151. Комнату психофизиологической разгрузки рекомендуется оснащать цветным телевизором, музыкальным центром, компакт-дисками, мягкими креслами с высокими спинками, журнальным столиком, светильниками-подсветками настенными, чайником, чайным сервизом, живой или искусственной зеленью.

152. Полы в спортивном зале должны быть без щелей, иметь ровную горизонтальную, нескользкую и окрашенную поверхность. Полы не должны деформироваться от мытья.

153. Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими, окрашенными в светлые тона на всю высоту панелей красками, позволяющими легко проводить влажную уборку помещений.

154. Температура воздуха в спортивном зале в зоне нахождения занимающегося должна быть не менее 15 С, освещенность – не менее 150 лк. Максимальный уровень шума в спортивном зале не должен превышать 82 дБА.

155. Окна спортивных залов должны иметь устройства для открывания фрамуг с целью проветривания помещения спортивного зала.

156. Все спортивное оборудование, установленное в местах проведения занятий физкультурой и спортом, должно находиться в исправном состоянии и быть надежно закреплено.

157. Запрещается проведение занятий физкультурой и спортом на неисправном оборудовании или использование инвентаря с дефектами.

158. Рекомендуется устраивать душевые при спортивном зале. Душевые кабины должны оборудоваться смесителями горячей и холодной воды и находиться в исправном состоянии.

159. Уборка спортивного зала должна проводиться ежедневно. Генеральная уборка и последующая дезинфекция должны проводиться не реже одного раза в месяц. Полы, двери, стены, оконные рамы и подоконники, окрашенные масляной краской, а также радиаторы центрального отопления моются водой с добавлением моющих средств.

160. Ковры и матерчатые половые покрытия в тренажерных залах необходимо ежедневно после окончания занятий очищать с помощью пылесосов. Используемый спортивный инвентарь должен ежедневно протираться влажной ветошью с применением средств дезинфекции.

161. Учебные классы в органах (подразделениях) по чрезвычайным ситуациям не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах зданий.

162. Направление основного светового потока естественного освещения в учебном классе должно быть боковым левосторонним. Освещенность должна быть равномерной.

163. Стены, потолки, полы, оборудование учебного класса должны иметь матовую поверхность теплых тонов. Побелка потолка и оконных откосов должна проводиться по мере необходимости. Оконные рамы, коробки, переплеты и подоконники окрашиваются масляной краской светлых тонов.

164. Оптимальными источниками искусственного освещения в учебном классе являются разрядные (люминесцентные) лампы. Освещенность рабочих поверхностей при освещении люминесцентными лампами должна составлять не менее 500 лк, при освещении лампами накаливания – не менее 250 лк.

165. Не допускается использование открытых (незащищенных) люминесцентных ламп. Электросветильники должны очищаться по мере загрязнения, но не реже одного раза в три месяца.

166. Учебный класс следует регулярно проветривать через фрамуги, форточки или другие устройства. Оптимальная температура воздуха в учебном классе является +18–+20 С.

ГЛАВА 12
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ГАРДЕРОБА

167. Гардероб предназначен для обеспечения раздельного хранения личной и рабочей одежды работников.

168. Запрещается совместное хранение личной, рабочей одежды и обуви в гардеробных, а также хранение боевой одежды личного состава в помещении гардеробов подразделений по чрезвычайным ситуациям.

169. Количество гардеробных шкафчиков должно соответствовать количеству работников. Гардеробные шкафчики, вышедшие из строя или имеющие ненадлежащий эстетический вид, подлежат своевременной замене. Кроме того, гардероб следует оснащать необходимым дополнительным количеством резервных шкафчиков на случай усиления службы.

170. Поверхности стен и пола в гардеробе должны быть выполнены из материалов, позволяющих проводить влажную уборку. Для сбора бытового мусора должна быть установлена урна.

171. Помещение гардероба должно содержаться в чистоте, уборка проводится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в смену.

ГЛАВА 13
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНЬ (САУН)

172. Допускается оборудовать в зданиях подразделений по чрезвычайным ситуациям бани или сауны с микробассейнами. Состав и площади помещений определяются заданием на проектирование с учетом требований Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 18 марта 2009 г. № 27, и других ТНПА.

173. Качество воды в бане должно удовлетворять требованиям Санитарных правил и норм 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46.

174. Режимы эксплуатации, дезинфекции ванн микробассейнов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 22 сентября 2009 г. № 105.

175. Внутреннюю отделку помещений бани (сауны) требуется выполнять в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности стен, перегородок и потолков помещений должны быть гладкими, не иметь следов затеков, плесени, легкодоступными для влажной уборки и дезинфекции.

176. Все применяемые материалы для внутренней отделки помещений, воздуховодов, вентиляционных систем должны быть разрешены к применению для данных целей Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

177. Мебель следует применять из материалов, легко поддающихся мытью и дезинфекции.

178. Тазы, предназначенные для мытья тела и для мытья ног, должны быть пластмассовыми или металлическими, неподвергающимися коррозии и устойчивыми к действию высоких температур. Тазы для мытья ног должны иметь соответствующую надпись: «Для ног».

179. Использование мыла, мочалок, веников, головных гребней и щеток общественного пользования категорически запрещается. С целью предупреждения грибковых заболеваний работники должны использовать индивидуальную обувь при посещении бани или сауны.

180. Во всех помещениях бани или сауны должна поддерживаться чистота, не допускается засорение канализационных трапов и застой на полах грязной воды.

181. После посещения работниками бани (сауны) необходимо проводить дезинфекцию по фунгицидному режиму тазов для мытья тела и ног.

182. По окончании работы или посещения работниками бани или сауны должна проводиться влажная уборка всех помещений, обработка инвентаря и оборудования, а также проветривание помещений.

183. Генеральную уборку (мойка и заключительная дезинфекция всех помещений, оборудования, инвентаря по фунгицидному режиму средствами, разрешенными Министерством здравоохранения Республики Беларусь) следует проводить ежемесячно.

184. Для проведения уборок необходимо иметь раздельный уборочный инвентарь, выделенный и промаркированный с учетом назначений помещений и видов работ.

ГЛАВА 14
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕЖИТИЙ

185. При общежитиях подразделений по чрезвычайным ситуациям необходимо устройство площадки для отдыха и детских игр. Вход в общежитие должен быть расположен на расстоянии не менее 15 метров от помещения гаража-стоянки.

186. Жилая площадь в общежитиях должна быть не менее 6 м[2] на 1 человека. В каждой комнате разрешается проживание не более 3 человек, а в отдельных случаях – не более 4 человек.

187. Жилые комнаты следует устраивать непроходными, с выходом в коридор непосредственно или через переднюю. Двери жилых комнат должны открываться вовнутрь и иметь уплотняющие прокладки в притворах. Ширина жилых комнат должна быть не менее 2,2 м.

188. Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения (туалеты, умывальные, душевые, постирочные, кладовые, общие кухни) следует предусматривать на каждом этаже.

189. Постирочные допускается делать совмещенными с умывальными. К ваннам и умывальникам должна быть подводка холодной и горячей воды через смеситель. Допускается установка в постирочных индивидуальных бытовых автоматических стиральных машин.

190. В жилой зоне здания пожарного аварийно-спасательного подразделения допускается устройство квартир.

191. Каждая жилая комната должна быть обеспечена твердым и мягким инвентарем в достаточном количестве.

192. Количество тумбочек, стульев в жилых комнатах должно соответствовать числу проживающих. Жилые комнаты необходимо оснащать столами, при необходимости книжными полками и другой мебелью. Покрытия столов, тумбочек, спинок кроватей, полок и другой мебели должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и дезинфекции.

193. Жилые комнаты следует оборудовать шкафами для одежды и обуви. Над окнами должны быть карнизы для занавесок.

194. Кухни должны быть оборудованы плитами, мойками, стойками-шкафами, а также настенными или пристенными шкафами для посуды и при необходимости скамейками или табуретами. Оборудование устанавливается из расчета: 1 конфорка электрической плиты – на 3 человека, 1 мойка и 1 стол-шкаф – на 8 человек, 1 отделение настенного или пристенного шкафа размером 30 x 30 см – на 1 человека. Рекомендуется на кухнях устанавливать бытовые холодильники.

195. Все санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, приборы, мебель и инвентарь должны соответствовать требованиям ТНПА и эксплуатироваться с соблюдением их требований.

196. Не допускается крепление санитарно-технических приборов непосредственно к стенам, являющимся общими для жилых помещений и помещений, в которых устанавливаются указанные приборы.

197. Вышедшее из строя оборудование, мебель, инвентарь подлежит срочному ремонту или замене. Не допускается загромождение помещений, а также коридоров списанным, неиспользуемым или неисправным оборудованием.

198. Полы и стены туалетов, помещений с влажным режимом (душевые, умывальные, постирочные), панели в кухнях на высоту 1,6 м, а также стены в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов должны быть выполнены из водостойких материалов.

199. Полы в общежитии должны быть гладкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов. Плинтуса должны плотно прилегать к стенам и полу. В помещениях душевых и постирочных полы необходимо оборудовать сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.

200. Поверхность стен, перегородок, отделочных материалов, столярных изделий (дверей, окон) и покрытий должна быть гладкой, легкоочищаемой, доступной для текущей уборки.

201. Дефекты в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, затеки и плесень на стенах и потолках, нарушение целости линолеума и других покрытий, столярных изделий) не допускаются.

202. Допускается использование жильцами общежития личного постельного белья.

203. В случае, когда жильцы используют белье общежития, необходимо предусмотреть выделение помещений или кладовых для хранения чистого и грязного белья. Кладовые должны быть оборудованы полками с гигиеническим покрытием, устойчивыми для влажной уборки и дезинфекции, а также стеллажами, столами для подборки и сортировки белья.

204. Грязное белье должно храниться в деревянных ларях, окрашенных масляной краской светлых тонов.

205. Персонал, в обязанности которого входит прием и выдача белья, должен иметь два разных халата для работы. После приема грязного белья работник обязан вымыть руки и сменить халат.

206. Все помещения, оборудование и мебель в общежитии пожарного аварийно-спасательного подразделения должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна производиться ежедневно маркированным инвентарем.

207. Уборка жилых помещений входит в обязанность проживающих. Для уборки мест общего пользования и других помещений общежития рекомендуется предусмотреть введение в штатное расписание подразделения обслуживающего персонала.

208. Один раз в месяц в общежитии должен проводиться санитарный день с проведением генеральной уборки всех помещений (обметание стен и потолков, мытье полов, панелей, окон и дверей, оборудования, мебели, вытряхивание и проветривание постельных принадлежностей, очистка от пыли и грязи отопительных приборов, светильников, другие работы).

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ, ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПУНКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ОРГАНАХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ГЛАВА 15
УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КОМНАТ РАЗОГРЕВА И       ПРИЕМА ПИЩИ

209. В зданиях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям необходимо устраивать отдельные комнаты для разогрева и приема пищи.

210. Допускается организация разогрева и приема пищи в одном помещении при условии зонирования комнаты на зону разогрева и зону приема пищи.

211. В комнате разогрева и приема пищи должна быть подводка проточной горячей и холодной воды. Подача воды должна осуществляться посредством смесителей, смесители должны находиться в исправном состоянии.

212. Комната разогрева пищи оборудуется шкафчиками, разделочными столами, разделочными досками и ножами, стационарным кипятильником и холодильником. Для разогрева пищи должна быть установлена кухонная плита, допускается использовать для этих целей микроволновые печи.

213. Работникам запрещается приготовление любых видов пищи из сырых продуктов.

214. Для хранения готовых к употреблению пищевых продуктов должны применяться бытовые холодильники. На холодильнике должны быть вывешены время и дата проведения текущей и генеральной уборки с указанием работника, ответственного за проведение уборки. Текущая уборка должна проводиться ежедневно, генеральная с размораживанием холодильника – один раз в месяц.

215. При хранении пищевых продуктов должны соблюдаться основные принципы товарного соседства, сроки годности и условия хранения.

216. Хлеб и хлебобулочные изделия должны храниться в шкафчике, дверцы которого имеют отверстия для вентиляции, допускается применение хлебниц. При уборке шкафчика или хлебницы крошки должны сметаться. Не реже 1 раза в неделю следует тщательно протирать полки с использованием однопроцентного раствора уксусной кислоты.

217. В комнате приема пищи устанавливаются обеденные столы и стулья. Обеденные столы в комнате приема пищи должны быть покрыты гигиеническим легко моющимся покрытием (пластик, другое покрытие), разрешенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь и устойчивым к воздействию средств дезинфекции.

218. После каждого приема пищи должна проводиться уборка обеденного стола. Для уборки столов следует иметь комплект ветоши с соответствующей несмывающейся маркировкой.

219. Использование столовой, чайной посуды с трещинами, отбитыми краями, алюминиевой и дюралюминиевой посуды, а также повторное использование посуды, предназначенной для одноразового использования, запрещено.

220. Для хранения чистых столовых приборов должны использоваться специальные кассеты. Столовые приборы в кассетах должны храниться ручками вверх. Кассеты для хранения столовых приборов должны ежесменно подвергаться санитарной обработке. Хранение столовых приборов навалом запрещено.

221. Разделочные доски и ножи должны храниться в подвешенном состоянии, иметь четкую маркировку в соответствии с обрабатываемым на них продуктом: «ВМ» – вареное мясо, «ВР» – вареная рыба, «ВО» – вареные овощи, «КО» – квашеные овощи, «Х» – хлеб, «МГ» – мясная гастрономия, «РГ» – рыбная гастрономия, «Сельдь», «Зелень». Деревянные доски с трещинами и заусеницами подлежат замене.

222. Для мытья посуды необходимо использование специализированного инвентаря (щеток, мочалок, других). При появлении признаков изменения их поверхности, плесени инвентарь должен быть заменен. Использование для этих целей ветоши не допускается.

223. Инвентарь (рабочие поверхности столов, раковина, кухонная плита и другие) в комнате разогрева и приема пищи должен быть изготовлен из материалов с гладкой поверхностью, без щелей, зазоров, зазубрин, которые затрудняют мойку и обработку.

224. Комнаты разогрева и приема пищи должны содержаться в чистоте. Ежедневно должна проводиться влажная уборка с применением моющих средств.

225. Генеральная уборка помещений производится не реже 1 раза в неделю с применением моющих и средств дезинфекции, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с инструкцией по их применению. При необходимости в установленном порядке проводится дезинсекция и дератизация помещений.

226. На видном месте должен быть вывешен график проведения генеральной уборки.

227. Для уборки должен быть выделен соответственно маркированный специальный инвентарь (ведра, тряпки и другой необходимый инвентарь).

228. Для сбора бытового мусора необходимо устанавливать урны с педальным механизмом. Для сбора остатков пищи необходимо устанавливать специально промаркированную тару (ведра, бачки с крышками).

ГЛАВА 16
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ               ОБРАЗОВАНИЯ МЧС

229. Состав и площади помещений пищеблока (столовой) учреждений образования МЧС должны обеспечивать работу на сырье.

230. Транспортировку пищевых продуктов необходимо проводить в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения, при строгом соблюдении товарного соседства сырой и готовой продукции.

231. Транспортирование скоропортящихся продуктов должно проводиться в промышленной либо специально выделенной закрытой маркированной таре. В теплое время года продукты должны доставляться охлаждаемым или изотермическим транспортом в течение не более 1 часа.

232. Транспорт, предназначенный для перевозки пищевых продуктов, должен иметь санитарный паспорт, выданный территориальными органами государственного санитарного надзора сроком не более чем на полгода. В паспорте отмечаются: номер автомашины, фамилия, имя, отчество ответственного за санитарное состояние транспорта, наличие санитарной одежды.

233. Работники, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны пользоваться санитарной одеждой (халат, рукавицы и др.), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров, гигиенического обучения.

234. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать требованиям ТНПА и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность. Не должны допускаться к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком годности, с признаками порчи, нарушенной упаковкой.

235. В сопроводительном документе о качестве особо скоропортящегося продукта должны быть указаны дата и час выработки продукта, а также час и дата его конечного срока реализации. Сопроводительный документ (маркировочный ярлык) необходимо сохранять до конца реализации продукта.

236. Требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока должны соответствовать требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к торговым объектам общественного питания».

237. Сроки годности скоро- и особо скоропортящихся продуктов должны соответствовать Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза сроков годности (хранения) и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в действующих технических нормативных правовых актах в области технического нормирования и стандартизации», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 1 сентября 2010 г. № 119.

238. Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 2-недельного меню с учетом физиологических норм для данной категории. Примерное меню утверждается начальником учреждения образования МЧС и согласовывается с территориальными органами государственного санитарного надзора.

239. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо выполнять требования, предъявляемые к рецептурам и технологии приготовления блюд и кулинарных изделий, противоэпидемические требования.

240. Мытье столовой и кухонной посуды производится механическими моечными машинами или ручным способом с использованием моющих средств, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

241. Моечные кухонной и столовой посуды должны быть обеспечены разводкой холодной и горячей воды со смесителями к моечным ваннам. Должны быть предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения в моечной кухонной и столовой посуды с разводкой воды к моечным ваннам.

242. Столы моют горячей водой с использованием моющих средств, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, специально выделенной для этого ветошью из промаркированной тары.

243. Работники пищеблоков должны приходить на работу в чистой, опрятной одежде и обуви. Перед началом работы необходимо сменить обувь, тщательно вымыть руки, одеть чистую санитарную одежду, аккуратно подобрать волосы под косынку или колпак. Смена санитарной одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 2 дня.

244. Перед входом в туалетную комнату необходимо снимать санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения тщательно вымыть руки с мылом. Перед выходом из помещений пищеблока санитарная одежда должна быть убрана в шкаф. Должно быть обеспечено раздельное хранение санитарной одежды и личной одежды персонала.

245. Контроль за состоянием здоровья работников пищеблоков осуществляет медицинский работник. Больные или подозрительные на заболевание к работе на пищеблоке не допускаются.

246. Ответственность за соблюдение требований санитарных правил и норм на пищеблоке, организацию питания возлагается на руководителя учреждения образования МЧС, а также на персонал пищеблока в объеме их функциональных обязанностей.

247. Работники пищеблоков учреждений образования МЧС должны подвергаться предварительному (при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. № 33 «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работников» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 87, 8/3914).

248. К работе на пищеблоке допускаются лица, прошедшие гигиеническое обучение и аттестацию в соответствии с инструкцией 1.1.1.11-11-17-2003 «Порядок проведения гигиенического обучения и аттестации должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, питьевой воды и пестицидов, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, и для инженерно-технических работников организаций и предприятий различных форм собственности», утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 15 августа 2003 г. № 90 «Об организации и проведении гигиенического обучения и аттестации должностных лиц и работников».

249. Результаты медицинских осмотров и аттестации по гигиеническому обучению вносятся в личную медицинскую книжку работников. Обслуживающий персонал обязан соблюдать правила личной гигиены.

РАЗДЕЛ VI
ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ, ОТОПЛЕНИЮ И ОСВЕЩЕНИЮ

ГЛАВА 17
ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ

250. Отопление и вентиляция помещений органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должны быть оборудованы в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и другими ТНПА.

251. Для отопления помещений зданий необходимо использовать системы централизованного отопления. Допускается отопление помещений пожарных аварийно-спасательных подразделений с помощью систем местного отопления. Система отопления должна обеспечивать равномерный прогрев воздуха в течение всего отопительного периода.

252. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и сооружениях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должны обеспечивать благоприятные микроклиматические условия среды, нормативное качество воздуха помещений.

253. В помещениях гаража-стоянки и на постах ТО должна предусматриваться как общеобменная приточно-вытяжная, так и местная вытяжная вентиляция от источников образования и выделения производственных вредностей в соответствии с требованиями ТНПА.

254. Подача приточного воздуха в помещения поста ТО автомобилей должна предусматриваться рассредоточено непосредственно в рабочую зону, а также в канавы, приямки, тоннели. Забор воздуха для приточной вентиляции осуществляется с территории пожарного аварийно-спасательного подразделения в зоне наименьшего загрязнения на высоте не менее 2 м от поверхности земли.

255. Приемные устройства для забора наружного воздуха приточных вентиляционных систем ПТЦ должны размещаться на расстоянии не менее 12 м от ворот для выезда (въезда) автомобилей.

256. Удаление воздуха из помещений для постов ТО автомобилей с работающим двигателем должны предусматриваться из верхней зоны помещения. Отведение отработанных газов от двигателей при их испытании следует производить при помощи гибких шлангов, надеваемых на выхлопную трубу.

257. Производительность систем приточной вентиляции в помещениях с выделением вредных веществ в воздушную среду должна быть на 5 % меньше производительности системы вытяжной вентиляции во избежание поступления загрязненного воздуха в соседние помещения.

258. Для проветривания производственных помещений независимо от наличия вредных выделений и вентиляционных систем должна предусматриваться естественная вентиляция через оконные проемы, при этом открывающиеся створки переплетов должны составлять не менее 20 % общей площади оконных проемов.

259. Подача приточного воздуха в аккумуляторную должна осуществляться рассредоточено в рабочую зону с малой скоростью. В аккумуляторном отделении возможна подача воздуха непосредственно в нижнюю зону или из смежных помещений через решетки в нижней части дверей.

260. В помещениях аккумуляторной кроме местной механической вентиляции должна предусматриваться естественная вытяжная вентиляция из верхней зоны помещения. Местная вытяжная вентиляция в виде панелей равномерного всасывания должна устраиваться от стеллажа для зарядки аккумуляторов.

261. В случае отсутствия аккумуляторных допускается проводить работы по зарядке аккумуляторных батарей на посту ТО в вытяжном шкафу, оборудованном вентиляцией с механическим побуждением.

262. Систему вытяжной вентиляции помещений для размещения малярного и аккумуляторного отделений (участков) и помещений для регенерации масла не допускается объединять между собой и с системами вытяжной вентиляции других помещений.

263. Местная вытяжная вентиляция должна быть предусмотрена:

в помещениях для технического обслуживания и ремонта автомобилей – местные отсосы от выхлопной трубы автомобилей;

на карбюраторном участке – от столов для ремонта карбюраторов;

на участке ремонта топливной аппаратуры – от промывных и испытательных стендов;

в шиноремонтном отделении – от заточных станков и стендов шероховок и мест разбортировки колес, в помещениях для приготовления и разлива резинового клея;

в механическом отделении – от заточных, обдирочно-шлифовальных станков; станков, предназначенных для обработки хрупких материалов, станков, на которых применяется смазывающе-охлаждающие жидкости;

в малярном отделении – от окрасочных и сушильных камер, краскосмесителей и приямков;

в аккумуляторном отделении – от мест плавки свинца, ванн для выщелачивания и окисления сепараторов, верстаков для сборки и разборки батарей и печей разогрева и выполнения других работ, связанных с выделением свинцовой пыли и аэрозоля;

на участке ремонта средств связи – от столов для ремонта аппаратуры и средств связи.

264. Местную вытяжную вентиляцию в виде вытяжного шкафа следует оборудовать в помещениях карбюраторного участка (для установки в нем ванны для промывки карбюратора), медницком отделении (для выполнения технологических операций чистки радиаторов, лужения и заливки подшипников), на участках окраски деталей методом пульверизации, на участках вулканизации, в помещениях для ремонта автомобильных шин (для сушки промазанных клеем покрышек).

265. Местная вытяжная вентиляция в виде панелей равномерного всасывания должна устраиваться от ванн слива и приготовления электролита, от стеллажа для зарядки аккумуляторов, от сварочных столов, от верстаков ремонта радиаторов, от моечных и выварочных машин.

266. При окраске внутренних поверхностей крупногабаритных изделий должны применяться переносные вентиляционные установки.

267. Деревообрабатывающие станки должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией (пневмотранспортом) для удаления стружки. Удаляемый воздух перед выбросом в атмосферу должен подвергаться очистке.

268. Внесение изменений в конструкцию вентиляционных установок без разработки проекта не допускается.

269. Все вентиляционные установки, как вновь оборудованные, так и вводимые в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта, должны подвергаться приемочным испытаниям.

270. Порядок эксплуатации и технического обслуживания вентиляционных и вентиляционно-отопительных установок осуществляется на основании инструкций, разработанных предприятиями, с указанием сроков чистки воздуховодов, вентиляторов, пылеочистных и газоочистных устройств, а также сроков проведения планово-предупредительного ремонта (далее – ППР). График ППР, утвержденный руководством предприятия, должен содержать отметки о выполненных работах.

271. На все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки должны быть паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации. В паспорт вносятся все изменения в вентиляционных установках, а также результаты последних испытаний.

272. Для каждой вентиляционной системы должен быть журнал эксплуатации, в котором должны быть отметки лиц, выполнявших ремонтные работы и принявших эти работы.

273. Пылесборники циклонов должны очищаться по мере наполнения, фильтры вентиляционных систем должны заменяться или очищаться по мере загрязнения, сведения об очистке и замене пылесборников и фильтров должны вноситься в журнал эксплуатации.

274. Действующие вентиляционные системы должны подвергаться техническим и гигиеническим испытаниям не реже 1 раза в 3 года.

275. Все элементы вентиляционных систем (приточных, вытяжных) должны иметь паспорт и маркировку.

276. Все элементы вентиляционных систем, кондиционеров должны содержаться в чистоте, регулярно очищаться от загрязнений и своевременно ремонтироваться.

277. Хранение материалов, инструментов и других посторонних предметов в вентиляционных камерах не допускается.

ГЛАВА 18
ОСВЕЩЕНИЕ

278. Уровни освещенности в помещениях зданий органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должны соответствовать требованиям СНБ 2.04.05–98 «Естественное и искусственное освещение» и других ТНПА.

279. Уровни искусственной освещенности рабочих мест следует предусматривать в соответствии с требованиями ТНПА и определять согласно разряду зрительной работы.

280. Во всех помещениях необходимо максимально использовать естественное освещение. Без естественного освещения допускается предусматривать помещения санузлов, душевых, кладовых и других помещений с кратковременным пребыванием людей.

281. Световые проемы не допускается загромождать как внутри, так и вне зданий. Запрещается заменять остекление световых проемов фанерой, картоном, стеклоблоками и другими непрозрачными материалами.

282. Коэффициент естественного освещения (в %) следует принимать:

для гаража-стоянки автомобилей при комбинированном освещении – 2; при боковом освещении – 0,5;

для поста ТО – 3,0; при боковом освещении – 1,0.

283. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей при работе исскуственного освещения в аварийном режиме должна составлять 5 % от нормируемой освещенности в рабочем режиме, но не менее 2 лк внутри здания.

284. На линиях технического обслуживания – 1 и технического обслуживания – 2 при равномерном освещении рабочих мест и поточных линий (сверху, сбоку, снизу) наилучшие условия достигаются при освещенности в 200 лк при общем и 300 лк при комбинированном освещении.

285. Для освещения помещений могут быть использованы как лампы накаливания, так и люминесцентные лампы с защитной арматурой (плафоны и другие элементы). Применение открытых ламп накаливания и люминесцентных ламп не допускается.

286. Помещения зданий, где возможно выделение в воздушную среду аэрозолей органических растворителей, бензина, должны быть оснащены источниками искусственного освещения во взрывобезопасном исполнении.

287. Учебные помещения учреждений образования МЧС должны иметь естественное и искусственное освещение.

288. Допускается верхнее (или верхнее и боковое) естественное освещение рекреаций, холлов, спортивных залов, аудиторий вместимостью 100 и более мест.

289. Допускается освещение вторым светом проходных коридоров, не являющихся рекреационными, раздевалок при спортивных залах.

290. Допускается не предусматривать естественное освещение в книгохранилищах, фотолабораториях, снарядных, душевых и туалетных при спортивных залах, кладовых для хранения лыж, помещениях тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий без трибун для зрителей, бильярдных, тирах, комнатах для игры в настольный теннис.

291. Направление основного светового потока естественного освещения в учебных помещениях должно быть боковым левосторонним.

292. При глубине учебных помещений более 6 м должно предусматриваться устройство правостороннего подсвета.

293. При нормировании естественного освещения по количественным показателям необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил и норм «Гигиенические требования обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 апреля 2008 г. № 80.

294. При боковом левостороннем освещении коэффициент естественной освещенности (далее – КЕО) в наиболее удаленной от окон точке учебных помещений должен быть не менее 1,5 %, в кабинетах технического черчения – не менее 2,0 %. В учебно-производственных помещениях КЕО должен нормироваться с учетом характера зрительной работы.

295. Освещенность должна быть равномерной. Равномерность освещения определяется отношением минимальной освещенности к максимальной и должна соответствовать не менее 0,3 лк.

296. Допустимая освещенность в помещениях учреждения образования МЧС должна приниматься согласно приложению 3 к Санитарным правилам и нормам 2.1.2.12-13-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию высших учебных заведений».

297. Рабочие поверхности учебных столов должны иметь матовое или с незначительным блеском покрытие с коэффициентом отражения 0,11–0,45. Доска должна быть зеленого, темно-коричневого, темно-голубого цвета с коэффициентом отражения 0,1–0,2.

298. Стены, потолки, полы, оборудование учебных помещений должны иметь матовую поверхность, как правило, теплых тонов.

299. Побелка потолка и оконных откосов должна проводиться по мере необходимости. Оконные рамы, коробки, переплеты и подоконники окрашиваются масляной краской светлых тонов.

300. Оптимальными источниками искусственного освещения являются люминесцентные лампы. Допускается использование ламп накаливания. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное освещение всех помещений. Замена перегоревших ламп должна проводиться своевременно.

301. При люминесцентном освещении учебных помещений применяются лампы типа ЛБ, ЛЕ и другие по согласованию с территориальными органами государственного санитарного надзора. В учебных аудиториях и кабинетах с выделением пыли, влаги, химически активных веществ необходима установка специальных пылевлагозащитных светильников. Не допускается использование открытых (незащищенных) люминесцентных ламп.

302. При освещении лампами накаливания используются подвесные на штанге светильники отраженного и рассеянного света. Необходимое количество светильников устанавливается в соответствии со светотехническими расчетами и с учетом коэффициента запаса.

303. Электросветильники должны очищаться по мере загрязнения, но не реже одного раза в три месяца.

304. Электропроводка в учебных помещениях, кабинетах, аудиториях должна предусматривать раздельное включение светильников и местное освещение доски, розетки для местного освещения. Целесообразно при монтировании электропроводки устанавливать фотоэлектрическое реле, автоматически включающее искусственное освещение при снижении уровня естественной освещенности.

305. Стекла световых проемов и светильники искусственного освещения должны содержаться в чистоте и исправности.

306. Очистка стекол световых проемов должна осуществляться не реже 2 раз в год. Очистка светильников искусственного освещения должна проводиться не реже 2 раз в месяц.

307. Лампы светильников в случае их порчи или износа подлежат немедленной замене лампами соответствующей мощности, указанной в проекте осветительной установки.

308. Конструкция светильников общего и местного освещения должна обеспечивать защиту глаз от слепящей яркости и безопасность при пользовании.

ГЛАВА 19
МИКРОКЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ      ОБРАЗОВАНИЯ МЧС

309. Температура воздуха в отопительный период в помещениях учреждений образования МЧС должна быть (оС):

учебные помещения, лаборатории,

читальные залы, служебные помещения – +18–+23;

спальные помещения – +18–+20;

лаборатории с приборами повышенной точности – по техническим требованиям;

спортивные залы – +15–+21;

раздевальные при спортивных залах – +20–+24;

кабинет врача – +20–+24;

санитарные узлы – +14–+20;

душевые – +18–+28;

310. Кратность воздухообмена в основных учебных помещениях учреждений образования МЧС должна соответствовать нормативам, изложенным в приложении 4 к Санитарным правилам и нормам 2.1.2.12-13-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию высших учебных заведений».

311. При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением или децентрализованным притоком в учебных помещениях необходимо предусматривать естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного обмена в час.

312. Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: лаборатории, аудитории, актовые залы, столовые, медицинские пункты, санитарные узлы.

313. Помещения, имеющие естественное освещение, следует проветривать через фрамуги, форточки; не имеющие естественного освещения – посредством систем кондиционирования.

314. Учебные помещения должны тщательно проветриваться во время перемен, а рекреационные – во время занятий. Перед началом и по окончании занятий, а также во время обеденных перерывов проводится сквозное проветривание помещений. Фрамуги и форточки в учебных и рекреационных помещениях запрещается забивать и заклеивать. В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

РАЗДЕЛ VII
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТНИКОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ УСЛОВИЙ ТРУДА, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГЛАВА 20
ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

315. Организация, размещение, оборудование помещений для медицинских служб МЧС в подразделениях по чрезвычайным ситуациям должны осуществляться в соответствии с требованиями СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания», Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию организаций здравоохранения и к проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения», утвержденных постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь 9 августа 2010 г. № 109, других ТНПА.

316. Состав и площади кабинетов медицинского назначения в учреждениях образования МЧС должны определяться в зависимости от сети организаций здравоохранения на данной территории с обязательным наличием кабинета амбулаторного приема, процедурного кабинета, а в учреждениях, обеспечивающих получение среднего и высшего образования, дополнительно стоматологического кабинета.

317. Руководство органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должно обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 30 декабря 2008 г. № 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 20.03.2009 г., № 68, 8/20390), типовым перечнем средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 19 апреля 2000 г. № 65 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 46, 8/3386), ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», другими ТНПА.

318. В процессе выполнения работ, связанных с загрязнением кожных покровов токсичными, раздражающими веществами, имеющими отметку: «Опасные при поступлении через кожу.», а также для защиты и очистки кожи от производственных загрязнений работники должны быть обеспечены моющими, нейтрализующими средствами и защитно-отмывочными пастами и кремами, а также средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) рук в соответствии с требованиями ТНПА.

319. Выдача моющих и защитных средств должна производиться своевременно.

320. Выбор защитных дерматологических средств следует проводить с учетом физико-химических свойств веществ, попадающих на кожу, и их способности растворяться в воде и жирных кислотах. Гидрофобные пасты и мази предназначены для защиты кожи от воздействия воды, водных растворов кислот, щелочей, солей, смазочно-охлаждающих жидкостей; гидрофильные – для защиты от нефтепродуктов.

321. При выполнении работ в условиях запыленности воздушной среды работники должны быть обеспечены СИЗ органов дыхания – противоаэрозольными респираторами типа ШБ «Лепесток». При высоких концентрациях в воздушной среде пыли (свыше 400 мг/м[3]), горячих частиц с температурой выше +600 °С, масляного аэрозоля в концентрации свыше 15 мг/м[3], аэрозолей органических растворителей, продуктов неполного сгорания топлива в концентрациях, превышающих ПДК, вместо респираторов «Лепесток» следует использовать фильтрующие противогазы, универсальные или противогазовые респираторы, клапанные респираторы с резиновыми полумасками и фильтрующими патронами.

322. Уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные уровни звука и уровни звука на рабочих местах не должны превышать допустимых уровней в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 158.

323. Работники, подвергающиеся воздействию шума, должны обеспечиваться СИЗ органов слуха – антифонами, противошумными заглушками «Беруши», коэффициент защиты которых отвечает уровням звукодавления на рабочих местах.

324. Работа без предусмотренных нормами спецодежды и СИЗ запрещается.

325. Работники, подвергающиеся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда, подлежат предварительным при поступлении и периодическим осмотрам в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. № 33.

326. Руководители органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям осуществляют регулярный контроль за использованием работниками СИЗ и их техническим состоянием.

327. Стирка спецодежды работников производственных участков должна производиться по утвержденному графику с учетом степени загрязнения. Для работников моторного, агрегатного отделений и ремонтной зоны – 1 раз в 10 дней, для остальных работников – не реже 2 раз в месяц.

328. Для оказания первой медицинской помощи в служебных и производственных помещениях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, не имеющих в своем составе медицинских служб, необходимо предусматривать наличие аптечек из расчета 1 аптечка на каждое производственное помещение, с учетом производственных вредностей и возможных аварийных ситуаций применительно к каждому участку, и не менее одной на этаж – в служебных помещениях.

329. Аптечки укомплектовываются в соответствии с требованиями постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904). Пополняемость аптечек должна осуществляться своевременно по мере расходования и истечения сроков годности медикаментов.

ГЛАВА 21
ОРГАНИЗАЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ

330. Гигиеническое воспитание должно быть направлено на формирование у работников знаний основных вопросов личной и общественной гигиены, здорового образа жизни, характера воздействия факторов окружающей среды на здоровье, профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

331. Особое внимание в процессе гигиенического воспитания необходимо обращать на борьбу с вредными привычками, профилактику стрессов, инфекционных заболеваний, приемы оказания медицинской само- и взаимопомощи.

332. Осуществление гигиенического воспитания возлагается на медицинскую службу МЧС, работников, на которых должностными обязанностями возложены вопросы охраны труда.

333. Центр медицинского обеспечения государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального назначения» МЧС оказывает методическую и практическую помощь при осуществлении гигиенического воспитания работников.

ГЛАВА 22
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ УСЛОВИЙ ТРУДА

334. Руководители органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должны постоянно осуществлять действенный производственный контроль в соответствии с Санитарными правилами и нормами 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183.

335. В ПТЦ должен быть организован периодический контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах согласно требованиям ТНПА и в соответствии с приложением к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16 июля 2010 г. 
№ 98.

336. Условиям труда в цехах и на участках должна быть дана комплексная гигиеническая оценка в соответствии с требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 176.

337. Работы считаются выполненными при заполнении сводной карты оценки условий труда, наличии протоколов замеров физических факторов, химического и пылевого загрязнения воздушной среды, результатов оценки психофизиологических факторов.

338. Комплексная гигиеническая оценка условий труда должна производиться не реже 1 раза в 5 лет.

339. Места и точки отбора проб и измерений, перечень определяемых параметров должны согласовываться с территориальными органами государственного санитарного надзора.

340. Исследования должны проводиться при характерных производственных условиях. Нарушения технологического процесса, неисправность или неправильная эксплуатация оборудования и всех предусмотренных средств защиты должны быть зафиксированы в протоколе.

341. Для комплексной оценки условий труда с учетом особенностей технологического процесса контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса. Факторами, подлежащими обязательному контролю на всех рабочих местах, являются микроклимат, шум, освещенность.

342. Результаты лабораторного контроля факторов условий труда, замеров и исследований на рабочих местах могут использоваться также при аттестации рабочих мест, паспортизации участков, цехов, предприятий.

343. В помещениях, где возможно выделение в воздух вредных химических веществ, надлежит производить исследование воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

ГЛАВА 23
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

344. При выборе площадки размещения объектов, определении объемно-планировочных решений зданий и сооружений органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям необходимо учитывать требования ТНПА, а также санитарных правил и норм.

345. Проекты на строительство новых, реконструкцию и расширение имеющихся зданий и сооружений органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должны содержать материалы по защите окружающей среды, предусматривающие мероприятия по обеспечению соблюдения гигиенических норм и правил охраны атмосферного воздуха, воды водоемов и почвы от загрязнения их вредными промышленными выбросами в атмосферу, сточными водами, промышленными отходами.

346. Состав и содержание мероприятий по защите окружающей среды устанавливается ТНПА.

347. Размещение, устройство, проектирование водопроводных и канализационных сооружений и сетей производственных, вспомогательных, административных, бытовых зданий и помещений органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должны соответствовать требованиям ТНПА, а также санитарных правил и норм.

348. Спуск сточных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 2.1.5.12-43-2005 «Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 227.

349. Поверхностный сток с территорий органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должен подвергаться очистке на очистных сооружениях в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 198.

350. Выбросы в атмосферу воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией, содержащего вредные и неприятно пахнущие вещества, через сосредоточенные устройства (трубы, шахты, дефлекторы) или через рассредоточенные устройства (открывающиеся проемы фонарей, фрамуги окон и другие проемы) в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, в частности ПТЦ, должны предусматриваться с учетом требований Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов и мест отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 77.

РАЗДЕЛ VIII
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МЧС

ГЛАВА 24
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МЧС

351. Для обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в государственном учреждении образования «Лицей при Гомельском инженерном институте» МЧС следует руководствоваться требованиями Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15 июля 2010 г. № 94, нормативных правовых и иных актов МЧС, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, других республиканских органов государственного управления.

352. Учреждения образования МЧС при организации учебного процесса должны руководствоваться типовыми или экспериментальными учебными планами, утвержденными в установленном Министерством образования Республики Беларусь порядке.

353. Учебная неделя должна составлять не более 54 часов. Учебная недельная нагрузка должна быть распределена на пять-шесть календарных дней.

354. Расписание учебных занятий, наряду с учебным планом и учебными программами, является основным документом, регулирующим учебную работу учреждений образования МЧС.

355. Расписание занятий должно составляться не менее чем на полгода и быть стабильным в этот период. Допускается менять расписание через полсеместра, распределив часть предметов на первую половину семестра, другую часть предметов – на вторую половину, сохранив изучение основных предметов на протяжении всего полугодия.

356. При составлении учебного расписания следует руководствоваться следующим:

учебное расписание должно составляться в точном соответствии с утвержденными учебными планами;

учебные занятия должны быть организованы по учебному расписанию, предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели;

учебные дисциплины необходимо размещать по дням недели таким образом, чтобы обеспечивалась правильная постановка преподавания и организация самостоятельной работы курсантов над учебным материалом. Необходимо чередовать дисциплины по дням недели в зависимости от трудности их усвоения курсантами, учитывая также целесообразное чередование различных форм и методов преподавания;

лекция включается в расписание в начале учебных занятий, не рекомендуется вводить в расписание 3-часовые лекции;

занятия в специализированных лабораториях целесообразно проводить преимущественно в конце рабочего дня после теоретических занятий.

357. Учебные занятия должны начинаться в одни и те же часы для каждой группы. Перерывы между учебными занятиями, удлиняющие учебный день курсанта, за исключением перерыва на обед, не рекомендуются;

продолжительность академического часа устанавливается в 45–50 минут с перерывом между занятиями в 10–15 минут. Количество дисциплин, изучаемых ежедневно, не должно превышать трех;

в целях профилактики утомления между 1–2-й парой учебных часов должен устраиваться перерыв в 15–20 минут, между 2-й и 3-й парой часов – 30–60 минут (обеденный перерыв);

за правильность составления учебного расписания отвечает заместитель начальника учреждения образования МЧС по учебной работе и начальник факультета.

358. Зачетные занятия, экзамены должны планироваться в соответствии с графиком, утвержденным начальником учреждения образования МЧС, не более чем по одному предмету в день в одной группе в часы наивысшей работоспособности. Не рекомендуется планировать проведение зачетов в первый и последний день учебной недели, на последнем занятии.

359. Производственную практику у курсантов необходимо проводить (как правило) в учебных лабораториях, на учебных полигонах, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, с широким использованием тренажеров и технических средств обучения.

360. Все курсанты с учетом их состояния здоровья должны заниматься физической культурой. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативными документами Министерства образования Республики Беларусь предусмотрены обязательные систематические занятия по физическому воспитанию на протяжении всего срока обучения, исключая старшие курсы, в объеме 4 часов в неделю.

361. Учебные занятия по физическому воспитанию курсантов в обозначенном объеме являются обязательными, включаются в учебное расписание института и обеспечиваются зачетом в каждом семестре.

362. К занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных соревнованиях курсанты допускаются с разрешения врача, к туристическим походам – с разрешения медицинского работника учреждения образования МЧС.

363. Курсанты, не прошедшие медицинского осмотра, к занятиям по физическому воспитанию не допускаются.

364. Медицинский работник совместно с руководством учреждения образования МЧС систематически не реже 1 раза в месяц, должен осуществлять контроль за организацией и проведением всех форм физического воспитания.

365. Условия проведения занятий по физическому воспитанию должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и проводиться в соответствии с типовыми учебными программами по физическому воспитанию.

366. Граждане, поступающие в учреждения образования МЧС, проходят медицинское освидетельствование с целью определения их годности к обучению в данном учреждении образования. В дальнейшем курсанты всех курсов обучения проходят периодический профилактический медицинский осмотр 1 раз в год.

367. Руководство учреждений образования МЧС обеспечивает своевременную явку курсантов на медицинский осмотр. Медицинские осмотры должны проводиться в начале учебного года (сентябрь – ноябрь) комиссией в составе: врач-терапевт, врач-окулист, врач-невропатолог, врач-хирург, врач-отоларинголог, другие специалисты привлекаются по показаниям.

368. Всем курсантам проводятся: антропометрические исследования (рост, масса тела, окружность грудной клетки на вдохе, выдохе, паузе, спирометрия, динамометрия), флюорографическое обследование, по показаниям клинические анализы крови и мочи, функциональные и другие исследования. Результаты осмотра курсантов заносятся в медицинскую книжку курсанта.

369. В случае выявления инфекционного заболевания или подозрения на такое заболевание начальники медицинских служб учреждений образования МЧС организуют при необходимости госпитализацию заболевшего в инфекционный стационар, проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекции и информируют в течение суток начальника Службы с направлением в центр медицинского обеспечения государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального назначения» МЧС (далее – ГПАСУ «РОСН» МЧС) копии экстренного извещения по установленной форме.

370. На основании проведенного обследования с учетом перенесенных заболеваний дается оценка состояния здоровья, определяются временные ограничения для занятий по физическому воспитанию.

371. Медицинские работники и администрация учреждений образования МЧС ежегодно должны планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья курсантов, снижению среди них заболеваемости и травматизма, проведению лечебно-оздоровительной работы с курсантами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.

ГЛАВА 25
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ БАННО-ПРАЧЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МЧС

372. В зданиях учреждений образования МЧС, предназначенных для размещения курсантов, необходимо предусматривать устройство вспомогательных и санитарно-бытовых помещений, в частности туалетов, душевых, умывальных, постирочных, гладильных, комнат для сушки белья. Данные помещения рекомендуется устраивать на каждом этаже здания.

373. Полы и стены помещений с влажным режимом (душевые, умывальные, постирочные и др.), а также стены в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов должны быть выполнены из водостойких материалов.

374. Постирочные должны быть оборудованы ваннами с подводкой холодной и горячей воды, скамейками или столами с влагостойким покрытием, стеллажами, тазами или корытами с эмалированным или другим водостойким покрытием, устойчивым к применению моющих средств и средств дезинфекции.

375. Помещения, предназначенные для сушки белья и одежды, должны быть оборудованы устройствами для сушки одежды, стеллажами и вешалками.

376. Комнаты для чистки, глажения и ремонта одежды должны быть оборудованы утюгами и электрическими розетками, столами, полками, а также встроенными шкафами. Допускается в данных комнатах оказание парикмахерских услуг. В данном случае должно быть обеспечено раздельное хранение чистого и использованного белья. Чистое белье необходимо хранить в закрытых шкафах, использованное – собирать в промаркированные емкости с плотно закрывающимися крышками.

377. Остриженные волосы собирают в закрывающийся совок непосредственно у кресла, складывают в герметические емкости (одноразовые пакеты из полимерных материалов) с последующим их хранением в баках с плотной крышкой, затем волосы вывозят (либо утилизируют) в установленном порядке.

378. Не допускается повторное использование мешков для мусора и их вытряхивание в контейнер для бытовых отходов.

379. При оказании парикмахерских услуг должно использоваться только чистое белье. Запас чистого белья должен быть в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение для каждого.

380. Рекомендуется использование одноразовых шапочек, накидок, салфеток. Стирку использованного белья и рабочей одежды необходимо проводить по режимам, обеспечивающим обеззараживание.

381. Рабочие поверхности в случае загрязнения их кровью, а также пятна крови на белье должны обрабатываться раствором средства дезинфекции по вирулицидному режиму, затем белье подвергается стирке.

382. При ранениях, контактах с кровью должны выполняться мероприятия согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 декабря 1998 г. № 351 «О пересмотре ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД».

383. Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, а также грибковых и паразитарных заболеваний проводится дезинфекция рабочих инструментов по режимам, эффективным в отношении этих инфекций.

384. Общие емкости с растворами средств дезинфекции должны быть снабжены крышками, иметь маркировку с названием, концентрацией и датой приготовления раствора. Рабочие емкости для дезинфекции должны быть промаркированы с учетом наименования обеззараживаемого инструментария. Дезинфекция бывшего в употреблении инструментария проводится после каждого человека.

385. После дезинфекции инструментарий следует хранить в промаркированных емкостях на местах или в шкафах. Бритье, подбривание затылков и висков разрешается только одноразовым лезвием.

386. Станки и отработанные лезвия необходимо подвергать дезинфекции, а затем лезвия должны утилизироваться. Съемные ножи электрических бритв протирают дважды (с интервалом 15 минут) тампоном, смоченным средством дезинфекции.

387. Удаление остриженных волос с шеи и лица должно проводиться индивидуальной салфеткой или ватой.

388. Камеры хранения личных вещей курсантов, кладовые хозяйственного и спортивного инвентаря комплектуются стеллажами или полками.

389. Чистое и грязное белье в учреждениях образования МЧС должно храниться в раздельных помещениях.

390. Чистое белье должно храниться в помещении, которое необходимо оборудовать шкафами, стеллажами, столами для подборки и сортировки белья, гигиеническое покрытие которых допускает проведение влажной уборки с применением моющих и средств дезинфекции. Полки (шкафы), стеллажи устанавливаются на высоте не менее 25 см от пола.

391. Полы помещения для хранения чистого белья покрываются линолеумом, пластиком или метлахской плиткой. Отделка стен помещений должна обеспечивать возможность проведения влажной уборки.

392. В помещении, где хранится чистое белье, категорически запрещается хранение посторонних вещей (запасные матрацы, подушки, одеяла, неиспользуемый инвентарь и имущество, а также личные вещи персонала).

393. Необходимое количество дополнительных комплектов постельных принадлежностей: наматрацников, подушек, одеял – должно храниться в отдельных шкафах раздельно от чистого и грязного белья.

394. В помещениях, предназначенных для хранения грязного белья, должны быть установлены на подтоварники деревянные лари, окрашенные масляной краской светлых тонов.

395. Отделка стен помещения для хранения грязного белья должна обеспечивать проведение влажной уборки. Полы покрываются линолеумом, пластиком или метлахской плиткой. Стены облицовываются глазурованной плиткой или покрываются масляной краской.

396. В случае невозможности выделения отдельных комнат для хранения чистого и грязного белья, необходимо выполнить зонирование имеющегося помещения на зоны для чистого и грязного белья при этом выдача и прием чистого и грязного белья должны осуществляться со строгим соблюдением правил поточности.

397. При выполнении зонирования помещения покрытие стен и пола должно соответствовать виду хранимого белья.

398. Работники учреждений образования МЧС, отвечающие за банно-прачечное обслуживание, должны быть обеспечены спецодеждой и обязаны соблюдать правила личной гигиены.

399. При приеме и выдаче грязного и чистого белья одним и тем же работником он должен иметь два разных халата для работы. После приема грязного белья работник обязан вымыть руки и сменить халат. Хранение личной и спецодежды данного работника должно быть раздельным в индивидуальных шкафчиках.

400. Стирка постельного белья должна осуществляться централизованным способом на договорных основах со специализированной организацией (прачечной).

401. Обработка белья должна производиться в строгом соответствии с правилами технологического процесса обработки белья в прачечных.

402. Транспортировка грязного и чистого белья должна производиться на разных автомашинах, специально предназначенных для этой цели, или в специализированных, имеющих изолированные отсеки для чистого и грязного белья.

403. Кузов автотранспорта должен быть выполнен с внутренней стороны из гигиенического материала, легко поддающегося мойке и дезинфекции.

404. Автотранспорт, на котором осуществляется транспортировка грязного белья, должен подвергаться преддезинфекционной обработке (мойке) и дезинфекции.

405. Мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла) должен быть закреплен за курсантом и подвергаться дезинфекции ежегодно, а также при выдаче ранее использованного инвентаря вновь вселяемым лицам.

406. Постельное белье должно быть промаркировано (пододеяльник, простыня, наволочка, полотенца для лица и ног на каждого курсанта). Необходимо иметь не менее 2 комплектов постельного белья и полотенец на каждого курсанта.

407. Матрацы должны иметь сменные наматрацники, которые необходимо подвергать периодической стирке по мере загрязнения.

408. Запрещается использование ветхого постельного белья, а также имеющего видимые дефекты.

409. Помывка курсантов должна проводиться регулярно, но не реже одного раза в неделю, с обязательной сменой постельного белья, полотенец для рук и ног. Рекомендуется осуществлять смену полотенец не реже 2 раз в неделю.

410. Перед посещением курсантами бани или сауны необходимо проводить тщательную уборку помещений, обработку инвентаря и оборудования.

411. Во время уборки скамьи в душевых и парильных моются горячей водой с использованием моющих средств, разрешенных к применению в Республике Беларусь. Полы помещений предварительно подметаются и протираются влажными щетками. По окончании мытья пола производится обмывание стен, оборудования и полов горячей водой с помощью шлангов под давлением. После уборки полы вытираются насухо, помещения проветриваются.

412. Использование курсантами мыла, мочалок, головных гребней и щеток общественного пользования категорически запрещается. С целью предупреждения грибковых заболеваний курсанты должны использовать индивидуальную обувь при посещении бани или сауны. Также следует предусмотреть возможность проведения обеззараживания мочалок после использования.

413. Тазы, предназначенные для мытья тела и для мытья ног, должны быть выполнены из материалов, которые не подвергаются коррозии и устойчивы к действию высоких температур. Тазы для мытья ног должны иметь соответствующую надпись: «Для ног.».

414. Душевые должны быть обеспечены резиновыми либо пластиковыми ковриками, вешалками для банных принадлежностей. Использование деревянных трапов или решеток в душевых запрещается.

415. После каждой партии моющихся требуется проведение дезинфекции по фунгицидному режиму тазов для мытья тела и ног. Резиновые коврики в душевых должны подвергаться дезинфекции путем погружения в средство дезинфекции либо его орошения по бактерицидному режиму. Для проведения дезинфекции необходимо использовать средства дезинфекции, разрешенные к применению в Республике Беларусь, в соответствии с регламентом применения.

416. После каждой партии моющихся следует проводить уборку помещений согласно требованиям пункта 411 настоящей Инструкции.

417. Во всех помещениях бани должна поддерживаться чистота, не допускается засорение канализационных трапов и застой на полах грязной воды.

418. Ежемесячно в помещениях бани следует проводить генеральную уборку (мойка и заключительная дезинфекция всех помещений, оборудования, инвентаря по фунгицидному режиму средствами, разрешенными Министерством здравоохранения Республики Беларусь). Заключительная дезинфекция должна проводиться областными и Минским городским центрами профилактической дезинфекции.

419.Перед помывкой курсантов работник медицинской службы учреждения образования МЧС должен проводить телесный осмотр, во время которого тщательно проверяются волосистые части тела, а также возможные места обитания вшей на одежде.

420. В медицинской службе учреждения образования МЧС в обязательном порядке должна быть противопедикулезная укладка. В комплект укладки должны быть включены: фартук клеенчатый, косынки клеенчатые (2–3 шт.), перчатки резиновые, машинка для стрижки волос, лупа, ножницы, чистый гребень, спиртовка, вата, столовый уксус или 5–10 %-я уксусная кислота, оцинкованное ведро для обеззараживания или сжигания волос, клеенчатый или хлопчатобумажный мешок для сбора одежды курсанта, у которого выявлен педикулез, а также противопедикулезные препараты (далее – педикулоциды).

421. При обнаружении случаев заболевания педикулезом или чесоткой осуществление профилактических мероприятий проводится в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, регулирующими порядок их осуществления.

422. В случае выявления хотя бы одного случая педикулеза все курсанты курса должны подвергаться внеочередной помывке со сменой белья и дезинсекцией постельных принадлежностей.

423. Белье из этого курса должно храниться отдельно, подвергаться обработке и кипячению в первую очередь.

424. Все работники учреждений образования МЧС, которые непосредственно участвуют в банно-прачечном обслуживании курсантов, должны подвергаться предварительным и периодическим медицинским осмотрам и допускаться к работе после прохождения гигиенического обучения.

РАЗДЕЛ IX
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ИМУЩЕСТВА ОРГАНОВ и ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ГЛАВА 26
ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ, УБОРКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ, ИНВЕНТАРЯ И ИМУЩЕСТВА

425. На каждом этаже здания подразделения по чрезвычайным ситуациям должны быть предусмотрены санитарные узлы. Санузлы, душевые, умывальники не должны размещаться над комнатой отдыха дежурной смены, комнатами приема и разогрева пищи, комнатой психофизиологической разгрузки, служебными помещениями, учебными классами. Запрещается использование санузлов, душевых, умывальников не по назначению.

426. Качество воды на хозяйственно-питьевые, бытовые цели и душевые установки должно соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

427. Текущая уборка всех помещений проводится ежедневно (ежесменно) и по мере необходимости с использованием разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь моющих средств согласно приложению 1.

428. Влажную уборку помещений рекомендуется проводить при открытых окнах и фрамугах в конце рабочего дня и по мере необходимости в течение дня. Текущая уборка комнат разогрева и приема пищи проводится после окончания каждого приема пищи.

429. Генеральная уборка всех помещений проводится не реже одного раза в месяц, а в учреждениях образования МЧС дополнительно по эпидемическим показаниям. Генеральная уборка комнат приема и разогрева пищи проводится один раз в неделю. Генеральная уборка должна проводиться согласно приложению 2.

430. Уборку помещений в зданиях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям проводят уборщики служебных помещений, в случае их отсутствия – те работники, в функциональные обязанности которых это вменено.

431. Уборка помещений (душевые, умывальные, санузлы, комнаты приема и разогрева пищи, спортивный зал) должна предусматриваться с использованием средств дезинфекции.

432. Уборочный инвентарь для санузлов должен иметь красную сигнальную маркировку.

433. Умывальники должны быть оборудованы дозаторами для жидкого мыла и иметь регулярно сменяемые разовые или воздушные осушители рук. Как для индивидуального, так и для коллективного пользования должно применяться мыло, разрешенное к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

434. Душевые в подразделениях по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены резиновыми либо пластиковыми ковриками, вешалками для одежды и банных принадлежностей, находиться в исправном санитарно-техническом состоянии и содержании.

435. Резиновые либо пластиковые коврики должны подвергаться регулярной дезинфекции средствами, разрешенными Министерством здравоохранения Республики Беларусь для этих целей, в соответствии с инструкциями по их применению. Использование деревянных трапов или решеток запрещается.

436. Желоба, каналы, трапы в душевых, санитарно-техническое оборудование в санузлах должны регулярно прочищаться и промываться.

437. Застаивание промывных и сточных вод на полу не допускается. Приборы, служащие для промывания санитарно-технического оборудования, должны быть исправными. Полы в санузлах должны постоянно содержаться в сухом состоянии.

438. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в пожарных аварийно-спасательных подразделениях должны регулярно проветриваться и просушиваться. Смена постельного белья должна осуществляться 1 раз в 7 дней. Запрещается использование ветхого постельного белья, а также имеющего видимые дефекты.

439. Запас чистого белья в подразделениях по чрезвычайным ситуациям должен храниться в специально выделенном помещении (бельевых) или шкафах. В помещении, где хранится чистое белье, категорически запрещается хранение посторонних вещей (запасные матрацы, подушки, одеяла, личные вещи работников, другое имущество).

440. Мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла) должны подвергаться ежегодной дезинфекции в областных, Минском городском центрах профилактической дезинфекции и дезкамерах центральных районных больниц. Матрацы должны иметь сменные наматрацники, подвергающиеся периодической стирке по мере загрязнения. Стирка постельного белья должна осуществляться централизованным способом, допускается осуществлять стирку постельного белья в подразделениях с использованием индивидуальных бытовых автоматических стиральных машин.

441. На постах ТО использованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь, другое имущество) должны немедленно убираться в металлические ящики с плотными крышками и по окончании рабочего дня удаляться из производственных помещений в специально отведенные места.

442. Не допускается использовать в качестве моющих средств для рук соду, бензин, органические растворители.

443. Для уборки рабочих мест и оборудования в производственных помещениях работники должны обеспечиваться ветошью, щетками и другими приспособлениями. Использование для проведения уборки сжатого воздуха запрещено. Рекомендуется применение промышленных пылесосов.

444. Запрещается загромождать или хранить в помещениях неисправное, неиспользуемое или списанное имущество.

445. Уборка умывальных и уборных в учреждениях образования МЧС должна проводиться после каждой перемены с использованием разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь моющих, а в конце дня в отсутствие курсантов – с применением средств дезинфекции.

446. Спортивный зал в учреждении образования МЧС после каждого занятия проветривается, полы, оборудование протираются влажной ветошью. Тщательная влажная уборка спортивного зала, спортивного оборудования проводится не менее 2 раз в день. Очистку матов необходимо производить в зависимости от используемого покрытия, ежедневно чистить пылесосом или ежедневно протирать влажной ветошью.

447. Занятия в спортивном зале можно проводить только в спортивной одежде и обуви.

ГЛАВА 27
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ УБОРОЧНОГО       ИНВЕНТАРЯ И ИМУЩЕСТВА

448. Уборочный инвентарь и имущество должны иметь четкую маркировку с указанием назначения (помещение и объект уборки) согласно приложению 3, использоваться строго по назначению.

449. Уборочный инвентарь должен храниться раздельно в соответствии с маркировкой в специально отведенном и хорошо вентилируемом помещении (месте). Кладовые уборочного инвентаря рекомендуется оборудовать системами горячего и холодного водоснабжения.

450. Моющие, чистящие и средства дезинфекции хранятся в отдельном, специально отведенном, хорошо вентилируемом помещении, запирающемся на замок. На каждое средство дезинфекции должны быть удостоверение или копия о прохождении государственной гигиенической регистрации с указанием регламентов применения в установленном порядке. Средства должны использоваться в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями и храниться в плотно укупоренной таре изготовителя до конца использования.

451. Приготовление рабочего раствора средства дезинфекции проводят строго по инструкции (методическим рекомендациям) по применению средства дезинфекции. На емкости с рабочим раствором средства дезинфекции должно быть указано его название, время приготовления и срок, до которого его можно применять.

452. Приготовление моющих растворов производится в соответствии с приложением 4.

РАЗДЕЛ X
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

ГЛАВА 28
ФУНКЦИИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ

453. Санитарно-эпидемическое благополучие в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям определяется исходя из совокупности условий размещения, санитарно-технического состояния и содержания служебных помещений и территории, мест общего пользования, факторов несения службы, труда и быта, которые могут оказывать влияние на здоровье и работоспособность работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

454. Деятельность по вопросам обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям возлагается на следующих работников службы:

начальника службы;

начальника и работников сектора медико-профилактической работы центра медицинского обеспечения ГПАСУ «РОСН» МЧС;

начальников медицинских служб Пинского и Солигорского центров ГПАСУ «РОСН» МЧС;

начальников медицинских служб пожарных аварийно-спасательных отрядов областных управлений МЧС (далее – ПАСО);

врачей медицинских пунктов пожарных аварийно-спасательных частей (далее – ПАСЧ), районных (городских, городских и районных) отделов по чрезвычайным ситуациям областных (Минского городского) управлений МЧС, на которых должностными обязанностями возложены функции старших;

начальников медицинских служб государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ» МЧС (далее – ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС), учреждений образования МЧС и начальника медицинского пункта государственного учреждения образования «Лицей при Гомельском инженерном институте» МЧС (далее – ГУО «Лицей при ГИИ» МЧС).

455. Начальник службы:

осуществляет общее руководство и определяет основные направления деятельности службы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;

информирует руководство МЧС о санитарно-эпидемическом благополучии в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;

вносит предложения руководству МЧС о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства (далее – нарушения).

456. Начальник и работники сектора медико-профилактической работы центра медицинского обеспечения ГПАСУ «РОСН» МЧС:

осуществляют координацию деятельности службы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;

осуществляют выборочные обследования санитарно-технического состояния и содержания территории, служебных, бытовых, производственных помещений, а также анализ исполнения в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям требований санитарно-эпидемиологического законодательства;

оказывают методологическую и практическую помощь работникам службы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;

подготавливают предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, допустивших нарушения.

457. Начальники медицинских служб ПАСО, ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС, учреждений образования МЧС, Пинского и Солигорского центров ГПАСУ «РОСН» МЧС, медицинского пункта ГУО «Лицей при ГИИ» МЧС, врачи медицинских пунктов ПАСЧ осуществляют обследования условий размещения, несения службы, учебно-боевой деятельности и быта работников, курсантов, слушателей и воспитанников, контролируют ход выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

458. Работники службы, осуществляющие обследования:

вносят предложения руководителям органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям по вопросам обеспечения санитарно-эпидемического благополучия;

осуществляют работу по формированию знаний основ личной и общественной гигиены, здорового образа жизни, борьбы с вредными привычками;

информируют в установленном порядке начальника службы и руководителей органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям о выявленных в ходе обследований нарушений в состоянии и содержании органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, вносят предложения о проведении мероприятий по устранению нарушений.

459. Начальники медицинских служб ПАСО осуществляют обследования пожарных аварийно-спасательных подразделений гарнизона области и координируют деятельность медицинских пунктов ПАСЧ соответствующих областных управлений МЧС.

460. Начальники медицинских служб Пинского и Солигорского центров ГПАСУ «РОСН» МЧС, врачи медицинских пунктов ПАСЧ осуществляют обследования подразделений гарнизона района, а также в закрепленных за каждым из них районных (городских, городских и районных) отделах по чрезвычайным ситуациям.

461. Начальники медицинских служб учреждений образования МЧС, ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС и начальник медицинского пункта ГУО «Лицей при ГИИ» МЧС осуществляют обследования учреждений образования МЧС и ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС соответственно.

ГЛАВА 29
ОРГАНИЗАЦИЯ обследований

462. Обследования санитарно-технического состояния и содержания пожарных аварийно-спасательных подразделений проводится с периодичностью один раз в два года. Обследование эпидемически значимых объектов учреждений образования МЧС осуществляется не реже одного раза в месяц.

463. Начальники медицинских служб ПАСО представляют предложения о проведении обследований, предварительно согласованные с начальником службы, в полугодовой план основных организационных мероприятий областных (Минского городского) управлений МЧС.

Предложения о проведении обследований работниками сектора медико-профилактической работы, Пинского и Солигорского центров ГПАСУ «РОСН» включаются в полугодовой план основных организационных мероприятий ГПАСУ «РОСН».

464. По результатам обследований оформляется докладная записка. В докладной записке указываются объективные сведения о санитарно-техническом состоянии и содержании пожарного аварийно-спасательного подразделения, выявленные нарушения и дается общая оценка санитарно-технического состояния и содержания.

При выявлении нарушений в докладной записке излагаются предложения о проведении мероприятий по устранению выявленных нарушений.

465. Докладная записка оформляется в течение пяти дней по окончании обследования и направляется в адрес начальников соответствующих органов (подразделений) по чрезвычайным ситуациям. Копия докладной записки направляется в адрес начальника службы.

466. По окончании обследования и изучения докладной записки в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям разрабатывается план по устранению выявленных нарушений, содержащий конкретные организационные и технические мероприятия и сроки их выполнения.

467. В случае если выполнение мероприятий плана по устранению выявленных нарушений невозможно в установленные сроки по обоснованным причинам, руководитель соответствующего органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям может направить рапорт на имя начальника службы о согласовании переноса срока выполнения мероприятий.

468. Если в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям нарушения требований настоящей Инструкции носят систематический характер и несвоевременно выполняются мероприятия по их устранению, начальники медицинских служб вносят предложения о привлечении руководителей данных органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям к дисциплинарной ответственности.

|  | Приложение 1 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| --- | --- |

ПОРЯДОК
проведения текущей уборки помещений

1. Для проведения текущей уборки необходимо иметь:

твердый уборочный инвентарь для раздельной уборки (ведра, швабры, ерши с емкостями-подставками и другое имущество);

мягкий уборочный инвентарь (половые тряпки);

рабочий раствор средства дезинфекции, приготовленный по бактерицидному режиму;

стеклянную (эмалированную или пластмассовую) емкость 40–50 л с крышкой для хранения рабочего раствора средства дезинфекции;

пластмассовую емкость 0,5–1 л с разбрызгивателем для орошения поверхностей рабочим раствором средства дезинфекции;

емкость для замачивания резиновых или пластмассовых ковриков;

эмалированную (пластмассовую) емкость 8–10 л для замачивания в рабочем растворе средства дезинфекции использованной ветоши;

чистую ветошь;

моющие и чистящие средства, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

ящик с песк\ом (для пожарных аварийно-спасательных подразделений);

металлический ящик с крышкой для хранения песка, использованного для удаления пролитых нефтепродуктов (для пожарных аварийно-спасательных подразделений).

2. Последовательность выполнения текущей уборки служебных, учебных, спортивных и спальных помещений, коридоров:

приготовить 0,5 %-й моющий раствор согласно схеме, изложенной в приложении 4 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;

вынести мусор из помещения;

протереть чистой ветошью, смоченной в моющем растворе, предметы обстановки, подоконники, радиаторы центрального отопления, двери;

вымыть пол и урны с применением моющего раствора.

3. Последовательность выполнения текущей уборки гаража-стоянки, поста ТО:

убрать производственные отходы, мусор, непригодные запасные части и агрегаты автомобилей и техники на специальную площадку, выделенную на территории поста ТО;

пролитые нефтепродукты (топливо, смазочные материалы, отработанное масло) посыпать песком, который убрать затем в ящик «отработанный песок»;

далее проводить уборку в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения.

4. Последовательность выполнения текущей уборки комнат для разогрева и приема пищи:

удалить остатки пищи с обеденных столов, кухонной мебели и оборудования;

вынести остатки пищи и мусор из помещения;

с применением моющих и чистящих средств очистить санитарно-техническое и кухонное оборудование, урны, бачки для остатков пищи;

протереть чистой ветошью обеденные столы, кухонную мебель и оборудование, подоконники, радиаторы центрального отопления, двери, предварительно оросив их рабочим раствором средства дезинфекции;

протереть поверхности, обработанные рабочим раствором средства дезинфекции, ветошью, смоченной чистой водой;

оросить санитарно-техническое оборудование, урны, бачки для остатков пищи рабочим раствором средства дезинфекции;

вымыть пол с рабочим раствором средства дезинфекции;

вымыть пол чистой водой.

5. Последовательность выполнения текущей уборки санузлов:

вынести мусор из помещения;

протереть чистой ветошью подоконники, радиаторы центрального отопления, двери, предварительно оросив их рабочим раствором средства дезинфекции;

протереть поверхности, обработанные рабочим раствором средства дезинфекции, ветошью, смоченной чистой водой;

с применением моющих и чистящих средств очистить санитарно-техническое оборудование, урны;

оросить санитарно-техническое оборудование, урны рабочим раствором средства дезинфекции;

вымыть пол с рабочим раствором средства дезинфекции;

вымыть пол чистой водой.

6. Последовательность выполнения текущей уборки душевых:

вынести мусор из помещения;

промыть под струей воды резиновые коврики;

резиновые коврики замочить в рабочем растворе средства дезинфекции в специально предназначенной для этой цели емкости на время дезинфекции (согласно инструкции по применению средства дезинфекции);

далее проводить уборку в соответствии с пунктом 5 настоящего приложения.

7. По мере уборки каждого из помещений:

моющие, чистящие и средства дезинфекции, уборочный инвентарь вынести из помещения;

помещение проветрить;

уборочный инвентарь продезинфицировать.

8. Порядок дезинфекции уборочного инвентаря:

ерши для чистки унитазов замочить в рабочем растворе средства дезинфекции в емкости-подставке;

использованную ветошь замочить в рабочем растворе средства дезинфекции в специальной промаркированной емкости для замачивания на время дезинфекции (согласно инструкции по применению средства дезинфекции);

половые тряпки замочить в рабочем растворе средства дезинфекции в ведрах для уборки полов в строгом соответствии с маркировкой и их совместным использованием на время дезинфекции;

после дезинфекции ветошь и половые тряпки прополоскать в проточной воде и развесить для сушки.

|  | Приложение 2 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| --- | --- |

ПОРЯДОК
проведения генеральной уборки помещений пожарных аварийно-спасательных подразделений

1. Для проведения генеральной уборки необходимо иметь уборочный инвентарь и имущество согласно пункту 1 приложения 1 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Дополнительно должны быть в наличии щетки для мытья плинтусов.

2. Последовательность выполнения генеральной уборки:

приготовить 1 %-й моющий раствор согласно схеме, изложенной в приложении 4 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;

вынести мусор из помещения;

отодвинуть от стен мебель, оборудование и имущество;

провести влажную уборку поверхностей с использованием моющего раствора (в комнатах разогрева и приема пищи, душевых, санузлах – с использованием рабочего раствора средства дезинфекции); оборудование, пол – от дальней стены к выходу (указанная последовательность должна сохраняться и при выполнении других этапов);

далее проводить уборку в соответствии с пунктами 2–6 приложения 1 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

3. Уборочный инвентарь продезинфицировать согласно пункту 8 приложения 1 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

|  | Приложение 3 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| --- | --- |

Маркировка уборочного инвентаря и имущества

| № п/п | Используемый инвентарь при уборке служебных помещений и мест общего пользования | Маркировка уборочного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1 | Швабры, ведра: |
| 11 | для уборки служебных помещений, учебных классов, спортивных залов и комнат отдыха, коридоров | Кабинет |
| 12 | для уборки гаражей, поста ТО | Гараж |
| 13 | для уборки комнат разогрева и приема пищи | Кухня |
| 14 | для уборки душевых | Душ |
| 15 | для уборки санузлов | Туалет |
| 2 | Половые тряпки: |
| 21 | для уборки служебных помещений, учебных классов, спортивных залов и комнат отдыха дежурной смены, коридоров | Кабинет |
| 22 | для уборки гаражей, поста ТО | Гараж |
| 23 | для уборки комнат разогрева и приема пищи | Кухня |
| 24 | для уборки душевых | Душ |
| 25 | для уборки санузлов | Туалет |
| 3 | Емкости: |
| 31 | для рабочего раствора средства дезинфекции | ____ % раб. р-р (указать название средства дезинфекции) приготовлен: число, месяц, год |
| 32 | для замачивания в рабочем растворе средства дезинфекции использованной ветоши | Использованная ветошь |
| 4 | Ящики |
| 41 | для песка | Песок |
| 42 | для песка, использованного для удаления пролитых нефтепродуктов | Отработанный песок |
| 43 | для хранения обтирочных материалов на посту ТО | Ветошь |

|  | Приложение 4 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| --- | --- |

СХЕМЫ
приготовления моющих растворов

Для приготовления 0,5 %-го моющего раствора объемом 10 л (ведро) необходимо:

влить в ведро 50 мл моющего средства;

добавить в ведро 9950 мл* воды;

размешать до образования однородного раствора.

Для приготовления 1 %-го моющего раствора объемом 10 л (ведро) необходимо:

влить в ведро 100 мл моющего средства;

добавить в ведро 9900 мл* воды;

размешать до образования однородного раствора.

______________________________

*Для удобства и упрощения приготовления моющего раствора на наружной боковой поверхности ведра следует сделать отметку «----10 л» и в дальнейшем не измерять объем набираемой воды, а вливать воду до отметки.