УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

от 05.05.2015 № 92

ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящая Инструкция разработана с целью охраны и укрепления здоровья лиц рядового и начальствующего состава, гражданского персонала органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, обучающихся в учреждениях образования МЧС (далее - ОПЧС).

- Инструкция предназначена для начальников ОПЧС, работников ОПЧС, на которых должностными обязанностями возложены вопросы материально-технического и тылового обеспечения, охраны труда, работников медицинской службы МЧС.

- Положения настоящей Инструкции обязательны для выполнения при эксплуатации, капитальном ремонте или реконструкции с изменением архитектурно-планировочных решений, оснащении и оборудовании зданий и сооружений, организации образовательного процесса, питания, условий труда в ОПЧС.

- Начальники ОПЧС несут персональную ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции.

- Работники медицинской службы МЧС (далее – служба) осуществляют выборочные санитарно-гигиенические обследования территорий, зданий и сооружений ОПЧС, условий размещения, несения службы и быта работников, оказывают методическую и консультативную помощь работникам по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в ОПЧС.

ГЛАВА 2
гигиенические ТРЕБОВАНИЯ 
к РАЗМЕЩЕНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОПЧС

- Проектирование зданий и сооружений ОПЧС должно осуществляться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Республики Беларусь (далее – ТНПА).

- При проектировании зданий и сооружений подразделений по чрезвычайным ситуациям должны учитываться требования 
СНБ 3.02.02-03 «Здания и сооружения пожарных депо», утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 3 марта 2003 г. №42, а также других ТНПА.

- Подразделения по чрезвычайным ситуациям следует располагать вне селитебной зоны с соблюдением санитарно-защитной зоны в соответствии с действующими нормативами.

- Расстояние от зданий и сооружений подразделений по чрезвычайным ситуациям до границ территорий жилых и общественных зданий должно приниматься согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2014 г. 
№ 35 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 8/28781).

- Учреждения образования МЧС должны размещаться с соблюдением градостроительных требований и санитарных норм и правил на расстоянии 50 м и более от транспортных магистралей, промышленных, коммунальных и других предприятий – источников шума и загрязнения атмосферного воздуха.

- Размещение учреждений образования МЧС на земельном участке должно обеспечивать благоприятные условия освещения и инсоляции помещений. Окна основных помещений учреждений образования МЧС должны быть сориентированы согласно требованиям санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для учреждений высшего образования и учреждений дополнительного образования взрослых», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 октября 2012 г. №167 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.11.2012, 8/26542).

- Здания и сооружения ОПЧС должны размещаться на земельных участках в соответствии с требованиями санитарных норм, правил, гигиенических нормативов и строительных норм.

ГЛАВА 3
гигиенические ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И НАБОРУ ПОМЕЩЕНИЙ ОПЧС

- Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений ОПЧС должны соответствовать требованиям ТНПА и иных нормативных правовых документов.

- Здания подразделений по чрезвычайным ситуациям должны проектироваться с учетом требований СНБ 3.02.02-03 «Здания и сооружения пожарных депо» и оборудоваться хозяйственно-питьевым 
(с горячей и холодной водой) и противопожарным водоснабжением, канализацией, центральным либо местным отоплением, вентиляцией, электроснабжением, автоматическими и слаботочными устройствами.

- В зданиях подразделений по чрезвычайным ситуациям должны быть предусмотрены:

гараж-стоянка для спецавтотранспорта;

пост технического обслуживания техники, оборудования и инструмента;

контрольный пост или база газодымозащитной службы;

аккумуляторная;

помещения мойки, сушки, ремонта и хранения рукавов, боевой одежды и снаряжения;

гардероб;

помещения дежурной службы;

комнаты приема и разогрева пищи;

комната психофизиологической разгрузки;

пункт связи;

служебные помещения;

учебный класс;

спортивный зал;

душевые;

санитарные узлы;

иные помещения.

- В зависимости от типа подразделения по чрезвычайным ситуациям набор необходимых помещений и площадей должно приниматься согласно приложению Д к СНБ 3.02.02-03 «Здания и сооружения пожарных депо».

В зданиях производственно-технических центров областных и Минского городского управлений МЧС (далее – ПТЦ) предусматриваются, как правило, отдельные производственные помещения для размещения:

поста мойки и уборки автомобилей;

производственных отделений: моторного, агрегатного, токарно-механического, электротехнического, приборов питания, аккумуляторного;

участков: кузнечно-рессорного, сварочно-жестяницкого, медницкого, окрасочного, столярного, обойного, шиномонтажа и вулканизации;

участка ремонта средств и оборудования связи;

помещения базы ГДЗС.

- В ПТЦ должны предусматриваться отдельные складские помещения для хранения шин, смазочных, лакокрасочных материалов, химикатов, сгораемых материалов (текстильных, бумажных, картонных, резиновых), а также агрегатов и деталей в сгораемой таре.

- Производственные участки и отделения, где возможно образование и воздействие на работников вредных производственных факторов – шума и вибрации, пыле-, газо-, тепловыделений (кузнечно-рессорный, аккумуляторный, окрасочный, медницкий, моторный, агрегатный и др.), должны размещаться в отдельных изолированных друг от друга помещениях.

- Состав и площади помещений учреждений образования, обеспечивающих получение высшего образования, должны определяться в соответствии с расчетом, исходя из учебных планов, сменности занятий, назначения и загрузки помещений, согласно требованиям Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для учреждений высшего образования и учреждений дополнительного образования взрослых».

- Учебно-производственные, учебно-спортивные помещения учреждений образования МЧС следует выделять в отдельные блоки или здания, связанные переходами с основным корпусом.

- Учебные кабинеты, лаборатории, спортивные залы учреждений образования МЧС не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах.

- При лабораториях и учебных кабинетах рекомендуется предусматривать препараторские на каждую лабораторию. Взаимное расположение отдельных групп помещений должно обеспечивать удобную функциональную связь между собой и зонами участка, создание оптимальных условий для организации образовательного процесса и отдыха. Учебные помещения должны быть изолированы от производственных помещений, спортивных и актовых залов, помещений пищеблока.

- Спортивный зал учреждений образования МЧС должен располагаться на первом этаже при отсутствии близко или под ним учебных кабинетов и лабораторий, кабинетов врача и администрации. Спортивные залы должны быть обеспечены раздевалками, душевыми с подводкой холодной и горячей воды.

- В учреждениях образования МЧС необходимо предусматривать столовые. Дополнительно могут оборудоваться буфеты, кафе. Помещения пищеблока должны выделяться в специальный блок, имеющий отдельный выход на хозяйственный двор.

- Состав, площади помещений столовой должны приниматься в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования для торговых объектов общественного питания», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 августа 2012 г. № 128 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.09.2012, 8/26358).

- Количество посадочных мест в обеденном зале определяется из расчета одно место на 5 обучающихся. В обеденном зале должен быть предусмотрен гардероб или вешалка для одежды.

- В столовых должны быть установлены умывальники из расчета 1 умывальник на 30 посадочных мест. Умывальники должны оборудоваться смесителями с подводкой холодной и горячей воды, дозаторами с жидким мылом, электрополотенцами или одноразовыми гигиеническими полотенцами. Для сбора бытовых отходов устанавливаются корзины или ведра с педальным механизмом.

- Казармы (общежития) для обучающихся должны располагаться в отдельном здании не далее 500 м от основного здания учреждения образования МЧС. Устройство, оборудование и содержание казарм (общежитий) для обучающихся должно отвечать требованиям санитарных норм и правил, а также ТНПА.

- Должны быть предусмотрены отдельные санитарные узлы для обучающихся и администрации. В санитарных узлах устанавливаются умывальные раковины, которые должны быть оборудованы смесителями с подводкой холодной и горячей воды, дозаторами с жидким мылом, электрополотенцами или одноразовыми гигиеническими полотенцами. Санитарные узлы оборудуются в блоке учебных помещений и административном блоке. Вход в санитарный узел не должен располагаться напротив входа в учебное помещение.

- Поэтажно в каждом блоке должны быть предусмотрены помещения для мытья, сушки и хранения уборочного инвентаря с подводкой горячей и холодной воды.

- В каждом учреждении образования МЧС должны быть предусмотрены помещения для обслуживающего персонала (уборщиц, сантехника, столяра, электрика, других работников), оборудованные всем необходимым для работы.

- Здания учреждений образования МЧС должны оборудоваться централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, в том числе ливневой, отоплением и вентиляцией.

- При входах в здания учреждений образования МЧС должны устраиваться тамбуры, при необходимости с тепловой завесой.

- Для внутренней отделки помещений учреждений образования МЧС должны использоваться материалы, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

- Полы в учебных помещениях учреждений образования МЧС должны обладать низкой теплопроводностью, обеспечивать возможность влажной уборки и дезинфекции. Не допускается применение ворсовых покрытий на основе химических волокон в тренажерных залах, залах для занятий физической культурой и спортом и других помещениях, требующих систематической влажной уборки.

- Учебные аудитории, кабинеты, лаборатории в учреждениях образования МЧС должны оборудоваться столами и стульями. Запрещается использовать табуреты и скамейки.

- Расстановка оборудования в учебных кабинетах и лабораториях должна производиться согласно требованиям Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для учреждений высшего образования и учреждений дополнительного образования взрослых».

- Возможно использование других вариантов расстановки мебели, обеспечивающих нормативный уровень естественной освещенности рабочих мест при кратковременном правостороннем освещении на занятиях, не требующих значительной зрительной нагрузки.

- Учебная доска должна иметь лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, ветоши, держатель для указки и чертежных принадлежностей.

- Кабинеты информатики должны быть оборудованы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 59 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2013, 8/27737).

- Кабинеты иностранного языка должны быть оборудованы специальной мебелью – столами закрытыми с акустическими полукабинами, столами открытыми без акустических полукабин, которые могут быть одноместными, двухместными и многосекционными.

- Кабинеты черчения должны оборудоваться столами для черчения.

- В кабинетах технических средств обучения должны быть обеспечены наилучшие условия видимости – оптимальное расстояние от зрителя до экрана, равное 5–6-кратной ширине экрана. Допускается в учебных помещениях наибольшее удаление зрителей от телевизора, равное 12-кратной, а наименьшее – 3-кратной ширине экрана телевизора. Допустимый горизонтальный угол, образованный углом зрения зрителя к центру нижней кромки экрана и горизонтальной линии на уровне глаз, должен быть не более 300.

- При установке телевизора на высоте выше человеческого роста его следует укреплять на стене.

- Оборудование в учебно-производственных помещениях должно быть размещено с достаточными проходами: между рядами оборудования – не менее 1,2 м, в рядах – не менее 0,8 м.

- Устройство, оборудование и набор помещений в ОПЧС, не определенных в настоящем разделе, должны способствовать выполнению поставленных перед данным органом и подразделением задач и обеспечивать безопасность и (или) безвредность для здоровья работников при выполнении служебных обязанностей.

ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ОПЧС

- Территория ОПЧС должна быть благоустроена, выполнена с зонированием земельных участков, иметь планировку с уклоном, обеспечивающим беспрепятственный сток дождевых и талых вод в канализационную систему.

- Водостоки, дождевая канализация и система поверхностного ливневого водосбора должны регулярно прочищаться и ремонтироваться.

- Территории и подъезды к зданиям и сооружениям должны иметь твердое покрытие, своевременно ремонтироваться, регулярно очищаться от мусора, грязи, остатков нефтепродуктов, в темное время суток – освещаться.

- В зимнее время проезды и проходы, крыльцо и ступеньки зданий должны по мере необходимости очищаться от снега, наледи и посыпаться средствами, предотвращающими скольжение. Использование жидкого хлористого кальция и технической соли в качестве противогололедного средства на проездах и проходах запрещается.

- На территории не допускается беспорядочно размещать и хранить оборудование, материалы, запасные части, металлолом. Необходимо своевременно проводить покос сорной растительности.

- Площадь озеленения территорий должна быть максимальной, в частности территория пожарных аварийно-спасательных подразделений – не менее 15% общей площади, территории учреждений образования МЧС – не менее 40% площади участка.

- Для озеленения территории должны применяться древесные насаждения, которые при цветении не выделяют хлопья, волокнистые вещества и опушенные семена, обладают декоративными качествами и устойчивостью к выбросам вредных веществ.

- Запрещается посадка колючих кустарников, кустарников и деревьев с ядовитыми плодами.

- Перед входами в здания ОПЧС должны быть установлены решетки для очистки обуви.

- При входе в здания устанавливаются урны, очистка которых должна производиться ежедневно и по мере их заполнения не более чем на 2/3 объема.

- Для сбора твердых бытовых отходов должны применяться металлические или пластиковые контейнеры. Мусоросборники должны быть окрашены, иметь плотно закрывающиеся крышки, маркировку с указанием вида отходов и данных о собственнике, находиться в технически исправном состоянии. Очистка мусоросборников должна производиться по мере их заполнения.

- Контейнерная площадка на территории ОПЧС должна быть удалена на расстояние не менее 20 м от здания (на территории учреждений образования МЧС - на расстояние не менее 25 м от окон учебного корпуса, помещений столовой и общежития), иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов; должна иметь твердое искусственное водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора твердых коммунальных отходов. Использовать в качестве строительных материалов для ограждений контейнерных площадок стекло, брезент и сетки запрещается.

- В зданиях ОПЧС, где отсутствуют внутренние санитарные узлы, должны быть оборудованы туалеты с септиками. Рекомендуется установка передвижных, экологически автономных туалетов (биотуалетов).

Туалеты с септиками должны быть удалены от зданий и сооружений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Туалет должен иметь надземную часть и септик. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков).

- Септик должен быть водонепроницаемым, иметь решетку для улавливания крупногабаритных частиц, оборудован металлической крышкой или люком. Объем септика рассчитывается исходя из численности работников, пользующихся туалетом.

- Септик должен очищаться по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Поверхности септика при температуре 
воздуха +5°С и выше должны ежедневно обрабатываться средствами против личинок насекомых.

- Помещения санитарных узлов должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение должно обрабатываться средствами дезинфекции, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.

- Автозаправочные станции (далее – АЗС), расположенные на территории подразделений по чрезвычайным ситуациям, должны размещаться в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 2.2.3.11-28-2003 «Гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций по заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 24 декабря 2003 г. № 202.

- Не допускается разлив нефтепродуктов на территории подразделений по чрезвычайным ситуациям, в производственных помещениях, в гаражах-стоянках автотранспорта. Территория АЗС должна быть оборудована навесом, забетонирована или заасфальтирована, обрамлена бортовым (бордюрным) камнем для ограничения разлива нефтепродуктов.

- Пролитые нефтепродукты (топливо, смазочные материалы, отработанное масло) на стоянке автотранспорта, в ремонтной зоне должны быть немедленно удалены с помощью песка (сорбента) или иных материалов, которые после использования убирают в металлические ящики с крышками, установленные вне помещения в специально оборудованном и огражденном месте. Должны быть приняты эффективные меры, предупреждающие попадание нефтепродуктов в ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию.

- Поверхности оборудования, площадки вокруг заправочных островков, площадки для размещения автоцистерн при сливе моторного топлива и другие поверхности на территории АЗС при их загрязнении моторным топливом или маслами должны быть очищены с использованием песка (сорбента). Использованный песок (сорбент), другие загрязненные материалы и промышленные отходы для временного хранения в специально отведенном месте должны собираться в металлическую тару с плотной крышкой для дальнейшей утилизации.

- Заправка транспортных средств топливом должна производиться только при помощи шлангов от бензоколонок или автозаправщиков. Заправка из канистр, ведер и других емкостей, а также разлив нефтепродуктов на территории, в производственных помещениях, в зоне хранения автотранспорта запрещается.

ГЛАВА 5
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ГАРАЖу-СТОЯНКе ОПЧС

- Внутренняя планировка гаража-стоянки подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также схема размещения транспортных средств должна обеспечивать возможность безаварийной работы, беспрепятственное перемещение работников по сигналу тревоги, а также удобство обслуживания автотранспорта.

- Расстояние между автомобилями, а также между автомобилями и конструкциями должно определяться в соответствии с Правилами по охране труда в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23 октября 2003 г. № 34 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 130, 8/10216), требованиями ТНПА.

- В помещении гаража-стоянки подразделений по чрезвычайным ситуациям должны быть устроены газоотводы, которые надеваются на выхлопную трубу автомобиля для удаления газов от работающих двигателей. Система газоотвода должна быть постоянно подключенной к выхлопной системе транспортного средства и автоматически саморазмыкаться в начале его движения.

- Внутренние поверхности стен гаража-стоянки должны быть окрашены масляной краской или покрыты керамической плиткой на высоту не менее 2 м от уровня пола.

- Полы в гараже-стоянке должны быть твердыми, ровными, без выбоин, с гладкой и нескользкой поверхностью, удобной для очистки, иметь уклон не менее 1% в сторону трапов и лотков или в сторону ворот.

- В гараже-стоянке должно быть естественное освещение. В качестве источника естественного освещения допускается применение остекленных проемов в верхней части ворот площадью не менее 30% от общей площади.

- Помещение гаража-стоянки должно содержаться в чистоте. Уборка помещений должна производиться по мере необходимости, но не реже 1 раза за смену. Запрещается беспорядочно размещать и хранить специальное оборудование, материалы и запасные части.

- В гараже-стоянке запрещается стоянка (хранение) транспортных средств, не предусмотренных штатом автомобильной техники, размещение спортивного оборудования и инвентаря, шин, зарядка аккумуляторных батарей, прием пищи и питьевой воды.

- Проливы масла, топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей должны своевременно убираться в металлические поддоны, устанавливаемые под автомобилями.

- После каждого выезда транспортное средство должно быть очищено от грязи, вымыто, протерто и поставлено в гараж в сухом виде. Стоянка в гараже транспортных средств, не очищенных от грязи, не допускается.

- Помещения для хранения автомобилей ПТЦ не должны непосредственно сообщаться с другими производственными и вспомогательными помещениями с постоянными рабочими местами. При необходимости такое сообщение должно осуществляться через тамбур-шлюз.

ГЛАВА 6
гигиенические ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА ОПЧС

- Пост технического обслуживания (далее – пост ТО) автомобилей в подразделениях по чрезвычайным ситуациям должен состоять из мастерской, кабинета охраны труда или уголка по охране труда и безопасности дорожного движения, осмотровой канавы, заправочного пункта и склада горюче-смазочных материалов.

- Пост ТО в подразделениях по чрезвычайным ситуациям II, IV и V типов допускается совмещать с гаражом-стоянкой.

- Допускается осуществлять на посту ТО зарядку аккумуляторов. В таком случае место для зарядки аккумуляторных батарей должно быть обустроено в виде вытяжного шкафа, оборудованного системой местной вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

- Посты ТО должны быть оборудованы подъемными устройствами, осмотровыми канавами или эстакадой. При параллельном расположении осмотровые канавы должны быть соединены открытой траншеей или тоннелем шириной не менее 1 м, высота тоннеля – не менее 1,8 м. Траншеи ограждаются перилами высотой не менее 0,9 м.

- Осмотровые канавы должны быть защищены от грунтовых вод, стены их – облицованы плиткой, оборудованы нишами для размещения осветительной аппаратуры и запчастей, искусственным освещением напряжением 36В. Полы должны иметь уклоны в сторону приемных колодцев.

- Сверху осмотровая канава должна быть накрыта решеткой или щитами, по ее периметру оборудуется предохранительная реборда, на дно укладываются деревянные решетки.

- Осмотровые канавы должны содержаться в чистоте, не загромождаться деталями и различными предметами. Перед началом работы осмотровые канавы должны проветриваться, а после работы убираться от ветоши и пролитых горюче-смазочных материалов.

- При ремонте автомобилей вне осмотровых канав работники, производящие ремонт, должны быть обеспечены лежаками.

- Стены, потолки, внутренние конструкции поста ТО должны иметь гладкую и ровную поверхность, доступную для проведения влажной уборки.

- На постах ТО использованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь, другое имущество) должны немедленно убираться в металлические ящики, которые должны быть оборудованы плотно закрывающимися крышками.

- Запрещается загромождать помещения поста ТО неиспользуемым имуществом, деталями, механизмами, порожней тарой из-под топлива и смазочных материалов.

ГЛАВА 7
гигиенические Требования
К АККУМУЛЯТОРНым В ОПЧС

- В аккумуляторных должно быть оборудовано три отдельных изолированных помещения для ремонта, зарядки аккумуляторов и приготовления электролита. Вход во все помещения должен осуществляться через общий тамбур.

- Стены аккумуляторной должны быть окрашены кислотоупорной краской, покрытие полов должно быть кислотостойким. Оконные стекла должны быть матовыми.

- Зарядка аккумуляторных батарей должна производиться на специально оборудованных стеллажах. Стеллаж для зарядки и верстаки для сборки и разборки аккумуляторов должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией в виде панелей равномерного всасывания. Запрещается совместная зарядка кислотных и щелочных аккумуляторов.

- Помещения для зарядки и хранения аккумуляторных батарей должны быть оснащены бачками с нейтрализующими растворами, фонтанчиками для промывки с водой питьевого качества.

- Аккумуляторные батареи, поступающие в ремонт, должны быть освобождены от электролита, очищены от грязи, вымыты и высушены. Разборка полублоков аккумуляторных пластин должна производиться после их промывки.

- По окончании работ в аккумуляторной работник должен тщательно вымыть с мылом лицо и руки. Запрещается хранить и принимать пищу и питьевую воду в помещении аккумуляторной.

ГЛАВА 8
гигиенические ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТу МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ в ОПЧС

- Пост мойки автомобилей, деталей и механизмов должен быть оборудован в отдельном боксе (блоке гаража-стоянки). Для V типа подразделений по чрезвычайным ситуациям устройство поста мойки допускается в помещении гаража-стоянки.

- В постах для мойки автомобилей, деталей и механизмов стены должны быть облицованы или окрашены на высоту 2 м материалами, стойкими к воздействию влаги и масел. Пол должен быть влагостойким и иметь уклон для стока жидкостей.

- Моечные отделения и участки должны быть оборудованы моечными машинами или установками, выварочными ваннами и ваннами для промывки деталей в моющих составах, оборудованных плотно закрывающимися крышками, а также подъемными устройствами.

- Агрегаты и узлы, поступающие на мойку, на специально выделенной площадке или в помещении должны быть освобождены от масла, топлива, тормозной и охлаждающей жидкости.

- Подача на мойку крупных и тяжелых деталей, а также мелких деталей в таре общим весом более 20 кг должна быть механизирована.

- В качестве моющих средств, являющихся компонентами моющих составов, должны использоваться вещества, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению. Не допускается применение для мойки легковоспламеняющихся жидкостей. На рабочем месте должна иметься таблица с указанием состава, концентрации и температуры моющего раствора.

- Детали двигателей, работающих на этилированном бензине, должны промываться в моющих щелочных составах отдельно от остальных деталей.

- Перед выпуском деталей и агрегатов из моечного отделения их следует ополаскивать теплой водой либо протирать ветошью для удаления остаточных количеств моющих средств.

- Система канализации поста мойки автомобилей, деталей и механизмов должна присоединяться к внешним сетям ливневой канализации через песконефтеловушки, либо иные местные или локальные очистные сооружения.

- Нефтеловушки и прочие установки для очистки сточных вод должны содержаться в исправности, чистоте и не являться источниками загрязнения воды, почвы и воздуха.

ГЛАВА 9
гигиенические требования к ПОМЕЩЕНИЯм МОЙКИ, СУШКИ, РЕМОНТА И ХРАНЕНИЯ пожарных РУКАВОВ, БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ, обуви И СНАРЯЖЕНИЯ в ОПЧС

- Рукавная база должна размещаться на территории подразделений по чрезвычайным ситуациям в отдельно стоящем здании или встроенном помещении и предназначена для хранения, технического обслуживания и ремонта пожарных рукавов.

- При ремонте и обслуживании пожарных рукавов с использованием клея, необходимо через каждые 1,5 часа работы проветривать помещения. В случае, если проветривание неэффективно или отсутствует возможность для естественного проветривания, должна быть предусмотрена система местной вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

- Сушка боевой одежды, обуви и снаряжения в подразделениях по чрезвычайным ситуациям должна осуществляться теплым воздухом в отдельном помещении, оборудованном системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и центрального отопления. При отсутствии отдельного помещения для сушки боевой одежды и обуви необходимо оборудование сушильного шкафа в гараже-стоянке или ином удобном месте.

- Допускается хранение сухой боевой одежды и обуви в помещении гаража-стоянки. Для этих целей должны быть выделены специально оборудованные стеллажи или тумбочки в достаточном количестве.

- Запрещается хранение и сушка боевой одежды и обуви в помещении гаража-стоянки в неустановленных местах навалом или на элементах системы центрального отопления.

ГЛАВА 10
гигиенические ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ в ОПЧС

- При использовании производственных помещений и оборудования (станков, машин, аппаратуры, рабочих инструментов), организации технологических процессов должны быть учтены требования Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 29 декабря 2012 г. №215 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2013, 8/26871), правил охраны труда, нормативов предельно-допустимых концентраций вредных химических веществ, ориентировочно-безопасных уровней воздействия, предельно-допустимых уровней физических факторов, а также предусматриваться мероприятия по снижению тяжести и напряженности труда, предупреждению утомления работников.

- В зоне крытой стоянки не допускается производить ремонт автомобилей, их заправку топливом, перемещение автомобилей, кроме въезда и выезда, а также оборудовать осмотровые канавы.

- При запуске двигателя в гараже-стоянке должно быть  предусмотрено отведение отработанных газов с помощью гибких шлангов, подключенных к выхлопной трубе автомобиля.

- Ремонтные работы под навесом на открытой площадке допускаются лишь в теплый период года.

- При ремонте автомобилей вне осмотровых канав, эстакады или подъемника работники, производящие ремонт, должны быть обеспечены лежаками.

- Работы по очистке, проведению ремонтных работ внутри цистерн или резервуаров из-под этилированного бензина, легковоспламеняющихся жидкостей, ядовитых веществ должно осуществляться в соответствии с требованиями Типовой инструкции по охране труда при выполнении работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. 
№214 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
 2009 г., №43, 8/20381).

- Автотранспорт, подлежащий ремонту, должен быть предварительно очищен от грязи, вымыт, высушен.

- Охлаждающие жидкости (эмульсии), используемые при выполнении станочных работ, должны быть приготовлены централизованно, по рецептуре, согласованной с территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и содержать антимикробные добавки.

- Рабочие места в отделениях разборки и сборки машин должны быть оборудованы подъемно-транспортными устройствами с механизированным перемещением.

- Для уборки рабочих мест и оборудования работники должны быть обеспечены ветошью, крючьями, щетками и другими приспособлениями. Не допускается удаление пыли, стружки сжатым воздухом. Рекомендуется применение промышленных пылесосов.

- Использованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь) должны немедленно убираться в металлические ящики с плотными крышками, по окончании рабочего дня удаляться из них в специально отведенные места.

- Станки, на которых обрабатываются хрупкие материалы (чугун, латунь, бронза, пластмассы, текстолит), должны быть оборудованы пылестружкоприемником.

- Газоэлектросварочные работы в помещениях должны производиться на местах, оборудованных системами механической вентиляции, стационарными или переносными ограждениями, окрашенными алюминиевыми красками в светлые тона. Для улавливания сварочного аэрозоля от сварочных столов должно быть предусмотрено устройство местной вытяжной вентиляции, обеспечивающей предотвращение попадания в воздух рабочей зоны вредных веществ.

- Изделия и детали, поступающие на сварку, газовую резку и плавку, должны быть очищены от красок, смазочных масел, окалины или грязи. Сухую очистку и обезжиривание поверхностей изделий следует производить в шкафах, укрытиях, камерах и других устройствах, оборудованных местной вентиляцией с механическим побуждением.

- Процесс пайки свинцовыми припоями должен быть сосредоточен на специальных рабочих местах в изолированных помещениях.

- Пайка и лужение радиаторов, бензобаков и других крупных деталей должны производиться на специальных подставках, оборудованных поддонами для стекания припоя.

- Мытье полов на участках выполнения жестяницко-медницких работ должно производиться по окончании рабочей смены. Сухие способы уборки не допускаются.

- Участок (рабочее место) приготовления красок должен быть размещен в изолированном помещении. Все операции по приготовлению красок должны производиться в вытяжном шкафу. Окраску деталей пульверизационным способом необходимо проводить в специально предназначенном помещении. Допускается по согласованию с территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, проведение пульверизационной окраски в общем помещении окрасочного отделения в вытяжном шкафу. Применение лакокрасочных материалов при ручной пульверизационной окраске допускается при содержании соединений свинца в пигментах не более 1%, при более высоком содержании свинца окраска должна производиться в вытяжных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

- В случае осуществления окрасочных работ методом ручного распыления должны соблюдаться требования главы 21 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов».

- Сушка крупногабаритных изделий после покраски должна производиться вне производственных помещений в специальных камерах или на открытых площадках.

- Для испытания топливных насосов должны применяться приспособления, не допускающие распыления топлива в производственных помещениях.

- Разбортировка и ремонт колес должны производиться в специально выделенном месте, оборудованном вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, необходимым набором инструмента и приспособлений. Монтаж и демонтаж шин должны производиться после предварительного их увлажнения для предупреждения пылеобразования.

- Шины должны поступать в ремонт чистыми и сухими. Мойка шин должна производиться в моечных машинах, установленных в помещениях с устройством канализации для отвода загрязненных вод. Сушка шин должна производиться в специальном помещении, оборудованном стеллажами, конвейерами и подъемными механизмами. Допускается сушка в вытяжных шкафах.

- Приготовление и разлив резинового клея должны производиться в специально оборудованных помещениях или вытяжных шкафах. Нанесение клея должно производиться, избегая его попадания на кожные покровы.

- Нерабочие поверхности паропроводов и вулканизационных аппаратов должны быть теплоизолированы, при этом температура их наружной поверхности не должна превышать 450 С.

ГЛАВА 11
гигиенические Требования к ПОМЕЩЕНИям ОТДЫХА ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ, КОМНАТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ, СПОРТИВНОГО ЗАЛА И УЧЕБНОГО КЛАССА ОПЧС

- Помещения отдыха дежурной смены должны располагаться не выше второго этажа, вблизи гаража-стоянки с выходом в гараж.

- Между помещениями дежурной смены и гаражом-стоянкой рекомендуется устройство тамбура или коридора. В условиях сложившейся застройки при невозможности предусмотреть тамбур или коридор, допускается оборудование дверей уплотнениями в притворах и устройствами самозакрывания.

- В помещении должны быть установлены легко раскладывающиеся кресла, топчаны или кровати для ночного отдыха с необходимым количеством резервных мест с учетом усиления службы. Стены должны быть окрашены в светлые мягкие тона. Мебель, вышедшая из строя или имеющая ненадлежащий эстетический вид, должна подлежать своевременной замене.

- Запрещается устройство санитарных узлов над или под помещениями отдыха дежурной смены, а также устройство проходов через помещения отдыха дежурной смены.

- Помещения отдыха дежурной смены должны регулярно проветриваться. При невозможности естественного проветривания должна быть устроена местная вентиляция с механическим побуждением или устройства кондиционирования воздуха. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 18°С.

- Для улучшения психофизиологического состояния работников после выполнения боевых задач должна быть оборудована отдельная комната психофизиологической разгрузки.

- Стены в комнате психофизиологической разгрузки должны быть окрашены в светлые мягкие тона. Оснащение и оборудование комнаты должно способствовать улучшению психофизиологического состояния работников.

- Комната психофизиологической разгрузки должна оснащаться телевизором, музыкальным центром, мягкими креслами, журнальным столиком, настенными светильниками, чайником, чайным сервизом, живой или искусственной зеленью.

- Полы в спортивном зале должны быть без щелей, иметь ровную горизонтальную, нескользкую и окрашенную поверхность. Полы не должны деформироваться от мытья.

- Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими, окрашенными в светлые тона на всю высоту панелей красками, позволяющими легко проводить влажную уборку помещений.

- Температура воздуха в спортивном зале в местах проведения занятий физической культурой и спортом должна быть не менее 15 С, освещенность – не менее 150 лк. Максимальный уровень шума в спортивном зале не должен превышать 82 дБА.

- Окна спортивных залов должны иметь устройства для открывания фрамуг с целью проветривания.

- Все спортивное оборудование должно находиться в исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с требованиями изготовителя.

- Запрещается проведение занятий физической культурой и спортом на неисправном оборудовании или использование инвентаря с дефектами.

- Уборка спортивного зала должна проводиться ежедневно. Генеральная уборка и последующая дезинфекция должны производиться не реже одного раза в месяц.

- Покрытия в тренажерных залах должны ежедневно после окончания занятий очищаться с помощью пылесосов. Используемый спортивный инвентарь должен ежедневно протираться влажной ветошью с применением средств дезинфекции.

- Учебные классы в ОПЧС не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах зданий.

- Направление основного светового потока естественного освещения в учебном классе должно быть боковым левосторонним. Освещенность должна быть равномерной.

- Стены, потолки, полы, оборудование учебного класса должны иметь матовую поверхность теплых тонов. Побелка потолка и оконных откосов должна производиться по мере необходимости. Оконные рамы, коробки, переплеты и подоконники должны быть окрашены масляной краской светлых тонов.

- Оптимальными источниками искусственного освещения в учебном классе являются люминесцентные лампы. Освещенность рабочих поверхностей при освещении люминесцентными лампами должна составлять не менее 500 лк, при освещении лампами накаливания – не менее 250 лк.

- Не допускается использование открытых люминесцентных ламп. Электросветильники должны очищаться по мере загрязнения, но не реже одного раза в три месяца.

- Учебный класс должен регулярно проветриваться через фрамуги, форточки или другие устройства. Оптимальная температура воздуха в учебном классе является +18–+20 С.

ГЛАВА 12
Гигиенические Требования к СОДЕРЖАНИю
ГАРДЕРОБА в ОПЧС

- Гардероб предназначен для обеспечения раздельного хранения личной, рабочей одежды и обуви работников.

- Запрещается совместное хранение личной, рабочей одежды и обуви в гардеробных шкафчиках, а также хранение боевой одежды в помещении гардеробов.

- Количество гардеробных шкафчиков должно соответствовать количеству работников. Гардеробные шкафчики, вышедшие из строя или имеющие ненадлежащий эстетический вид, подлежат своевременной замене. Гардероб должен быть оснащен необходимым дополнительным количеством резервных шкафчиков на случай усиления службы.

- Поверхности стен и пола в гардеробе должны быть выполнены из материалов, позволяющих проводить влажную уборку. Для сбора бытового мусора должна быть установлена урна.

- Помещение гардероба должно содержаться в чистоте, текущая уборка производится перед сдачей боевого дежурства и по мере необходимости.

ГЛАВА 13
гигиенические Требования к СОДЕРЖАНИю
И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНЬ (САУН) в опчс

- Допускается оборудовать в зданиях ОПЧС бани или сауны с микробассейнами. Состав и площади помещений определяются заданием на проектирование с учетом требований Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 18 марта 2009 г. №27, и других ТНПА.

- Качество воды в бане должно соответствовать требованиям Санитарных норм и правил 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. №46.

- Система обмена воды микробассейнов с площадью зеркала воды не более 100 м² должна предусматривать непрерывное пополнение свежей воды в пределах не менее 10% объема бассейна (микробассейна) за сутки, при этом время полной смены воды должно приниматься не более 12 часов.

При невозможности обеспечения непрерывного протока водопроводной воды в микробассейне должна проводиться ее ежедневная и полная смена.

Сброс сточных вод бань должен производиться в канализационную сеть населенных пунктов, а при ее отсутствии – на локальные очистные сооружения.

- Режимы эксплуатации, дезинфекции ванн микробассейнов должны осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 22 сентября 2009 г. №105.

- Внутренняя отделка помещений бани (сауны) должна выполняться в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности стен, пола, перегородок и потолков помещений должны быть гладкими, не иметь следов затеков, плесени, выполняться из влагонепроницаемых материалов, устойчивых к средствам уборки и дезинфекции.

- Душевые кабины в банях должны быть оборудованы душевыми сетками, кранами, полочками для парфюмерно-косметической продукции, в том числе для моющих средств.

- Все применяемые материалы для внутренней отделки помещений, воздуховодов, вентиляционных систем должны иметь удостоверение о государственной гигиенической регистрации, выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Мебель должна применяться из материалов, легко поддающихся мойке и дезинфекции.

- Тазы, предназначенные для мытья тела и для мытья ног, должны быть пластмассовыми или металлическими, неподвергающимися коррозии и устойчивыми к действию высоких температур. Тазы для мытья ног должны иметь соответствующую надпись: «Для ног».

- Использование мыла, мочалок, веников, головных гребней и щеток общественного пользования категорически запрещается. С целью предупреждения грибковых заболеваний при посещении бани (сауны) работники должны использовать индивидуальную обувь.

- Во всех помещениях бани (сауны) должна поддерживаться чистота, не допускается засорение канализационных трапов и застой на полах грязной воды.

- После посещения работниками бани (сауны) необходимо производить дезинфекцию тазов для мытья тела и ног по фунгицидному режиму.

- По окончании работы или посещения работниками бани (сауны) должна производиться влажная уборка всех помещений, обработка инвентаря и оборудования, а также проветривание.

- Генеральная уборка (мойка и дезинфекция всех помещений, оборудования, инвентаря по фунгицидному режиму средствами, разрешенными Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с инструкциями по их применению) должна производиться ежемесячно.

- Для проведения уборок необходимо иметь раздельный уборочный инвентарь, промаркированный с учетом назначений, помещений и видов работ.

- Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений бань с заменой пришедшего в негодность или устаревшего инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, канализационно-водопроводных сетей, санитарно-технического оборудования должен производиться в зависимости от их санитарно-технического состояния.

ГЛАВА 14
гигиенические
ТРЕБОВАНИЯ К обЩЕЖИТИям в ОПЧС

- При общежитиях (казармах) подразделений по чрезвычайным ситуациям необходимо устройство площадки для отдыха и детских игр. Вход в общежитие должен быть расположен на расстоянии не менее 15 м от помещения гаража-стоянки.

- Жилые помещения в общежитиях (казармах) должны быть оборудованы шкафами для одежды и обуви. Количество тумбочек, стульев в жилых помещениях должно соответствовать количеству лиц, проживающих в них.

- Жилые помещения следует устраивать непроходными, с выходом в коридор непосредственно или через переднюю. Двери жилых комнат должны иметь уплотнения в притворах.

- Допустимые параметры микроклимата в жилых помещениях в отопительный период должны соответствовать следующим требованиям: температура воздуха +18 – +22°С, относительная влажность не более 65%. Система отопления должна обеспечивать равномерный прогрев воздуха в течение всего отопительного периода.

- Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, умывальные, душевые, постирочные, кладовые, общие кухни) следует предусматривать на каждом этаже. Постирочные допускается делать совмещенными с умывальными. Допускается установка в постирочных автоматических стиральных машин.

- Каждое жилое помещение должно быть обеспечено твердым и мягким уборочным инвентарем в достаточном количестве.

- Жилые помещения должны быть оснащены столами, при необходимости книжными полками и другой мебелью. Покрытия столов, тумбочек, спинок кроватей, полок и другой мебели должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и дезинфекции.

- Жилые помещения должны быть оборудованы шкафами для одежды и обуви. Над окнами должны быть карнизы для занавесок.

- Кухни должны быть оборудованы плитами, мойками, стойками-шкафами, а также настенными или пристенными шкафами для посуды и при необходимости скамейками или табуретами. Оборудование устанавливается из расчета: 1 конфорка электрической плиты – на 3 человека, 1 мойка и 1 стол-шкаф – на 8 человек, 1 отделение настенного или пристенного шкафа размером 30 x 30 см – на 1 человека. Рекомендуется на кухнях устанавливать бытовые холодильники.

- Все санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, приборы, мебель и инвентарь должны соответствовать требованиям ТНПА и эксплуатироваться с соблюдением этих требований.

- Не допускается крепление санитарно-технических приборов непосредственно к стенам, являющимся общими для жилых помещений и помещений, в которых устанавливаются указанные приборы.

- Вышедшее из строя оборудование, мебель, инвентарь подлежит срочному ремонту или замене. Не допускается загромождение помещений, а также коридоров списанным, неиспользуемым или неисправным оборудованием.

- Полы и стены санитарных узлов, помещений с влажным режимом (душевые, умывальные, постирочные), панели в кухнях на высоту 1,6 м, а также стены в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов должны быть выполнены из водостойких материалов.

- Полы в общежитии должны быть гладкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов. Плинтуса должны плотно прилегать к стенам и полу. В помещениях душевых и постирочных полы должны быть оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.

- Поверхность стен, перегородок, отделочных материалов, столярных изделий (дверей, окон) и покрытий в общежитии (казарме) должна быть гладкой, легкоочищаемой, доступной для текущей уборки.

- Дефекты в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, затеки и плесень на стенах и потолках, нарушение целости линолеума и других покрытий, столярных изделий) не допускаются.

- Допускается использование проживающими в общежитии личного постельного белья.

- В случае, когда жильцы используют белье общежития, должно быть предусмотрено помещение или кладовая для хранения чистого и грязного белья. Кладовые должны быть оборудованы полками с гигиеническим покрытием, устойчивыми для влажной уборки и дезинфекции, а также стеллажами, столами для подборки и сортировки белья.

- Грязное белье должно храниться в деревянных ларях, окрашенных масляной краской светлых тонов.

- Персонал, в обязанности которого входит прием и выдача белья, должен иметь два разных халата для работы. После приема грязного белья работник обязан вымыть руки и сменить халат.

- Все помещения, оборудование и мебель в общежитии (казарме) должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна производиться ежедневно.

- Уборка жилых помещений входит в обязанность проживающих. Для уборки мест общего пользования и других помещений общежития должно быть предусмотрено введение в штатное расписание подразделения обслуживающего персонала.

- Один раз в месяц в общежитии должен проводиться санитарный день с проведением генеральной уборки всех помещений (уборка стен и потолков, мытье полов, панелей, окон и дверей, оборудования, мебели, вытряхивание и проветривание постельных принадлежностей, очистка от пыли и грязи отопительных приборов, светильников).

- Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений общежитий (казарм) с заменой пришедшего в негодность или устаревшего инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, канализационно-водопроводных сетей, санитарно-технического оборудования должен проводиться в зависимости от их санитарно-технического состояния.

ГЛАВА 15
гигиенические ТРЕБОВАНИЯ
для КОМНАТ РАЗОГРЕВА И ПРИЕМА ПИЩИ в ОПЧС

- В зданиях ОПЧС должны быть оборудованы отдельные комнаты для разогрева и приема пищи.

- Допускается разогрев и прием пищи в одном помещении при условии зонирования комнаты на зону разогрева и зону приема пищи.

- В комнате разогрева и приема пищи должна быть подводка проточной горячей и холодной воды. Подача воды должна осуществляться посредством смесителей, смесители должны находиться в исправном состоянии. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения необходимо оборудование комнат приема и разогрева пищи проточными водонагревателями.

- Комната разогрева пищи должна быть оборудована шкафчиками, разделочными столами, разделочными досками и ножами, стационарным кипятильником и холодильником. Для разогрева пищи должна быть установлена кухонная плита, допускается использовать для этих целей микроволновые печи.

- Работникам запрещается приготовление любых видов пищи из сырых продуктов.

- Для хранения готовых к употреблению пищевых продуктов должны применяться бытовые холодильники. На холодильнике должны быть вывешены время и дата проведения текущей и генеральной уборки с указанием работника, ответственного за проведение уборки. Текущая уборка должна проводиться ежедневно, генеральная с размораживанием холодильника – один раз в месяц.

- При хранении пищевых продуктов должны соблюдаться основные принципы товарного соседства, сроки годности и условия хранения.

- Хлеб и хлебобулочные изделия должны храниться в шкафчике, дверцы которого имеют отверстия для вентиляции, допускается применение хлебниц. При уборке шкафчика или хлебницы крошки должны сметаться. Не реже 1 раза в неделю их следует тщательно протирать с использованием 1% раствора уксусной кислоты.

- В комнате приема пищи должны быть установлены обеденные столы и стулья. Обеденные столы должны быть покрыты гигиеническим легко моющимся покрытием (пластик, другое покрытие), разрешенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь и устойчивым к воздействию средств дезинфекции.

- После каждого приема пищи должна производиться уборка обеденного стола. Для уборки столов должен быть комплект ветоши с соответствующей несмывающейся маркировкой.

- Использование столовой посуды с трещинами, отбитыми краями, алюминиевой и дюралюминиевой посуды, а также повторное использование одноразовой посуды запрещено.

- Для хранения чистых столовых приборов должны использоваться специальные кассеты. Столовые приборы в кассетах должны храниться ручками вверх. Кассеты для хранения столовых приборов должны ежесменно подвергаться санитарной обработке. Хранение столовых приборов навалом запрещено.

- Разделочные доски и ножи должны храниться в подвешенном состоянии, иметь четкую маркировку в соответствии с обрабатываемым на них продуктом: например «ВМ» – вареное мясо, «ВР» – вареная рыба, «ВО» – вареные овощи, «КО» – квашеные овощи, «Х» – хлеб, «МГ» – мясная гастрономия, «РГ» – рыбная гастрономия, «Сельдь», «Зелень». Деревянные доски с трещинами и заусеницами подлежат замене.

- Для мытья посуды должен использоваться специализированный инвентарь (щетки, мочалки). При появлении признаков изменения его поверхности, инвентарь должен быть заменен. Использование для этих целей ветоши не допускается.

- Мебель и оборудование (рабочие поверхности столов, раковина, кухонная плита и другие) в комнате разогрева и приема пищи должны быть изготовлены из материалов с гладкой поверхностью, без щелей, зазоров, зазубрин, которые затрудняют мойку и обработку.

- Комнаты разогрева и приема пищи должны содержаться в чистоте. Ежедневно должна производиться их влажная уборка с применением моющих средств и средств дезинфекции, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.

Генеральная уборка помещений должна производиться не реже 1 раза в неделю с применением моющих и средств дезинфекции, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению. При необходимости в установленном порядке производится дезинсекция и дератизация помещений.

На видном месте должен быть вывешен график проведения генеральной уборки.

- Для уборки должен быть выделен соответственно маркированный специальный инвентарь (ведра, щетки, ветошь).

- Для сбора бытового мусора необходимо устанавливать урны с закрывающимися крышками.

- Капитальный и текущий ремонт комнат приема и разогрева пищи с заменой пришедшего в негодность или устаревшего инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, канализационно-водопроводных сетей, санитарно-технического оборудования должен производиться в зависимости от их санитарно-технического состояния.

ГЛАВА 16
гигиенические требования к ОРГАНИЗАЦии ПИТАНИЯ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ мчс

- Устройство, оборудование, содержание пищеблока должны соответствовать требованиям Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для торговых объектов общественного питания». Ассортимент вырабатываемой продукции должен соответствовать производственным мощностям, типу и оснащению пищеблока.

- Транспортировка пищевых продуктов должна производиться в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения, при строгом соблюдении товарного соседства сырой и готовой продукции.

- Транспортировка скоропортящихся продуктов должна производиться в промышленной либо специально выделенной закрытой маркированной таре. В теплое время года продукты должны доставляться охлаждаемым или изотермическим транспортом в течение не более 1 часа.

- Транспортировка пищевых продуктов должна осуществляться специальным автотранспортом, который должен содержаться в чистоте, подвергаться мойке и дезинфекции по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  Работники, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны пользоваться санитарной одеждой, иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать требованиям ТНПА и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность. Не должны допускаться к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком годности, с признаками порчи, нарушенной упаковкой.

- В сопроводительном документе о качестве особо скоропортящегося продукта должны быть указаны дата и час выработки продукта, а также час и дата его конечного срока реализации. Сопроводительный документ (маркировочный ярлык) необходимо сохранять до конца реализации продукта.

- Сроки годности скоро- и особо скоропортящихся продуктов должны соответствовать требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза сроков годности (хранения) и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в действующих технических нормативных правовых актах в области технического нормирования и стандартизации», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 1 сентября 2010 г. №119.

- Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 2-недельного меню с учетом физиологических норм и утверждается начальником учреждения образования МЧС.

- При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо выполнять требования, предъявляемые к рецептурам и технологии приготовления блюд и кулинарных изделий, противоэпидемические требования.

- Мытье столовой и кухонной посуды должно производиться моечными машинами или ручным способом с использованием моющих средств, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.

- Моечные кухонной и столовой посуды должны быть обеспечены разводкой холодной и горячей воды со смесителями к моечным ваннам. Должны быть предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения в моечной кухонной и столовой посуды с разводкой воды к моечным ваннам.

- Столы должны мыться горячей водой с использованием моющих средств, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, специально выделенной для этого ветошью из промаркированной тары.

- Работники пищеблоков должны приходить на работу в чистой, опрятной одежде и обуви. Перед началом работы необходимо сменить обувь, тщательно вымыть руки, одеть чистую санитарную одежду, аккуратно подобрать волосы под косынку или колпак. Смена санитарной одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 2 дня.

- Перед входом в санитарный узел необходимо снять санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения тщательно вымыть руки с мылом. Перед выходом из помещений пищеблока санитарная одежда должна быть убрана в шкаф. Должно быть обеспечено раздельное хранение санитарной одежды и личной одежды персонала.

- Контроль за состоянием здоровья работников пищеблоков осуществляет медицинский работник. Больные или подозрительные на заболевание к работе на пищеблоке не допускаются.

- Ответственность за соблюдение требований санитарных норм и правил на пищеблоке, организацию питания возлагается на начальника учреждения образования МЧС, а также на персонал пищеблока в объеме их функциональных обязанностей.

- Работники пищеблоков учреждений образования МЧС должны подвергаться предварительному (при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. №47 «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №18, 8/23220).

- К работе на пищеблоке допускаются лица, прошедшие гигиеническое обучение и аттестацию в соответствии с инструкцией 1.1.1.11-11-17-2003 «Порядок проведения гигиенического обучения и аттестации должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, питьевой воды и пестицидов, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, и для инженерно-технических работников организаций и предприятий различных форм собственности», утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 
от 15 августа 2003 г. №90 «Об организации и проведении гигиенического обучения и аттестации должностных лиц и работников».

- Результаты медицинских осмотров и аттестации по гигиеническому обучению и воспитанию вносятся в медицинскую справку о состоянии здоровья.

ГЛАВА 17
гигиенические Требования к ВЕНТИЛЯЦИи, КОНДИЦИОНИРОВАНИю И ОТОПЛЕНИю помещений ОПЧС

- Системы отопления и вентиляции помещений ОПЧС должны быть оборудованы в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и другими ТНПА.

- Для отопления помещений зданий должны использоваться системы централизованного отопления. Допускается отопление помещений пожарных аварийно-спасательных подразделений с помощью систем местного отопления. Система отопления должна обеспечивать равномерный прогрев воздуха в течение всего отопительного периода.

- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и сооружениях ОПЧС должны обеспечивать благоприятные микроклиматические условия среды, нормативное качество воздуха помещений.

- В помещениях гаража-стоянки и на постах ТО должна быть предусмотрена, как общеобменная приточно-вытяжная, так и местная вытяжная вентиляция от источников образования и выделения производственных вредностей в соответствии с требованиями ТНПА.

- Подача приточного воздуха в помещения поста ТО автомобилей должна предусматриваться рассредоточено непосредственно в рабочую зону, а также в осмотровые канавы. Забор воздуха для приточной вентиляции должен осуществляться с территории пожарного аварийно-спасательного подразделения в зоне наименьшего загрязнения на высоте не менее 2 м от поверхности земли.

- Приемные устройства для забора наружного воздуха приточных вентиляционных систем ПТЦ должны размещаться на расстоянии не менее 12 м от ворот для выезда (въезда) автомобилей.

- Удаление воздуха из помещений для постов ТО автомобилей с работающим двигателем должно предусматриваться из верхней зоны помещения. Отведение отработанных газов от двигателей при их испытании следует производить при помощи гибких шлангов, надеваемых на выхлопную трубу.

- Производительность систем приточной вентиляции в помещениях с выделением вредных веществ в воздушную среду должна быть на 5% меньше производительности системы вытяжной вентиляции во избежание поступления загрязненного воздуха в соседние помещения.

- Для проветривания производственных помещений независимо от наличия вредных выделений и вентиляционных систем должна быть предусмотрена естественная вентиляция через оконные проемы, при этом открывающиеся створки переплетов должны составлять не менее 20% общей площади оконных проемов.

- Подача приточного воздуха в аккумуляторную должна осуществляться рассредоточено в рабочую зону с малой скоростью. В аккумуляторном отделении возможна подача воздуха непосредственно в нижнюю зону или из смежных помещений через решетки в нижней части дверей.

- В помещениях аккумуляторной, кроме местной механической вентиляции, должна предусматриваться естественная вытяжная вентиляция из верхней зоны помещения. Местная вытяжная вентиляция должна устраиваться от стеллажа для зарядки аккумуляторов.

- В случае отсутствия аккумуляторных допускается производить работы по зарядке аккумуляторных батарей на посту ТО в вытяжном шкафу, оборудованном вентиляцией с механическим побуждением.

- Систему вытяжной вентиляции помещений для размещения малярного и аккумуляторного отделений (участков) и помещений для регенерации масла не допускается объединять между собой и с системами вытяжной вентиляции других помещений.

- Местная вытяжная вентиляция должна быть предусмотрена:

на постах ТО и ремонта автомобилей – местные отсосы от выхлопной трубы автомобилей;

на карбюраторном участке – от столов для ремонта карбюраторов;

на участке ремонта топливной аппаратуры – от промывных и испытательных стендов;

в шиноремонтном отделении – от заточных станков и стендов шероховок и мест разбортировки колес, в помещениях для приготовления и разлива резинового клея;

в механическом отделении – от заточных, обдирочно-шлифовальных станков; станков, предназначенных для обработки хрупких материалов, станков, на которых применяется смазывающе-охлаждающие жидкости;

в малярном отделении – от окрасочных и сушильных камер, краскосмесителей и приямков;

в аккумуляторной – от мест плавки свинца, ванн для выщелачивания и окисления сепараторов, верстаков для сборки и разборки батарей и печей разогрева и выполнения других работ, связанных с выделением свинцовой пыли и аэрозоля;

на участке ремонта средств связи – от столов для ремонта аппаратуры и средств связи.

- Местная вытяжная вентиляция в виде вытяжного шкафа должна быть оборудована в помещениях карбюраторного участка (для установки в нем ванны для промывки карбюратора), медницком отделении (для выполнения технологических операций чистки радиаторов, лужения и заливки подшипников), на участках окраски деталей методом пульверизации, на участках вулканизации, в помещениях для ремонта автомобильных шин (для сушки промазанных клеем покрышек).

- При окраске внутренних поверхностей крупногабаритных изделий должны применяться переносные вентиляционные установки.

- Деревообрабатывающие станки должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией (пневмотранспортом) для удаления стружки. Удаляемый воздух перед выбросом в атмосферу должен подвергаться очистке.

- Внесение изменений в конструкцию вентиляционных установок без разработки проекта не допускается.

- Все вентиляционные установки, как вновь оборудованные, так и вводимые в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта, должны подвергаться приемочным испытаниям.

- Порядок эксплуатации и технического обслуживания вентиляционных и вентиляционно-отопительных установок должен осуществляться на основании инструкций, разработанных предприятиями, с указанием сроков чистки воздуховодов, вентиляторов, пылеочистных и газоочистных устройств, а также сроков проведения планово-предупредительного ремонта (далее – ППР). График ППР, утвержденный руководством предприятия, должен содержать отметки о выполненных работах.

- На все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки должны быть паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации. В паспорт вносятся все изменения в вентиляционных установках, а также результаты последних испытаний.

- Для каждой вентиляционной установки должен быть журнал эксплуатации, в котором должны быть отметки лиц, выполнявших ремонтные работы и принявших эти работы.

- Пылесборники циклонов должны очищаться по мере наполнения, фильтры вентиляционных систем должны заменяться или очищаться по мере загрязнения, сведения об очистке и замене пылесборников и фильтров должны вноситься в журнал эксплуатации.

- Действующие вентиляционные системы должны подвергаться техническим и гигиеническим испытаниям не реже 1 раза в 3 года.

- Все элементы вентиляционных систем (приточных, вытяжных) должны иметь паспорт и маркировку.

- Все элементы вентиляционных систем, кондиционеров должны содержаться в чистоте, регулярно очищаться от загрязнений и своевременно ремонтироваться.

- Хранение материалов, инструментов и других посторонних предметов в вентиляционных камерах не допускается.

ГЛАВА 18
Гигиенические требования 
к ОСВЕЩЕНИю в опчс

- Уровни освещенности в помещениях зданий ОПЧС должны соответствовать требованиям СНБ 2.04.05–98 «Естественное и искусственное освещение» и других ТНПА.

- Уровни искусственной освещенности рабочих мест должны предусматриваться в соответствии с требованиями ТНПА и определяться согласно разряду зрительной работы.

- Во всех помещениях необходимо максимально использовать естественное освещение. Без естественного освещения допускается предусматривать помещения санитарных узлов, душевых, кладовых и других помещений с кратковременным пребыванием людей.

- Световые проемы не допускается загромождать как внутри, так и вне зданий. Запрещается заменять остекление световых проемов фанерой, картоном, стеклоблоками и другими непрозрачными материалами.

- Коэффициент естественного освещения должен быть:

для гаража-стоянки автомобилей при комбинированном 
освещении – 2; при боковом освещении – 0,5;

для поста ТО – 3,0; при боковом освещении – 1,0.

- Наименьшая освещенность рабочих поверхностей при работе искусственного освещения в аварийном режиме должна составлять 5% от нормируемой освещенности в рабочем режиме, но не менее 2 лк внутри здания.

- На линиях технического обслуживания – 1 и технического обслуживания – 2 при равномерном освещении рабочих мест и поточных линий (сверху, сбоку, снизу) наилучшие условия достигаются при освещенности в 200 лк при общем и 300 лк при комбинированном освещении.

- Для освещения помещений могут быть использованы, как лампы накаливания, так и люминесцентные лампы с защитной арматурой (плафоны и другие элементы). Применение открытых ламп накаливания и люминесцентных ламп не допускается.

- Помещения зданий, где возможно выделение в воздушную среду аэрозолей органических растворителей, бензина, должны быть оснащены источниками искусственного освещения во взрывобезопасном исполнении.

- Учебные помещения учреждений образования МЧС должны иметь естественное и искусственное освещение.

- Допускается верхнее (или верхнее и боковое) естественное освещение рекреаций, холлов, спортивных залов, аудиторий вместимостью 200 и более мест.

- Допускается освещение вторым светом проходных коридоров, не являющихся рекреационными, раздевалок при спортивных залах.

- Допускается не предусматривать естественное освещение в книгохранилищах, фотолабораториях, снарядных, душевых и санитарных узлах при спортивных залах, кладовых для хранения лыж, помещениях тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий без трибун для зрителей, помещений бильярдных, тирах, комнатах для игры в настольный теннис.

- Направление основного светового потока естественного освещения в учебных помещениях должно быть боковым левосторонним.

- При глубине учебных помещений более 6 м должно быть предусмотрено устройство правостороннего подсвета.

- При нормировании естественного освещения по количественным показателям необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил и норм «Гигиенические требования обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 апреля 2008 г. №80.

- При боковом левостороннем освещении коэффициент естественной освещенности (далее – КЕО) в наиболее удаленной от окон точке учебных помещений должен быть не менее 1,5%, в кабинетах технического черчения – не менее 2,0%. В учебно-производственных помещениях КЕО должен нормироваться с учетом характера зрительной работы.

- Освещенность должна быть равномерной. Равномерность освещения должно определяться отношением минимальной освещенности к максимальной и должна соответствовать не менее 0,3 лк.

- Допустимая освещенность в помещениях учреждения образования МЧС должна приниматься в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для учреждений высшего образования и учреждений дополнительного образования взрослых».

- Рабочие поверхности учебных столов должны иметь матовое или с незначительным блеском покрытие с коэффициентом отражения 0,11–0,45. Доска должна быть зеленого, темно-коричневого, темно-голубого цвета с коэффициентом отражения 0,1–0,2.

- Стены, потолки, полы, оборудование учебных помещений должны иметь матовую поверхность теплых тонов.

- Побелка потолка и оконных откосов должна производиться по мере необходимости. Оконные рамы, коробки, переплеты и подоконники должны окрашиваться масляной краской светлых тонов.

- Оптимальными источниками искусственного освещения являются люминесцентные лампы. Допускается использование ламп накаливания. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное освещение всех помещений. Замена перегоревших ламп должна производиться своевременно. Не допускается использование открытых люминесцентных ламп.

- В учебных аудиториях и кабинетах с выделением пыли, влаги, химически активных веществ необходима установка специальных пылевлагозащитных светильников.

- При освещении лампами накаливания должны использоваться подвесные на штанге светильники отраженного и рассеянного света. Необходимое количество светильников устанавливается в соответствии со светотехническими расчетами и с учетом коэффициента запаса.

- Электросветильники должны очищаться по мере загрязнения, но не реже одного раза в три месяца.

- Электропроводка в учебных помещениях должна предусматривать раздельное включение светильников и местное освещение доски, розетки для местного освещения. При монтировании электропроводки должно устанавливаться фотоэлектрическое реле, автоматически включающее искусственное освещение при снижении уровня естественной освещенности.

- Стекла световых проемов и светильники искусственного освещения должны содержаться в чистоте и исправности.

- Очистка стекол световых проемов должна осуществляться не реже 2 раз в год. Очистка светильников искусственного освещения должна проводиться не реже 2 раз в месяц.

- Лампы светильников в случае их порчи или износа подлежат немедленной замене лампами соответствующей мощности, указанной в проекте осветительной установки.

- Конструкция светильников общего и местного освещения должна обеспечивать защиту глаз от слепящей яркости и безопасность при пользовании.

ГЛАВА 19
гигиенические Требования к МИКРОКЛИМАТу В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МЧС

- Температура воздуха в отопительный период в помещениях учреждений образования МЧС должна быть (оС):

учебные помещения, лаборатории,

читальные залы, служебные помещения – +18–+23;

спальные помещения – +18–+20;

лаборатории с приборами повышенной точности – по техническим требованиям;

спортивные залы – +15–+21;

раздевальные при спортивных залах – +20–+24;

кабинет врача – +20–+24;

санитарные узлы – +14–+20;

душевые – +18–+28;

- Кратность воздухообмена в учебных помещениях учреждений образования МЧС должна быть не менее чем однократного воздухообмена в час.

- При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением или децентрализованным притоком в учебных помещениях необходимо предусматривать естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного обмена в час.

- Самостоятельные системы вытяжной вентиляции должны предусматриваться для следующих помещений: лаборатории, аудитории, актовые залы, столовые, медицинские пункты, санитарные узлы.

- Помещения, имеющие естественное освещение, должны проветриваться через фрамуги, форточки; не имеющие естественного освещения – посредством систем кондиционирования.

- Учебные помещения должны проветриваться во время перемен. Перед началом и по окончании занятий, а также во время обеденных перерывов должно производиться сквозное проветривание. Фрамуги и форточки в учебных и рекреационных помещениях запрещается забивать и заклеивать. В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

ГЛАВА 20
ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ ОПЧС 
и гражданского персонала СРЕДСТВАМИ 
НДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- Организация, размещение, оборудование помещений для медицинских служб МЧС в подразделениях по чрезвычайным ситуациям должно осуществляться в соответствии с требованиями технического кодекса установившейся практики «Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования» ТКП 45-3.02-209-2010, утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. №267, Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям здравоохранения, оказанию медицинских услуг, в том числе по косметологии, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения», утвержденных постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 28 октября 2013 г. №107 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2014, 8/28102).

- Состав и площади кабинетов медицинского назначения в учреждениях образования МЧС должны определяться в зависимости от сети организаций здравоохранения на данной территории с обязательным наличием кабинета амбулаторного приема, процедурного кабинета, а в учреждениях среднего и высшего образования, дополнительно стоматологического кабинета.

- Работники и гражданский персонал ОПЧС должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 30 декабря 2008 г. №209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 68, №8/20390), перечнем средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, установленным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 145 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 274, 8/22909), 
ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», другими ТНПА.

- В процессе выполнения работ, связанных с загрязнением кожных покровов токсичными, раздражающими веществами, имеющими отметку: «Опасные при поступлении через кожу», а также для защиты и очистки кожи от производственных загрязнений работники должны быть обеспечены моющими, нейтрализующими средствами и защитно-отмывочными пастами и кремами, а также СИЗ рук в соответствии с требованиями ТНПА.

- Выдача моющих и защитных средств должна производиться своевременно.

- Выбор защитных дерматологических средств должен производиться с учетом физико-химических свойств веществ, попадающих на кожу, и их способности растворяться в воде и жирных кислотах. Гидрофобные пасты и мази предназначены для защиты кожи от воздействия воды, водных растворов кислот, щелочей, солей, смазочно-охлаждающих жидкостей; гидрофильные – для защиты от нефтепродуктов.

- При выполнении работ в условиях запыленности воздушной среды работники должны быть обеспечены СИЗ органов дыхания – противоаэрозольными респираторами типа ШБ «Лепесток».

- При высоких концентрациях в воздушной среде пыли (свыше 400 мг/м3), горячих частиц с температурой выше +600 С, масляного аэрозоля в концентрации свыше 15 мг/м3, аэрозолей органических растворителей, продуктов неполного сгорания топлива в концентрациях, превышающих предельно-допустимые концентрации, вместо респираторов «Лепесток» должны использоваться фильтрующие противогазы, универсальные или противогазовые респираторы, клапанные респираторы с резиновыми полумасками и фильтрующими патронами.

- Уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные уровни звука и уровни звука на рабочих местах не должны превышать допустимых уровней в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. №115 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 143, 8/24521).

- Работники, подвергающиеся воздействию шума, должны обеспечиваться СИЗ органов слуха – антифонами, противошумными заглушками «Беруши», коэффициент защиты которых отвечает уровням звукодавления на рабочих местах.

- Работа без специальной одежды и СИЗ запрещается.

- Работники, подвергающиеся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда, подлежат предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 18, 8/23220).

- Руководители ОПЧС должны осуществлять регулярный контроль за использованием работниками СИЗ, специальной одежды и их техническим состоянием.

- Стирка специальной одежды работников производственных участков должна производиться по утвержденному графику с учетом степени загрязнения. Для работников моторного, агрегатного отделений и ремонтной зоны – 1 раз в 10 дней, для остальных работников – не реже 2 раз в месяц.

- Для оказания первой помощи в служебных и производственных помещениях ОПЧС, не имеющих в своем составе медицинских служб, должны находиться аптечки из расчета 1 аптечка на каждое производственное помещение, с учетом производственных вредностей и возможных аварийных ситуаций применительно к каждому производственному участку, и не менее одной на этаж – в служебных помещениях.

- Аптечки должны быть укомплектованы в соответствии с требованиями постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. №80 «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2014, 8/29413). Пополняемость аптечек должна осуществляться своевременно по мере расходования и истечения сроков годности лекарственных средств.

ГЛАВА 21
ОРГАНИЗАЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
обучения и ВОСПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ

- Гигиеническое обучение и воспитание должны быть направлены на овладение работниками ОПЧС знаниями, умениями и навыками в области личной и общественной гигиены, здорового образа жизни, охраны здоровья и осуществляться в целях профилактики заболеваний, несчастных случаев, формирования здорового образа жизни.

- Особое внимание в процессе гигиенического обучения и воспитания необходимо обращать на борьбу с вредными привычками, профилактику стрессов, инфекционных и неинфекционных заболеваний, обучению приемам и методам оказания первой помощи.

- Осуществление гигиенического обучения и воспитания возлагается на медицинскую службу МЧС, работников, на которых должностными обязанностями возложены вопросы охраны труда.

- Центр медицинского обеспечения РОСН оказывает методическую, практическую и консультативную помощь при осуществлении гигиенического обучения и воспитания работников.

ГЛАВА 22
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ производственного КОНТРОЛЯ 
ЗА ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ УСЛОВИЙ ТРУДА работников

- Начальники ОПЧС должны постоянно осуществлять производственный контроль в соответствии с Санитарными правилами и нормами 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г. № 8/24933).

- В ПТЦ должен быть организован контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах согласно требованиям Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов».

- Условиям труда в цехах и на участках должна быть дана комплексная гигиеническая оценка в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211 (Национальный правой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.04.2013, 8/26895).

- Комплексная гигиеническая оценка условий труда должна производиться не реже 1 раза в 5 лет.

- Места и точки отбора проб и измерений, перечень определяемых параметров должны согласовываться с территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

- Исследования должны проводиться при характерных производственных условиях. Нарушения технологического процесса, неисправность или неправильная эксплуатация оборудования и всех предусмотренных средств защиты должны быть зафиксированы в протоколе.

- Для комплексной гигиенической оценки условий труда с учетом особенностей технологического процесса контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса. Факторами, подлежащими обязательному контролю на всех рабочих местах, являются микроклимат, шум, освещенность.

- Результаты лабораторного контроля факторов условий труда, замеров и исследований на рабочих местах могут использоваться также при аттестации рабочих мест, паспортизации участков, цехов.

- В помещениях, где возможно выделение в воздух вредных химических веществ, должно производиться исследование воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.

ГЛАВА 23
гигиенические требования
к ОХРАНе ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- При выборе площадки размещения объектов, определении объемно-планировочных решений зданий и сооружений ОПЧС необходимо учитывать требования ТНПА.

- Проекты на строительство новых, реконструкцию и расширение имеющихся зданий и сооружений ОПЧС должны содержать материалы по защите окружающей среды, предусматривающие мероприятия по соблюдению санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.

- Состав и содержание мероприятий по защите окружающей среды устанавливается ТНПА.

- Проектирование, устройство, размещение водопроводных и канализационных сетей и сооружений, производственных, вспомогательных, административных, бытовых зданий и помещений ОПЧС должны соответствовать требованиям ТНПА.

- Спуск сточных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2012 г. № 48 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., №68, 8/25956).

- Поверхностный сток с территорий ОПЧС должен подвергаться очистке на очистных сооружениях в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 198.

- Выбросы в атмосферу воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией, содержащего вредные и неприятно пахнущие вещества, через сосредоточенные устройства (трубы, шахты, дефлекторы) или через рассредоточенные устройства (открывающиеся проемы фонарей, фрамуги окон и другие проемы) в ОПЧС, в частности ПТЦ, должны предусматриваться с учетом требований Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов и мест отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 77.

ГЛАВА 24
гигиенические ТРЕБОВАНИЯ К образовательному ПРОЦЕССУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МЧС

- Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Лицее при ГИИ следует руководствоваться Санитарными нормами и правилами «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 27 декабря 2012 г. № 206 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2013, 8/26846) и иными актами законодательства.

- Учреждения образования МЧС при организации образовательного процесса должны руководствоваться соответствующей программно-учебной документацией.

- Учебная неделя должна составлять не более 54 часов. Учебная недельная нагрузка должна быть распределена на пять-шесть календарных дней.

- Расписание учебных занятий должно составляться не менее чем на полгода и быть стабильным в этот период. Допускается изменять расписание учебных занятий через полсеместра, распределив часть предметов (дисциплин) на первую половину семестра, другую часть предметов (дисциплин) – на вторую половину, сохранив изучение основных учебных предметов на протяжении всего полугодия.

- При составлении расписания учебных занятий следует руководствоваться следующим:

расписание учебных занятий должно составляться в точном соответствии с программно-учебной документацией;

расписание учебных занятий должно предусматривать непрерывность образовательного процесса в течение дня и равномерность распределения учебной нагрузки в течение недели;

учебные предметы (дисциплины) необходимо размещать по дням недели таким образом, чтобы обеспечивалась правильная постановка преподавания и организация самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом. Необходимо чередовать предметы (дисциплины) по дням недели в зависимости от трудности их усвоения обучающимися, учитывая также целесообразное чередование различных форм и методов преподавания;

лекция включается в учебное расписание в начале учебных занятий, не рекомендуется вводить в учебное расписание 3-х часовые лекции;

учебные занятия в специализированных лабораториях целесообразно проводить преимущественно в конце рабочего дня после теоретических занятий.

- Учебные занятия должны начинаться в одно и то же время для каждой группы (класса). Перерывы между учебными занятиями, удлиняющие учебный день обучающегося, за исключением перерыва на обед, не рекомендуются;

продолжительность академического часа учреждения образования должно составлять 45 минут. Перерыв между учебными занятиями должен составлять 10–15 минут. Количество предметов (дисциплин), изучаемых ежедневно, не должно превышать трех;

в целях профилактики утомления между 1–2-й парой учебных занятий должен устраиваться перерыв в 15–20 минут, между 2-й и 3-й парой часов – 30–60 минут (обеденный перерыв), при этом интервалы между приемами пищи не должны превышать 4-5 часов;

заместитель начальника учреждения образования МЧС по учебной работе и начальник факультета несут персональную ответственность за составление расписания учебных занятий.

- Зачеты, экзамены должны планироваться в соответствии с графиком, утвержденным начальником учреждения образования МЧС, не более чем по одному предмету (дисциплине) в день в одной группе (классе) в часы наивысшей работоспособности. Не рекомендуется планировать проведение зачетов в первый и последний день учебной недели, на последнем учебном занятии.

- Производственная практика проводится в учебных лабораториях, на учебных полигонах, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, с использованием тренажеров и технических средств обучения.

- Физическое воспитание обучающихся осуществляется на учебных занятиях по физической культуре, а также при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

- Физическое воспитание обучающихся является обязательным в течение всего периода получения образования и осуществляется в форме учебных занятий по учебному предмету (дисциплине) в соответствии с учебно-программной документацией на первых двух курсах в объеме не менее четырех учебных часов в учебную неделю, на остальных курсах - двух учебных часов в учебную неделю.

- В учебно-программную документацию образовательной программы с третьего курса, включается факультативная учебная дисциплина по физическому воспитанию обучающихся в объеме не менее двух учебных часов в учебную неделю.

- К занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных соревнованиях обучающиеся допускаются с разрешения врача, к туристическим походам – с разрешения медицинского работника учреждения образования МЧС.

- Обучающиеся, не прошедшие медицинский осмотр, к занятиям по физическому воспитанию не допускаются.

- Граждане, поступающие в учреждения образования МЧС, проходят медицинское освидетельствование с целью определения их годности к обучению в данном учреждении образования. В дальнейшем обучающиеся всех курсов обучения должны проходить периодический медицинский осмотр 1 раз в год.

- В случае выявления инфекционного заболевания или подозрения на него, начальники медицинских служб учреждений образования МЧС организуют при необходимости госпитализацию заболевшего в инфекционный стационар, проведение противоэпидемических мероприятий и информируют в течение суток начальника службы с направлением в центр медицинского обеспечения РОСН копии экстренного извещения по установленной форме.

ГЛАВА 25
гигиенические ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
БАННО-ПРАЧЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МЧС

- В общежитиях (казармах) должно быть предусмотрено устройство вспомогательных и санитарно-бытовых помещений, в частности санитарных узлов, душевых, умывальных, постирочных, гладильных, комнат для сушки белья. Данные помещения рекомендуется устраивать на каждом этаже здания.

- Полы и стены помещений с влажным режимом (душевые, умывальные, постирочные и др.), а также стены в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов должны быть выполнены из водостойких материалов.

- Постирочные должны быть оборудованы ваннами с подводкой холодной и горячей воды, скамейками или столами с влагостойким покрытием, стеллажами, тазами или корытами с эмалированным или другим водостойким покрытием, устойчивым к применению моющих средств и средств дезинфекции.

- Помещения, предназначенные для сушки белья и одежды, должны быть оборудованы устройствами для сушки одежды, стеллажами и вешалками.

- Комнаты для чистки, глажения и ремонта одежды должны быть оборудованы утюгами и электрическими розетками, столами, полками, а также встроенными шкафами. Допускается в данных комнатах оказание парикмахерских услуг.

- Остриженные волосы должны собираться в закрывающийся совок непосредственно у кресла, складываться в герметические емкости (одноразовые пакеты из полимерных материалов) с последующим их хранением в баках с плотной крышкой.

- Не допускается повторное использование мешков для мусора и их вытряхивание в контейнер для бытовых отходов.

- При оказании парикмахерских услуг должно использоваться только чистое белье. Запас чистого белья должен быть в количестве, обеспечивающим его индивидуальное применение для каждого. Должно быть обеспечено раздельное хранение чистого и использованного белья. Чистое белье необходимо хранить в закрытых шкафах, использованное – собирать в промаркированные емкости с плотно закрывающимися крышками.

- Рекомендуется использование одноразовых шапочек, накидок, салфеток.

- Рабочие поверхности в случае загрязнения их кровью, а также пятна крови на белье должны обрабатываться раствором средства дезинфекции по вирулицидному режиму, затем белье подвергается стирке.

- При ранениях, контактах с кровью должны выполняться мероприятия, согласно приложения 5 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 декабря 1998 г. № 351 
«О пересмотре ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД».

- Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, а также грибковых и паразитарных заболеваний должна производиться дезинфекция рабочих инструментов по режимам, эффективным в отношении этих инфекций.

- Общие емкости с растворами средств дезинфекции должны быть снабжены крышками, иметь маркировку с названием, концентрацией и датой приготовления раствора. Рабочие емкости для дезинфекции должны быть промаркированы с учетом наименования обеззараживаемого инструментария. Дезинфекция бывшего в употреблении инструментария производится после каждого человека.

- После дезинфекции инструментарий следует хранить в промаркированных емкостях на местах или в шкафах.

- Станки и отработанные лезвия необходимо подвергать дезинфекции, а затем лезвия должны утилизироваться. Съемные ножи электрических бритв протирают дважды (с интервалом 15 минут) тампоном, смоченным средством дезинфекции.

- Удаление остриженных волос с шеи и лица должно производиться индивидуальной салфеткой или ватой.

- Камеры хранения личных вещей обучающихся, кладовые хозяйственного и спортивного инвентаря комплектуются стеллажами или полками.

- В случае невозможности выделения отдельных комнат для хранения чистого и грязного белья, необходимо выполнить зонирование имеющегося помещения на зоны для чистого и грязного белья при этом выдача и прием чистого и грязного белья должны осуществляться со строгим соблюдением правил поточности.

- Чистое белье должно храниться в помещении, которое должно быть оборудовано шкафами, стеллажами, столами для подборки и сортировки белья. Гигиеническое покрытие шкафов, стеллажей, столов должно допускать проведение влажной уборки с применением моющих и средств дезинфекции. Полки (шкафы), стеллажи устанавливаются на высоте не менее 25 см от пола.

- Полы помещения для хранения чистого белья должны быть покрыты линолеумом или плиткой. Отделка стен таких помещений должна обеспечивать возможность проведения влажной уборки.

- В помещении, где хранится чистое белье, категорически запрещается хранение посторонних вещей (запасные матрацы, подушки, одеяла, неиспользуемый инвентарь и имущество), а также личных вещей персонала).

- Необходимое количество дополнительных комплектов постельных принадлежностей: наматрацников, подушек, одеял – должно храниться в отдельных шкафах раздельно от чистого и грязного белья.

- В помещениях, предназначенных для хранения грязного белья, должны быть установлены на подтоварники деревянные лари, окрашенные масляной краской светлых тонов.

- Отделка стен помещения для хранения грязного белья должна обеспечивать проведение влажной уборки. Полы покрываются линолеумом, пластиком или плиткой. Стены облицовываются глазурованной плиткой или покрываются масляной краской.

- При выполнении зонирования помещения покрытие стен и пола должно соответствовать виду хранимого белья.

- Работники учреждений образования МЧС, отвечающие за банно-прачечное обслуживание, должны быть обеспечены спецодеждой и обязаны соблюдать правила личной гигиены.

- При приеме и выдаче грязного и чистого белья одним и тем же работником он должен иметь два разных халата для работы. После приема грязного белья работник обязан вымыть руки и сменить халат. Хранение личной и спецодежды данного работника должно быть раздельным в индивидуальных шкафчиках.

- Стирка постельного белья должна осуществляться централизованным способом на договорных основах со специализированной организацией (прачечной).

- Обработка белья должна производиться в строгом соответствии с правилами технологического процесса обработки белья в прачечных.

- Транспортировка грязного и чистого белья должна производиться на разных автомашинах, специально предназначенных для этой цели, или в специализированных, имеющих изолированные отсеки для чистого и грязного белья.

- Кузов автотранспорта должен быть выполнен с внутренней стороны из гигиенического материала, легко поддающегося мойке и дезинфекции.

- Автотранспорт, на котором осуществляется транспортировка грязного белья, должен подвергаться преддезинфекционной мойке и дезинфекции.

- Мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла) должен быть закреплен за обучающимся и подвергаться дезинфекции ежегодно, а также при выдаче ранее использованного инвентаря вновь вселяемым лицам.

- Постельное белье должно быть промаркировано (пододеяльник, простыня, наволочка, полотенца для лица и ног на каждого обучающегося). Необходимо иметь не менее 2 комплектов постельного белья и полотенец на каждого обучающегося.

- Матрацы должны иметь сменные наматрацники, которые необходимо подвергать периодической стирке по мере загрязнения.

- Запрещается использование ветхого постельного белья, а также имеющего видимые дефекты.

- Помывка обучающихся должна проводиться регулярно, но не реже одного раза в неделю, с обязательной сменой постельного белья, полотенец для рук и ног. Рекомендуется осуществлять смену полотенец не реже 2 раз в неделю.

- Перед посещением обучающимися бани или сауны необходимо производить тщательную уборку помещений, обработку инвентаря и оборудования.

- Во время уборки скамьи в душевых и парильных моются горячей водой с использованием моющих средств, разрешенных к применению Министерством здравоохранения, в соответствии с инструкциями по их применению. Полы помещений предварительно подметаются и протираются влажными щетками. По окончании мытья пола производится обмывание стен, оборудования и полов горячей водой с помощью шлангов под давлением. После уборки полы вытираются насухо, помещения проветриваются.

- Использование обучающимися мыла, мочалок, головных гребней и щеток общественного пользования категорически запрещается. С целью предупреждения грибковых заболеваний, обучающиеся должны использовать индивидуальную обувь при посещении бани или сауны.

- Тазы, предназначенные для мытья тела и для мытья ног, должны быть выполнены из материалов, которые не подвергаются коррозии и устойчивы к действию высоких температур. Тазы для мытья ног должны иметь соответствующую надпись: «Для ног».

- Душевые должны быть обеспечены резиновыми либо пластиковыми ковриками, вешалками для банных принадлежностей. Использование деревянных трапов или решеток в душевых запрещается.

- После каждой партии моющихся требуется проведение дезинфекции по фунгицидному режиму тазов для мытья тела и ног. Резиновые коврики в душевых должны подвергаться дезинфекции путем погружения в средство дезинфекции либо его орошения по фунгицидному режиму. Для проведения дезинфекции необходимо использовать средства дезинфекции, разрешенные к применению Министерством здравоохранения, в соответствии с инструкциями по их применению.

- После каждой партии моющихся следует проводить уборку помещений согласно требованиям 394 настоящей инструкции.

- Во всех помещениях бани (сауны) должна поддерживаться чистота, не допускается засорение канализационных трапов и застой на полах грязной воды.

- Ежемесячно в помещениях бани (сауны) должна производиться генеральная уборка (мойка и заключительная дезинфекция всех помещений, оборудования, инвентаря по фунгицидному режиму средствами, разрешенными Министерством здравоохранения, в соответствии с инструкциями по их применению).

- Перед помывкой обучающихся работник медицинской службы учреждения образования МЧС должен проводить телесный осмотр, во время которого тщательно проверяются волосистые части тела, а также возможные места обитания вшей на одежде.

- В медицинской службе учреждения образования МЧС в обязательном порядке должна быть противопедикулезная укладка. В комплект укладки должны быть включены: фартук клеенчатый, косынки клеенчатые (2–3 шт.), перчатки резиновые, машинка для стрижки волос, лупа, ножницы, чистый гребень, спиртовка, вата, столовый уксус или 5–10%-я уксусная кислота, оцинкованное ведро для обеззараживания или сжигания волос, клеенчатый или хлопчатобумажный мешок для сбора одежды обучающегося, у которого выявлен педикулез, а также противопедикулезные препараты (далее – педикулоциды).

- При обнаружении случаев заболевания педикулезом или чесоткой осуществление профилактических мероприятий должно проводиться в соответствии с законодательством.

- В случае выявления хотя бы одного случая педикулеза все обучающиеся курса должны подвергаться внеочередной помывке со сменой белья и дезинсекцией постельных принадлежностей.

- Белье из этого курса должно храниться отдельно, подвергаться обработке и кипячению в первую очередь.

- Все работники учреждений образования МЧС, которые непосредственно участвуют в банно-прачечном обслуживании обучающихся, должны подвергаться предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам и допускаться к работе после прохождения гигиенического обучения и воспитания.

ГЛАВА 26
гигенические требования к СОДЕРЖАНИЮ, УБОРКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ, ИНВЕНТАРЯ И ИМУЩЕСТВА

- На каждом этаже здания подразделения по чрезвычайным ситуациям должны быть предусмотрены санитарные узлы. Санитарные узлы, душевые, умывальники не должны размещаться над комнатой отдыха дежурной смены, комнатами приема и разогрева пищи, комнатой психофизиологической разгрузки, служебными помещениями, учебными классами. Запрещается использование санитарных узлов, душевых, умывальников не по назначению.

- Качество воды на хозяйственно-питьевые и бытовые цели должно соответствовать требованиям Санитарных норм и правил 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99».

- Текущая уборка всех помещений должна производиться ежедневно (ежесменно) и по мере необходимости с использованием разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь моющих средств, в порядке согласно приложению 1.

- Влажная уборка помещений должна проводиться при открытых окнах и фрамугах в конце рабочего дня и по мере необходимости в течение дня. Текущая уборка комнат разогрева и приема пищи проводится после окончания каждого приема пищи.

- Генеральная уборка всех помещений должна проводиться не реже одного раза в месяц, а в учреждениях образования МЧС дополнительно по эпидемическим показаниям. Генеральная уборка комнат приема и разогрева пищи должна проводиться один раз в неделю. Генеральная уборка должна проводиться в порядке, 
согласно приложению 2.

- Уборку помещений в зданиях ОПЧС должны проводить уборщики служебных помещений, в случае их отсутствия – работники, в функциональные обязанности которых вменена уборка помещений.

- Уборка душевых, умывальных, санитарных узлов, комнат приема и разогрева пищи, спортивного зала) должна предусматриваться с использованием средств дезинфекции.

- Уборочный инвентарь для санитарных узлов должен иметь красную сигнальную маркировку.

- Умывальники должны быть оборудованы дозаторами для жидкого мыла и иметь регулярно сменяемые разовые или воздушные осушители рук. Как для индивидуального, так и для коллективного пользования должно применяться жидкое мыло.

- Душевые должны быть обеспечены резиновыми либо пластиковыми ковриками, вешалками для одежды и банных принадлежностей, находиться в исправном санитарно-техническом состоянии.

- Резиновые либо пластиковые коврики должны подвергаться регулярной дезинфекции средствами, разрешенными Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.

- Желоба, каналы, трапы в душевых, санитарно-техническое оборудование в санитарных узлах должны регулярно прочищаться и промываться.

- Застаивание промывных и сточных вод на полу не допускается. Приборы для промывания санитарно-технического оборудования, должны быть исправными. Полы в санитарных узлах должны постоянно содержаться в сухом состоянии.

- Мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла) в подразделениях должны регулярно проветриваться и просушиваться. Смена постельного белья должна осуществляться 1 раз в 7 дней. Запрещается использование ветхого постельного белья, а также имеющего видимые дефекты.

- Запас чистого белья должен храниться в специально выделенном помещении (бельевых) или шкафах. В помещении, где хранится чистое белье, категорически запрещается хранение посторонних вещей (запасные матрацы, подушки, одеяла, личные вещи работников, другое имущество).

- Мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла) должны подвергаться ежегодной дезинфекции в областных, Минском городском центрах профилактической дезинфекции и дезкамерах центральных районных больниц. Матрацы должны иметь сменные наматрацники, подвергаться периодической стирке по мере загрязнения. Стирка постельного белья должна осуществляться централизованным способом, допускается осуществлять стирку постельного белья в подразделениях с использованием индивидуальных бытовых автоматических стиральных машин.

- Для уборки рабочих мест и оборудования в производственных помещениях работники должны быть обеспечены ветошью, щетками и другими приспособлениями. Использование для проведения уборки сжатого воздуха запрещено. Рекомендуется применение промышленных пылесосов.

- Запрещается загромождать или хранить в помещениях неисправное, неиспользуемое или списанное имущество.

- Уборка умывальных и санитарных узлов в учреждениях образования МЧС должна проводиться после каждой перемены с использованием разрешенных к применению Министерством здравоохранения моющих, а в конце дня в отсутствие посторонних – с применением средств дезинфекции, в соответствии с инструкциями по их применению.

- Спортивный зал в учреждениях образования МЧС после каждого занятия должен проветриваться, полы, оборудование протираться влажной ветошью. Влажная уборка спортивного зала, спортивного оборудования должна проводиться не менее 2 раз в день. Очистка матов производится в зависимости от используемого покрытия, ежедневно чистится пылесосом или протирается влажной ветошью.

- Занятия в спортивном зале должны проводиться только в спортивной одежде и обуви.

ГЛАВА 27
гигиенические требования к ПРИМЕНЕНИю
и ХРАНЕНИю УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ И ИМУЩЕСТВА

- Уборочный инвентарь и имущество должны иметь четкую маркировку с указанием назначения (помещение и объект уборки) согласно приложению 3, использоваться строго по назначению.

- Уборочный инвентарь должен храниться раздельно в соответствии с маркировкой в специально отведенном и хорошо вентилируемом помещении (месте). Кладовые уборочного инвентаря рекомендуется оборудовать системами горячего и холодного водоснабжения.

- Моющие, чистящие и средства дезинфекции должны храниться в отдельном, специально отведенном, хорошо вентилируемом помещении. На каждое средство дезинфекции должны быть удостоверение или копия о прохождении государственной гигиенической регистрации с указанием регламентов применения. Средства должны использоваться в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями и храниться в плотно укупоренной таре изготовителя до конца использования.

- Приготовление рабочего раствора средства дезинфекции проводят строго по инструкции. На емкости с рабочим раствором средства дезинфекции должно быть указано его название, время приготовления и срок, до которого его можно применять.

- Приготовление моющих растворов производится по схемам в соответствии с приложением 4.

ГЛАВА 28
ФУНКЦИИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ в области обеспечения санатарно-эпидемиологического благополучия

- Санитарно-эпидемиологическое благополучие в ОПЧС определяется исходя из совокупности условий размещения, санитарно-гигиенического состояния служебных помещений и территории, мест общего пользования, факторов несения службы, труда и быта, которые могут оказывать влияние на здоровье и работоспособность работников ОПЧС.

- Деятельность по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в ОПЧС возлагается на следующих работников службы:

начальника службы;

начальника и работников сектора медико-профилактической работы центра медицинского обеспечения РОСН;

начальников медицинских служб Пинского и Солигорского центров РОСН;

начальников медицинских служб пожарных аварийно-спасательных отрядов областных управлений МЧС;

врачей медицинских пунктов пожарных аварийно-спасательных частей, районных (городских, городских и районных) отделов по чрезвычайным ситуациям областных управлений МЧС, на которых должностными обязанностями возложены функции старших;

начальников медицинских служб ГААСУ «АВИАЦИЯ», учреждений образования МЧС и начальника медицинского пункта Лицея при ГИИ.

- Начальник службы:

осуществляет общее руководство и определяет основные направления деятельности службы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в ОПЧС;

информирует руководство МЧС о санитарно-эпидемиологическом благополучии в ОПЧС;

вносит предложения руководству МЧС о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства (далее – нарушения).

- Начальник и работники сектора медико-профилактической работы центра медицинского обеспечения РОСН:

осуществляют координацию деятельности службы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в ОПЧС;

осуществляют выборочные обследования санитарно-гигиенического состояния территории, служебных, бытовых, производственных помещений, а также анализ исполнения в ОПЧС требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;

оказывают методическую, практическую и консультативную помощь работникам службы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в ОПЧС;

готовят предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей ОПЧС, допустивших нарушения.

- Начальники медицинских служб ПАСО, ГААСУ «АВИАЦИЯ», учреждений образования МЧС, Пинского и Солигорского центров РОСН, медицинского пункта Лицея при ГИИ, врачи медицинских пунктов ПАСЧ осуществляют обследования условий размещения, несения службы, учебно-боевой деятельности и быта работников, обучающихся, контролируют ход выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

- Работники службы, осуществляющие обследования:

вносят предложения начальникам ОПЧС по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;

осуществляют работу по формированию знаний основ личной и общественной гигиены, здорового образа жизни, борьбы с вредными привычками;

информируют в установленном порядке начальника службы и начальников ОПЧС о выявленных в ходе обследований нарушений, вносят предложения по устранению выявленных нарушений.

- Начальники медицинских служб ПАСО осуществляют обследования пожарных аварийно-спасательных подразделений гарнизона области и координируют деятельность медицинских пунктов ПАСЧ соответствующих областных управлений МЧС.

- Начальники медицинских служб Пинского и Солигорского центров РОСН, врачи медицинских пунктов ПАСЧ осуществляют обследования подразделений гарнизона района, а также в закрепленных за каждым из них районных (городских, городских и районных) отделах по чрезвычайным ситуациям.

- Начальники медицинских служб учреждений образования МЧС, ГААСУ «АВИАЦИЯ» и начальник медицинского пункта Лицея при ГИИ осуществляют обследования учреждений образования МЧС и ГААСУ «АВИАЦИЯ» соответственно.

ГЛАВА 29
ОРГАНИЗАЦИЯ санитарно-гигиенических
обследований

- Санитарно-гигиенические обследования пожарных аварийно-спасательных подразделений проводятся с периодичностью один раз в два года. Обследование эпидемически значимых объектов учреждений образования МЧС осуществляется не реже одного раза в месяц.

- Начальники медицинских служб ПАСО представляют предложения о проведении обследований, предварительно согласованные с начальником службы, в полугодовой план основных организационных мероприятий областных управлений МЧС.

Предложения о проведении обследований работниками сектора медико-профилактической работы, Пинского и Солигорского центров РОСН включаются в полугодовой план основных организационных мероприятий РОСН.

- По результатам обследований в течение 5 рабочих дней оформляется докладная записка. В докладной записке указываются сведения о санитарно-гигиеническом состоянии подразделения, выявленные нарушения и дается общая оценка санитарно-гигиенического состояния. При выявлении нарушений в докладной записке излагаются предложения по их устранению.

- Докладная записка направляется в адрес начальников соответствующих ОПЧС. Копия докладной записки направляется в адрес начальника службы.

- По результатам обследования и изучения докладной записки в ОПЧС разрабатывается план по устранению нарушений, содержащий мероприятия и сроки их выполнения.

- Сроки выполнения мероприятий плана должны быть предварительно согласованы с начальником службы.

- В случае если выполнение мероприятий плана по устранению выявленных нарушений невозможно в установленные сроки по обоснованным причинам, начальник соответствующего ОПЧС может направить рапорт на имя начальника службы о согласовании переноса срока выполнения мероприятий.

|  | Приложение 1 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| --- | --- |

ПОРЯДОК
проведения текущей уборки помещений

1. Для проведения текущей уборки необходимо иметь:

твердый уборочный инвентарь для раздельной уборки (ведра, швабры, ерши с емкостями-подставками и другое имущество);

мягкий уборочный инвентарь (ветошь);

рабочий раствор средства дезинфекции, приготовленный по бактерицидному режиму;

стеклянную (эмалированную или пластмассовую) емкость 40–50 л с крышкой для хранения рабочего раствора средства дезинфекции;

пластмассовую емкость 0,5–1 л с разбрызгивателем для орошения поверхностей рабочим раствором средства дезинфекции;

емкость для замачивания резиновых или пластмассовых ковриков;

эмалированную (пластмассовую) емкость 8–10 л для замачивания в рабочем растворе средства дезинфекции использованной ветоши;

чистую ветошь;

моющие и чистящие средства, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

ящик с песком (сорбентом) (для пожарных аварийно-спасательных подразделений);

металлический ящик с крышкой для хранения песка (сорбента), использованного для удаления пролитых нефтепродуктов (для пожарных аварийно-спасательных подразделений).

2. Последовательность выполнения текущей уборки служебных, учебных, спортивных и спальных помещений, коридоров:

приготовить 0,5% моющий раствор согласно схеме, изложенной в приложении 4 к настоящей инструкции;

вынести мусор из помещения;

протереть чистой ветошью, смоченной в моющем растворе, предметы обстановки, подоконники, радиаторы центрального отопления, двери;

вымыть пол и урны с применением моющего раствора.

3. Последовательность выполнения текущей уборки гаража-стоянки, поста ТО:

убрать производственные отходы, мусор, непригодные запасные части и агрегаты автомобилей и техники на специальную площадку, выделенную на территории поста ТО;

пролитые нефтепродукты (топливо, смазочные материалы, отработанное масло) посыпать песком (сорбентом), который затем убрать в ящик «отработанный песок»;

далее проводить уборку в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения.

4. Последовательность выполнения текущей уборки комнат для разогрева и приема пищи:

удалить остатки пищи с обеденных столов, кухонной мебели и оборудования;

вынести остатки пищи и мусор из помещения;

с применением моющих и чистящих средств очистить санитарно-техническое и кухонное оборудование, урны, бачки для остатков пищи;

протереть чистой ветошью обеденные столы, кухонную мебель и оборудование, подоконники, радиаторы центрального отопления, двери, предварительно оросив их рабочим раствором средства дезинфекции;

протереть поверхности, обработанные рабочим раствором средства дезинфекции, ветошью, смоченной чистой водой;

оросить санитарно-техническое оборудование, урны, бачки для остатков пищи рабочим раствором средства дезинфекции;

вымыть пол с рабочим раствором средства дезинфекции;

вымыть пол чистой водой.

5. Последовательность выполнения текущей уборки санитарных узлов:

вынести мусор из помещения;

протереть чистой ветошью подоконники, радиаторы центрального отопления, двери, предварительно оросив их рабочим раствором средства дезинфекции;

протереть поверхности, обработанные рабочим раствором средства дезинфекции, ветошью, смоченной чистой водой;

с применением моющих и чистящих средств очистить санитарно-техническое оборудование, урны;

оросить санитарно-техническое оборудование, урны рабочим раствором средства дезинфекции;

вымыть пол с рабочим раствором средства дезинфекции;

вымыть пол чистой водой.

6. Последовательность выполнения текущей уборки душевых:

вынести мусор из помещения;

промыть под струей воды резиновые коврики;

резиновые коврики замочить в рабочем растворе средства дезинфекции в специально предназначенной для этой цели емкости на время дезинфекции (согласно инструкции по применению средства дезинфекции);

далее проводить уборку в соответствии с пунктом 5 настоящего приложения.

7. По мере уборки каждого из помещений:

моющие, чистящие и средства дезинфекции, уборочный инвентарь вынести из помещения;

помещение проветрить;

уборочный инвентарь продезинфицировать.

8. Порядок дезинфекции уборочного инвентаря:

ерши для чистки унитазов замочить в рабочем растворе средства дезинфекции в емкости-подставке;

использованную ветошь замочить в рабочем растворе средства дезинфекции в специальной промаркированной емкости для замачивания на время дезинфекции (согласно инструкции по применению средства дезинфекции);

ветошь замочить в рабочем растворе средства дезинфекции в ведрах для уборки полов в строгом соответствии с маркировкой и их совместным использованием на время дезинфекции;

после дезинфекции ветошь прополоскать в проточной воде и развесить для сушки.

|  | Приложение 2 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| --- | --- |

ПОРЯДОК
проведения генеральной уборки помещений

1. Для проведения генеральной уборки необходимо иметь уборочный инвентарь и имущество согласно пункту 1 приложения 1 к настоящей инструкции, а также щетки для мытья плинтусов.

2. Последовательность выполнения генеральной уборки:

приготовить 1% моющий раствор согласно схеме, изложенной в приложении 4 к настоящей инструкции;

вынести мусор из помещения;

отодвинуть от стен мебель, оборудование и имущество;

провести влажную уборку поверхностей с использованием моющего раствора (в комнатах разогрева и приема пищи, душевых, санузлах – с использованием рабочего раствора средства дезинфекции); оборудование, пол – от дальней стены к выходу;

далее проводить уборку в соответствии с пунктами 2–6 приложения 1 к настоящей Инструкции.

3. Уборочный инвентарь продезинфицировать согласно пункту 8 приложения 1 к настоящей инструкции

.

|  | Приложение 3 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| --- | --- |

Маркировка уборочного инвентаря и имущества

| № п/п | Наименование уборочного инвентаря и имущества | Маркировка уборочного инвентаря и имущества |
| --- | --- | --- |
| 11 | Швабры, ведра: |
| 11.1 | для уборки служебных помещений, учебных классов, спортивных залов и комнат отдыха, коридоров | Кабинет |
| 11.2 | для уборки гаражей, поста ТО | Гараж |
| 11.3 | для уборки комнат разогрева и приема пищи | Кухня |
| 11.4 | для уборки душевых | Душ |
| 11.5 | для уборки санитарных узлов | Туалет |
| 22 | Ветошь: |
| 22.1 | для уборки служебных помещений, учебных классов, спортивных залов и комнат отдыха дежурной смены, коридоров | Кабинет |
| 22.2 | для уборки гаражей, поста ТО | Гараж |
| 22.3 | для уборки комнат разогрева и приема пищи | Кухня |
| 22.4 | для уборки душевых | Душ |
| 22.5 | для уборки санузлов | Туалет |
| 33 | Емкости: |
| 33.1 | для рабочего раствора средства дезинфекции | ____% раб. р-р (указать название средства дезинфекции) приготовлен: число, месяц, год |
| 33.2 | для замачивания в рабочем растворе средства дезинфекции использованной ветоши | Использованная ветошь |
| 44 | Ящики |
| 44.1 | для песка (сорбента) | Песок |
| 44.2 | для песка (сорбента), использованного для удаления пролитых нефтепродуктов | Отработанный песок (сорбент) |
| 44.3 | для хранения обтирочных материалов на посту ТО | Ветошь |

|  | Приложение 4 к Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| --- | --- |

СХЕМЫ
приготовления моющих растворов

Для приготовления 0,5% моющего раствора объемом 10 л (ведро) необходимо:

влить в ведро 50 мл моющего средства;

добавить в ведро 9950 мл* воды;

размешать до образования однородного раствора.

Для приготовления 1% моющего раствора объемом 10 л (ведро) необходимо:

влить в ведро 100 мл моющего средства;

добавить в ведро 9900 мл* воды;

размешать до образования однородного раствора.

______________________________

*Для удобства и упрощения приготовления моющего раствора на наружной боковой поверхности ведра следует сделать отметку «----10 л» и в дальнейшем не измерять объем набираемой воды, а вливать воду до отметки.